# 配电不停电作业技术现状与发展罗家轩

(广东电网有限责任公司惠州博罗供电局广东惠州516100）

摘要：我国经济水平在不断地发展，人民生活水平也有了明显的提高。当今时代，各种电器已成为人们日常生活中所必不可少的东西。随着电器在人们生活中的普及，我们对电量的需求量也在日益增大。因为生产生活在电量上的需求是要不断电的，因此也给电网带来了巨大的负担，增加了电网的压力。因而，配电不停电作业技术能有效地解决电网压力过大的问题，提高工作的效率，配电不停电作业技术应该得到大力推广。本文将对配电不停电作业技术进行相应的介绍，并将对配电不停电作业技术的发展历程与现状作一定的叙述。

关键词：配电不停电作业技术；发展历程；现状

配电的施工作业一般分为两种，一种是检修作业，另一种是施工作业。停电作业方式是对需要的线路或者设备进行停电隔离后对其进行施工或者检修，检修完成后对其进行供电恢复，不停电作业是对用户不采取停电作业的方式。还有一种不停电作业的方式是对用户需要维修的电路进行转移对其继续供电，再对隔离的设备进行维修。

一、相关概念介绍：

1.带电作业：带点作业又包含三种不同的作业方法，这三种作业方法具体为：绝缘杆作业法、绝缘手套作业法和绝缘斗臂车作业法。绝缘杆作业法是指作业人员与带电体保持规定的安全距离，戴绝缘手套和穿绝缘靴，通过绝缘方式作业的方法。当杆上作业人员伸展身体各部位时有可能触及不同电位的设备时，作业人员应对带电体进行绝缘遮蔽，并穿戴全套绝缘防护用具。绝缘杆作业法既可在登杆作业中采用，也可在斗臂车的工作斗或是其他的绝缘平台上采用。绝缘杆作业法中，绝缘杆是主绝缘，绝缘防护用具为辅助绝缘。绝缘手套作业法是指作业人员使用绝缘斗臂车、绝缘梯、绝缘平台等绝缘承载工具与大地保持规定的安全距离，穿戴绝缘防护用具，与周围物体保持绝缘隔离，通过绝缘手套对带电体直接进行作业的方式。采用绝缘手套作业法时，无论作业人员与接地体和相邻带电体的空气间隙是否满足规定的安全距离，作业前均需对人体可能触及范围内的带电体和接地体进行绝缘遮蔽。在作业范围小，电气设备布置密集处，为保证作业人员对相邻带电体或接地体的有效隔离，在适当位置还应装设绝缘隔板等限制作业人员的活动范围。绝缘手套作业法中，绝缘承载工具为相地主绝缘，空气间隙为相间主绝缘，绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具为辅助绝缘。绝缘斗臂车虽然使绝缘斗内的电工和大地之间保持着绝缘隔离，但其无法防护绝缘斗内的电工在作业时同时触碰作业范围内不同部位设备所引发的短路电击，即在相地之间时，绝缘臂起的是主绝缘作用，绝缘手套和绝缘靴起辅助绝缘的作用。在相间时，空气间隙起的是主绝缘作用，绝缘遮蔽和绝缘防护用具起辅助绝缘的作用。

2.移动电源作业：在实际的作业中，对电网进行的很多工作都是需要在断电的环境下进行操作的，这会给人民的生活带来很大的不便，对人民的生活造成较大的影响。但是在很多的电网工作中，如变压器的维修与更换、移动杆线等工作，是无法在带电状态下进行操作的，这与用户的需求相矛盾。因而，移动电源出现的目的就是将这些需要在断电环境下进行维修的线路从总线路中分离出来，把移动电源接入总线路中以满足用户对于电量的需求，而且同时也可满足电网工作的不带电环境的要求，可谓是一举多得。在作业工作结束之后，再把分离出来的线路接回到总线路之中，使原线路得以恢复。这样可以使维修过程中用户的断电时间大大缩减，尽量满足用户对于不断电的需求。移动电源又可具体分为移动发电车、负荷转移车和移动应急电源车等。

3.旁路作业：旁路作业是待维护线路或者是设备的两侧通过采用一种柔性高压电缆、快速连接头和旁路开关等设备临时组建一组并联供电系统，然后通过开关操作待维护线路和设备进行停电隔离，由临时组建的并联系统对用户进行供电，以满足用户对电量的需求。而隔离后的待维护线路或设备也可以在停电的方式下进行维护，在维护工作完成后重新投入使用。旁路作业方法所需要的工具数据多且对技术含量的要求较高，可以真正意义上满足用户对于不停电的需求。

二、配电不停电作业技术的发展历程：

1.起步阶段：我国的带电作业开始于20世纪50年代，彼时正是国民经济恢复和发展的时期，由于生产生活的需要，对电量的需求大大提高，而新中国才成立不久，一切都还是起步阶段，供电设备的容量明显不足。许多大型工业厂房对电量的需求是不断电的，而供电设备应定时定期进行停电检修，这二者便相互矛盾。为了解决电气设备的停电检修和用户对于不间断供电需求的矛盾，配电不停电作业便应用而生。在接下来的几年时间里，我们不断有新的研究和发现，在此期间，我们成功研制出带电清扫、更换以及拆装配电设备和引线的一些简单的工具。而后，经过不断地探索和尝试，输电线路的全套带电作业工具也逐渐得到完善。所有的这些都为配电不停电作业在我国的发展和推广奠定了物质和技术基础。

2.逐步普及阶段：1959年到20世纪80年代，我国的国民经济得到了恢复和发展，与之相适应，配电不停电作业在我国也进入了逐步普及的阶段。因此，各地的一些较为大型的供电单位都开展了配电不停电的作业项目，并由此展开了一系列的研究工作。配电作业方法从开始的间接作业、等电位作业到后来的带电水冲洗作业，有了巨大的转变，发生了质的飞跃。与此相随的是，作业工具也由最初的支、拉、吊杆等硬质工具转变为了后来的组合化、轻便化的工具，这一发展也给配点不停电的作业技术的进一步发展做了铺垫。而配电作业项目也从开始单一的项目逐步拓展到带电更换导线、带电更换避雷线等诸多领域。而后，在1977年，水电部将配电不停电作业纳入部颁安全工作规程，对配电不停电作业技术做了肯定。这是配电不停电作业技术的又一发展。

3.全面发展阶段：20世纪90年代以后，我国实行了改革开放政策，经济水平迅速发展。随着人民生活水平的不断提高，对电量的需求也大大增加，电量的供需产生了较大的矛盾，这一矛盾的出现直接造成了许多地区限电的局面致使配点不停电作业的开展中断了好多年。直到90年代末，电量的供需矛盾才有所减缓。配电不停电作业又开始逐步推广并得到了较大发展，目前几乎所有的供电单位都开展了配电带电的作业，并逐步向着配电不停电作业的方向发展。

三、配电不停电作业技术的现状与期望：

现在的配电不停电作业大多都是由工作人员手动操作的，并且都是在高电压和强电场的环境下进行工作的，这会对工作人员的安全造成一定的威胁。所以，配电不停电作业在未来一段时间的发展方向上，应当向带电作业机器人取代工作人员的方向上发展。

结束语：随着我国经济水平的不断提高，人民生活水平也明显提高，因而，对电量的需求也在不断增大。用户对电量的需求是不间断供电，为满足这一需求，配点不停电作业技术应用而生。在从20世纪50年代开始至今，配电不停电作业技术经过了一系列的发展，其不论是在技术上，还是在装备上，都得到了较大的发展与完善。配电不停电作业也是未来社会发展的必然趋势。

参考文献：

[1]苏梓铭,刘凯,隗笑,肖宾,刘庭,唐盼.配电不停电作业技术现状与发展[J].供用电,2017,34(10):60-66.

[2]傅欣.配电网不间断供电检修技术探究[J].自动化应用,2017,(10):77-78.

[3]王峰渊.配电网不停电管理的研究与实践[D].浙江大学,2010.

[4]胡毅,刘凯,彭勇,苏梓铭,吴田.带电作业关键技术研究进展与趋势[J].高电压技术,2014,40(07):1921-1931.

[5]马会军.输电线路智能警示装置及安装机器人的研究[D].华北电力大学（北京）,2011.

[6]刘伟.状态检修技术在济南区域配电网的应用初探[D].山东大学,2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f30438e38946328340525cc4.html