# 关于市政路桥施工中防水路基面的施工技术探讨温有亮

关键词：市政路桥；防水路基面；施工技术

经济进步的同时城市建设也取得新的成就，但是城市发展有一项非常关键的变化，就是交通压力不断提升，这对路桥建设来说是一种挑战，而在路桥建设中，防水路基面又是至关重要的部分，对路桥性能的正常发挥会造成影响，这对城市交通状况的改善以及对生活环境的改造都是非常关键的问题。现阶段路桥施工中存在诸多质量上的问题，如何才能利用合理的施工原则以及施工技术，让质量问题得到改善，成为行业内普遍关心的问题。

1路桥及防水路基面概述

如今城市中生活质量在提升，车辆的数量更不断增多。对路桥造成的压力不断提升，需要路桥具备更高的质量，可以承受更高的压力，在建设中需要关注各个环节的施工技术以及材料质量，在施工管理上也要进行强化。防水路基面若是可以达到质量要求，可以减少雨水对工程的破坏，让路桥施工的质量得到提升。

防水路基面是具有防水性能的路基和材料，组成了可以排水和隔水的路基面，通常会在降水多的区域广泛应用，若是某地段道路上出现裂缝，就会造成雨水向道路内部侵蚀，或者是车辆行驶造成的压力让路面受到冲击，这些情形下防水路基面都可以发挥出重要的作用。

2市政路桥施工中防水路基面常见问题

2.1设计方面的问题

在防水路基面的设计环节，出现的比较常见的问题就是现有的防水性能设计不够完善，在市政路桥项目的建设中，路桥的性能至关重要，对整个项目的质量会造成直接影响，需要做到结合不同地区的实际需求，使用正确的设计思路以及设计方法，在图纸方面进行有效调整，做到针对性设计。这对日后的施工会造成非常严重的影响，毕竟高质量的施工都是严格按照设计图纸上的要求执行的。而若是这些要求未能做到，就会出现严重的设计漏洞，施工后的路桥有可能会出现渗透或者开裂等情况，这将会对项目使用的寿命造成影响，在使用中也会留下很多安全隐患，所以设计环节至关重要。

2.2施工技术方面的问题

在市政路桥防水路基面施工过程中施工技术不够完善，导致出现路基面不够平整、路基面防水涂层不够规范、路基面不牢固以及混凝土部位的拉毛处理不够平稳等一些问题，这些施工技术问题会让路桥防水路基面受到很多因素的影响，降低质量效果，使得路桥防水路基面很容易出现损坏，影响道路使用的安全性。

2.3使用材料方面的问题

在防水路基面的建设中，使用的材料也是影响施工质量的主要因素，很多工程的施工单位为了在经费上减少投入，会在材料成本投入上过于限制，在未对项目的实际需求做出准确调查的情况下，直接购买一些性能相对差的防水材料。这些材料本身就是存在着一定的质量问题。若是投入使用，就会对施工质量以及日后路桥的使用造成不利影响，不仅防水路基面不会表现出应有的防水性能，甚至在水量达到一定程度的情况下会引起路桥塌方或者严重的裂缝，这对人们出行会造成严重的安全威胁。

3市政路桥施工中防水路基面施工原则

3.1全面调查原则

要想保证路桥施工达到理想中的质量要求，就要遵循一定的原则，同时要保证在施工中做好防水路基面的养护和防护，对防水路基面以及相关的排水系统进行全面的维护与排查，若是发现问题需要及时进行解决，确保整个项目的施工质量，全面调查的原则就是需要时刻保持的一项施工原则。主要是因为市政路桥通常是非常复杂的项目，在对防水路基面进行维护和调查时，需要结合工程的实际特点，采用相应的措施对问题进行处理，结合周边的环境以及地质情况，对路桥周边可能对施工造成影响的因素进行全面调查，并采取相应的措施保证施工的质量，尤其是一些在防水路基面上需要重点防护的部位，一定要全方位考察其中存在的质量影响因素，做到针对性预防，这样的调查才是全面的。

3.2方案择优选用原则

在路桥施工中，很多时候会结合施工需求做出很多套排水设施的布置方案，在对方案进行选择的过程中，需要考虑到各方面的因素，毕竟很多因素都会对施工质量造成影响，市政路桥的施工是比较复杂的，在不同的位置以及不同的时间，施工要求也是不同的，要结合具体情况布置好排水设施，选择出其中最佳的方案，在布置设施时需要利用好工程所在地段的地形和自然环境，做好排水设施的设计与布置，这样可以保证防水路基面能够将自身的性能充分发挥出来，同时也是保证路桥整体的施工寿命能够得到正常发挥。

3.3科学设置排水沟

排水沟的设置也是路桥施工中至关重要的一部分，这部分施工对防水路基面的建设以及在使用中性能的发挥也会造成直接影响，在施工中需要注意排水沟设置足够科学，要充分结合周边的环境，利用好周边的水利调节，对排水沟的位置进行综合考虑，保证排水沟可以将周围的农田等水利设施利用好，将自身可以运用的条件都发挥出作用，这样才能将其排水的作用充分发挥出来，才能对防水路基面的正常性能发挥起到良好的辅助作用。

4市政路桥施工中防水路基面施工技术优化策略

4.1提升设计的科学性

为了对国内市政路桥的整体建设起到提动作用，设计环节的问题一定要足够重视并采取一定的措施进行改善，相关单位在对设计单位进行选择的时候，需要重点考察设计单位的技术性以及专业性，同时还要具备足够的设计经验，可以对整个工程中的防水路基面进行严格的设计，设计单位进行选定后，还需要加强对其监督，尤其是在防水性能的设计方面，这是现阶段设计中最容易出现问题的环节，也是需要不断强调的环节，防水性能的设计一定要与当地的自然情况相结合。

4.2提升施工技术水平

施工水平决定着整个项目施工的质量，相关部门需要加强对技术的革新与开发，积极引进和开发现代化技术，与工程实际相结合，促进工程质量的提升，例如混凝土拉毛施工，实际上现如今使用的施工技术就是存在缺陷的，若是可以借助现代化的设备对混凝土表面实施浮浆处理，整个路面就会变得更加光滑，同时工程质量可以得到提升，此外就是注意对施工人员整体素质的强化，要注意人员的选拔和培训，无论技术是否先进，最终需要人员执行。

4.3规范使用材料选择

需要在使用材料方面进行规范，为避免一些施工单位为了节约成本偷工减料，相关部门需要对材料的检查制度进行完善，同时在材料的审查方面加强力度，防水路基面使用的材料最关键的性能就是防水，因此在材料使用方面主要审查的就是防水性能，结合不同的施工要求，对材料防水性制定出合理的标准。

5结语

市政路桥的质量问题会直接影响到经济发展和人们生活对交通的需要，影响人们的生活和制约经济的发展。路桥的结构越来越复杂，目前的交通压力也越来越大，加强路桥的整体性建设是非常必要的。路桥防水路基面对路桥的行车状态和使用寿命有着直接的影响，特别是在经济发展和交通压力增加的今天。市政路桥的防水施工建设是涉及比较广的系统工程，施工之前需要有合理的设计准备，采用适宜的防水材料，进行科学有效的施工和管理，完善防水路基面的处理工作，加强市政路桥施工的质量和延长使用的寿命。

参考文献：

[1]王清海.道桥施工中防水路基面施工技术探讨[J].黑龙江科技信息，2014（15）：241.

[2]付万程.道桥施工中防水路基面施工技术探讨[J].黑龙江科学，2014（8）：224.

[3]陈永湃.路基施工中常见问题的处理措施[J].山西建筑，2014，40（1）：161-162.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f333019b37ec63dca84fb701.html