# 基准图制备论文-杨朝辉

导读:本文包含了基准图制备论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:景象匹配,合成孔径雷达,边缘特征,基准图

### 基准图制备论文文献综述

杨朝辉[1]（2015）在《SAR景象匹配中边缘特征基准图的制备方法》一文中研究指出针对SAR景象匹配基准图制备适应性差及自动化程度低的缺点,提出了一种基于边缘特征的基准图制备方法。首先,组合多种SAR边缘检测算法进行边缘检测;其次,通过对边缘检测点的密度统计分析,得到不同级别的边缘等级图;再次,通过匈牙利法求解边缘点对一一映射的最优指派问题,计算出不同级别的边缘等级图与边缘检测结果图集之间的相似测度值;最后,根据最小相似测度值得到最佳边缘检测级别,并将其对应的边缘检测结果作为边缘特征基准图。实验结果表明,文中方法具有很强的开放性与场景目标适应性,自动化程度高,能有效地提高景象匹配的匹配概率与匹配精度。(本文来源于《苏州科技学院学报(自然科学版)》期刊2015年04期）

赵玉新,常帅,李旺[2]（2014）在《基于二维经验模态分解的地磁基准图制备边界补偿方法》一文中研究指出针对采用矩谐分析方法构建地磁基准图的边界震荡问题,提出一种基于二维经验模态分解的区域地磁异常数据边界补偿方法.采用二维经验模态分解方法对区域地磁异常数据进行多尺度分解,对分解所得小尺度本征模态函数分量,利用总体Hilbert变换法进行瞬时频率和瞬时幅值特征提取,通过自采样和特征匹配进行边界补偿;将大尺度分量之和作为趋势项,利用叁角函数方法建立模型并计算边界之外的大尺度磁异常值.实验证明,相比当前已有方法,可以更加有效地抑制对区域地磁异常数据进行矩谐分析的边界震荡问题,稳定提高构建地磁基准图的准确性.(本文来源于《地球科学(中国地质大学学报)》期刊2014年11期）

卜彦龙,唐歌实,王美[3]（2012）在《面向探月卫星景象导航的局部基准图制备》一文中研究指出为了可靠制备月球卫星景象辅助导航和着陆过程中的月面局部基准图,分析了月面局部基准图制备过程中出现的相关问题和解决方法。结合"嫦娥二号"月球卫星测控和导航实际约束条件分析了各种误差的起因及限制方法,给出了基于美国月球勘测轨道飞行器相机(LROC)全月面基准影像图的月面局部基准图制备算法。实验结果表明,按照所提方法生成的局部基准图与"嫦娥二号"局部正摄投影图像面特征一致,由映射变换产生的图像坐标最大定位误差为7.065 1m,观测图尺寸为20km×20km时的最大形变偏差为6.18m,正摄投影图像面特征和定位偏差均能够满足月球卫星景象导航定位精度的要求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2012年08期）

付梦印,张晓晨[4]（2010）在《景象匹配制导基准图制备关键技术研究综述》一文中研究指出基准图的制备是景象匹配的最为重要的前期工作之一,它包括匹配区选取、图像几何校正、灰度校正、滤波去噪、特征提取等关键技术。本文对我国白"九五"以来在这些关键技术研究中所应用的理论、方法进行了总结、分析和评价。针对这些问题,从实际应用的角度提出了供参考的解决方法和方案,并展望了未来研究和应用的趋势。(本文来源于《第二十九届中国控制会议论文集》期刊2010-07-29）

杨小冈,曹菲,黄先祥,孟飞[5]（2010）在《景像匹配仿真中基准图的制备方法研究》一文中研究指出为了提高景像匹配仿真的有效性、可靠性,设计了一种实用的景像匹配仿真基准图制备方法。给出了该方法的基本原理及实现思路,定义了其中了匹配区分析准则参数及基准图生成准则参数,主要有图像方差、独立像元数、相似长度、边缘密度、匹配百分比、边缘质心偏度,构建了基准图分析与生成软件平台。应用实验验证了该方法的有效性及实用性。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2010年04期）

王仕成,王哲,张金生,乔玉坤[6]（2009）在《总磁场强度梯度模作为匹配特征量的基准图制备技术》一文中研究指出基准图制备是地磁匹配制导的关键技术之一。提出用总磁场强度梯度模作为地磁匹配特征量,根据研究的实际需要,从四个方面分析了地磁场梯度模作为匹配特征量的优势;在选定区域制作了以总磁场强度梯度模作为特征量的基准图,在基准图上提取了特征参数并进行了分析。结果表明:在选定区域,以总磁场强度梯度模作为特征量生成的基准图特征丰富、起伏程度大,较之以地磁总场强度为特征量生成的基准图优势明显。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2009年04期）

祝明波,董巍,张东兴[7]（2009）在《雷达景像匹配制导基准图制备技术综述》一文中研究指出基准图制备是雷达景像匹配制导的一项关键技术,其中制备方法的选择决定了景像匹配制导系统的总体性能。详细综述了目前雷达景像匹配制导基准图制备的研究现状、存在问题及研究展望。目前,人们主要从特征模拟及信号模拟两方面模拟雷达图像来制备基准图,还没有一种制备技术能完全满足雷达景像匹配制导的要求,各种技术都存在各自的优缺点和适用范围。制备基准图参考源的挖掘、基准图分辨率的提高、寻的目标模板的有效生成等依然是目前和今后一段时间内雷达景像匹配制导基准图制备的主要研究问题。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2009年03期）

乔玉坤,王仕成,张金生,陈励华,王哲[8]（2009）在《基于BP网络的地磁基准图制备及其精度评价》一文中研究指出利用测量数据建模和插值是地磁基准图制备的两种基本方法,常用的地磁场建模方法不适合小尺度的区域地磁场建模。人工神经网络具有良好的逼近任意复杂非线性系统的能力,本文引入应用最为广泛的反向传播(Backward Promulgation,BP)神经网络建立区域地磁场的模型,将地理经度和纬度作为输入,地磁场总强度值作为输出,通过部分测量数据对网络进行训练,用其余测量数据对网络的性能进行评价,进而由训练好的网络得到基准图制备需要的地磁数据。分别使用BP网络建模方法和8种插值方法在不同数据点分布情况下进行了基准图的制备实验,精度评价结果表明了BP网络建模方法的有效性。根据实验结果对不同数据点分布情况下各种方法的优劣进行了比较。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2009年01期）

王哲,王仕成,张金生,苏德伦,乔玉昆[9]（2008）在《一种地磁匹配制导基准图制备方法及其有效性评价》一文中研究指出针对地磁匹配制导基准图制备的需求,采用Surfer8.0软件提供的12种插值算法对选定区域离散总磁场强度测量值进行了网格化处理,生成所需的地磁基准图;提出了适用于地磁匹配制导的数据网格化有效性评价标准,并依据所提出的评价标准对使用12种方法所生成的地磁基准图进行了评价。结论表明:在选定区域,克里格法和径向基函数法生成网格化数据指标较好,这两种方法可以生成精度较高的网格化数据。(本文来源于《系统工程与电子技术》期刊2008年11期）

郭文普,孙继银,李钊[10]（2007）在《基于卫星图像的叁维前视基准图制备方法》一文中研究指出下视景像匹配制导是现代战争中精确制导武器普遍采用的制导方式,随着技术的发展,基于前视景像匹配的制导方式成为了研制新一代精确制导武器中的研究热点。探讨了基于前视景像匹配制导的基本思想,重点介绍了前视景像匹配中叁维前视基准图的生成方法,包括总体流程、选取准则和叁维重建等关键环节,并给出了相应实验结果及结论。对于开展前视景像匹配研究具有一定的促进作用。(本文来源于《无线电工程》期刊2007年12期）

### 基准图制备论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对采用矩谐分析方法构建地磁基准图的边界震荡问题,提出一种基于二维经验模态分解的区域地磁异常数据边界补偿方法.采用二维经验模态分解方法对区域地磁异常数据进行多尺度分解,对分解所得小尺度本征模态函数分量,利用总体Hilbert变换法进行瞬时频率和瞬时幅值特征提取,通过自采样和特征匹配进行边界补偿;将大尺度分量之和作为趋势项,利用叁角函数方法建立模型并计算边界之外的大尺度磁异常值.实验证明,相比当前已有方法,可以更加有效地抑制对区域地磁异常数据进行矩谐分析的边界震荡问题,稳定提高构建地磁基准图的准确性.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 基准图制备论文参考文献

[1].杨朝辉.SAR景象匹配中边缘特征基准图的制备方法[J].苏州科技学院学报(自然科学版).2015

[2].赵玉新,常帅,李旺.基于二维经验模态分解的地磁基准图制备边界补偿方法[J].地球科学(中国地质大学学报).2014

[3].卜彦龙,唐歌实,王美.面向探月卫星景象导航的局部基准图制备[J].光学精密工程.2012

[4].付梦印,张晓晨.景象匹配制导基准图制备关键技术研究综述[C].第二十九届中国控制会议论文集.2010

[5].杨小冈,曹菲,黄先祥,孟飞.景像匹配仿真中基准图的制备方法研究[J].系统仿真学报.2010

[6].王仕成,王哲,张金生,乔玉坤.总磁场强度梯度模作为匹配特征量的基准图制备技术[J].系统工程与电子技术.2009

[7].祝明波,董巍,张东兴.雷达景像匹配制导基准图制备技术综述[J].系统工程与电子技术.2009

[8].乔玉坤,王仕成,张金生,陈励华,王哲.基于BP网络的地磁基准图制备及其精度评价[J].中国惯性技术学报.2009

[9].王哲,王仕成,张金生,苏德伦,乔玉昆.一种地磁匹配制导基准图制备方法及其有效性评价[J].系统工程与电子技术.2008

[10].郭文普,孙继银,李钊.基于卫星图像的叁维前视基准图制备方法[J].无线电工程.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f33fc41206e3411631c7aab0.html