# 建筑工程大体积混凝土施工技术周露

重庆松藻煤电有限责任公司建安分公司重庆401445

摘要:随着社会主义市场经济的发展，我国的城市建设发展速度相当迅速，建筑工程规模越来越大，混凝土结构以其材料价格便宜、施工方便、承载力大、可装饰强的特点，利用非常广泛。而大体积混凝土开裂是工程建设中普遍性的技术问题，裂缝一旦形成，特别是裂缝出现在重要的结构部位，危害极大，它会降低结构的耐久性，削弱构件的承载力。基于此，文章以大体积混凝土结构施工技术的特点以及建筑工程中大体积混凝土结构中的问题为切入点，探讨建筑工程中大体积混凝土结构施工技术要点。

关键词:建筑;大体积;混凝土结构;施工技术

大体积混凝土结构就是指混凝土构件较大的结构，现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工，如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大，一般实体最小尺寸大于或等于1m.它的表面系数比较小，水泥水化热释放比较集中，内部升温比较快。混凝土内外温差较大时，会使混凝土产生温度裂缝，影响结构安全和正常使用。所以为保障建筑施工质量有必要加强对建筑施工中大体积混凝土结构施工技术的研究。

1.大体积混凝土的概述

我国《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定：混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土，或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土，称之为大体积混凝土。

现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工，如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大，一般实体最小尺寸大于或等于1m.它的表面系数比较小，水泥水化热释放比较集中，内部升温比较快。混凝土内外温差较大时，会使混凝土产生温度裂缝，影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它，来保证施工的质量。它的施工特点主要体现在：①结构的体积较大，浇注后混凝土产生的水化热量大，并集聚在内部不易散发，从而形成内外较大的温差，引起较大的温差应力；②整体性要求较高，往往不允许留设施工缝，一般要求连续浇注。大体积混凝土的施工尤其在高层和超高层建筑中较为广泛，其基础工程大多数都属于大体积混凝土工程。如高层建筑的箱形基础、筏板基础、桩基厚大的承台等，都属于体积较大的混凝土工程。

2.建筑工程中大体积混凝土裂缝问题

引发大体积混凝土结构裂缝的因素很多，主要是:第一，温度因素。在大体积混凝土结构施工中由于外界温度而引发裂缝，具体而言，大体积混凝土结构和外界的温差是随着外界温度变化而产生的，温差过大就会使大体积混凝土结构间的应力增加进而使得裂缝宽度变大。第二，水化热反应。大体积混凝土结构的最主要组成部分就是水泥，结构面积比较大而且还很厚，水泥水化过程中会释放热量，如果此时结构内部释放的热量不能及时输送到外界，则就会形成温度差，进而造成裂缝问题的出现。第三，结构自缩。在大体积混凝土结构浇筑完成后，很多水分都会被蒸发，然后使大体积混凝土结构硬化，但是假如结构本身所需的水分也被蒸发掉，就会导致大体积混凝土结构出现收缩，最终引发裂缝问题。另外，在大体积混凝土结构的搅拌中会加入很多添加剂，添加剂自身的自缩也会引发裂缝问题。

3.建筑工程中大体积混凝土结构施工技术要点

3.1大体积混凝土材料配合比

混凝土的配合比在满足工程设计的强度及工作性能的同时，应尽量降低其在凝结硬化中的水化热。可采用低砂率、低坍落度、低水比，掺高效减水剂和高性能引气剂，高粉煤灰掺量的设计准则，生产出高强、高韧性、中弹、低热抗裂混凝土。按照国家相关技术要求进行混凝土配合比的设计，坍落度再满足泵送的条件下尽量选择小值，以减少收缩变形。粉煤灰采用外掺法时仅在砂料中扣除同体积的砂量，不减少配合比中的水泥用量，按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

3.2降低大体积混凝土的入模温度

入模温度其实指的就是在混凝土结构在施工过程中的温度。大体积混凝土的入模温度最好是控制在二十五摄氏度以下。如果我们遇到入模温度高于二十五摄氏度的情况时，解决的方法有以下几种：设置一些遮阳棚来控制外界温度的影响、向混凝土结构适当的洒水减温、在水平输送管道上洒水、保证大体积混凝土结构的通风良好、在大体积混凝土结构下设置水箱进行降温。

3.3大体积混凝土的浇筑与捣注

在工程的建设和施工中应该对材料自身的温度进行控制，在施工的过程中完全可以使用分段浇筑的方式完成浇筑的施工，当然，如果条件允许，也可以使用整体浇筑的形式，在浇筑施工的过程中应该按照循序渐进、分区定点、一个坡度和一次浇筑的原则完成整个施工，在施工中一定要按照混凝土自身的皮杜在施工的上下层都设置上振捣点，第一道应该在混凝土的卸点位置，这样就可以保证上部的振捣质量，第二个应该放在混凝土坡脚的位置，这样混凝土就可以形成一个非常好的扇形流动趋势，这样就使得混凝土浇筑的密实程度更高，在浇筑的过程中也应该保证混凝土可以在初凝之后，将表面存在的积水排除，同时还要用模板对其进行挤压使其密实程度更高，混凝土的表面在这样的情况下也就不会形成非常明显的裂缝现象，这样混凝土自身的防水性能和表面的观感也会更好，一些大体积混凝土浇筑施工最好选择在夜间进行，这样就可以减小温度对混凝土结构的影响，减少因为温度应力而产生的裂缝

3.4大体积混凝土施工施工质量控制

大体积混凝土施工施工质量控制主要包括振捣方式、浇注方式、泌水处理和表面处理四方面。首先，应用振捣棒在混凝土坡脚位置、坡中位置以及坡顶位置进行三次振捣，并利用刮杠将混凝土土表面刮平，同时用碎石将其覆盖；其次，混凝土浇注方式中则应根据逐层推移、一次到顶、斜面分层和自然流淌坡度的方式来进行；再次，泌水处理主要为了保障混凝土质量，减弱表面裂缝出现可能性而进行的，是针对与振捣和浇筑过程中随着混凝土坡面留下来的浮浆和泌水的处理；最后，表面处理即为提升其表面的密度而进行的混凝土表面刮抹工作，同时还应将在上面覆盖塑料薄膜。

3.5混凝土的养护技术

混凝土浇筑完成要进行最后一道抹压工序，之后要把表面遮盖好，一般选用塑料、油布等不吸水的材料作为遮盖物，防止表面水分蒸发完导致干裂收缩。在养护过程中也要做好温度的控制，通常保持在15℃为宜，养护周期一般为2～4周为最佳，以保证混凝土能顺利的水化。在混凝土养护过程中，温差控制工作也不能松懈，降温法和保温法是常用的两种温差控制方法：通过冷却预埋在混凝土内部的水管来冷却水温降低混凝土内部热量的降温法，适合在混凝土浇筑的初期进行；保温法就是在混凝土外部通过一些物理手段来控制混凝土的外部环境温度，通常采用保温材料或喷洒热水的方法来降低混凝土内外的温度差异。这种方法要在混凝土浇筑完成后使用。温差控制工序的进行，也能在很大程度上减小后期出现裂缝的可能性。

4.结束语

大体积混凝土结构是建筑中比较常见的结构类型。为了提高大体积混凝土结构施工的质量，建筑技术人员应采取有效的措施对裂缝进行控制与防治，要加强对混凝土施工过程的监管，规范施工人员的操作，提高质量意识，从而保证大体积混凝土施工质量。

参考文献

[1]乔亮．大体积混凝土结构施工技术在工程建筑中的应用探析[J]．科技风，2014(19):167．

[2]高琛琛．试论工程中大体积混凝土结构施工技术[J]．赤峰学院学报(自然科学版)，2016(05):79－80．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f363c8591e4348ea7011ce23.html