# 自来水管道施工中常见问题及解决方案

商丘市水务公司河南省476000

摘要：城市的发展脚步逐渐加快，随之而来的，市政工作也越发受到人们的高度重视。自来水管道是人们日常用水的主要供应渠道，是决定人们生活品质的重点因素。然而，当前针对自来水供水系统在管道施工中仍存在着许多问题，限制了人们自来水用水品质的提高。鉴于此，笔者主要就管道施工中常见问题及相应的解决策略展开有效性分析。

关键词：自来水管道；常见问题；解决方案

1导言

居民的日常生活、工业的生产、农业的耕种都离不开水。自来水管道是供水设施的核心组成部分，也是城市基础设施体系的重要组成部分。随着城市的不断扩大，居住人群的不断增多，自来水的需求量也日益增高。自来水管道工程的施工质量显得十分重要，通过分析常见的施工质量问题，找出问题产生的原因，才能设计出相对合理的防治手段，解决自来水管道工程的施工质量问题。

2自来水管道施工中常见的问题

2.1管道内混入杂质问题

自来水管道施工，施工工序比较繁琐，尤其是在运输和储藏环节，管道很容易混入其他杂质。通常，自来水管道中会混有泥土、浆等，如若不及时清理，不仅会污染自来水资源。更有可能造成管道堵塞，影响城市正常供水、用水。再加上作业人员未能就管材的存放给予高度重视。导致管材储藏不当，受外界环境干扰、破坏，导致管道内部污染严重，甚至堆积了大量泥沙。

2.2管道施工位置问题

随着城市发展规模的加大，城市用水量的增多，自来水管道系统也变得更加错综复杂。同时，在城市地下系统中，存在的不仅仅是自来水管道，还伴随着热力管、排水管等，甚至还会存在着诸多的障碍物。如若施工人员在进行管道施工中，未能明确管道施工的具体位置，很可能造成自来水管道与其他功能管道相撞，或者是受到障碍物的阻断。通常，施工方一般会选择弯头类配件迂回绕过干扰物，但是却改变原有管道设计位置，为将来埋下较大安全隐患。

2.3管道标高及中轴线控制问题

因为城市地下系统环境较为复杂，施工方在避开障碍物进行施工时，常常无法避免地改变了管道施工中轴线位置。之所以出现这样的问题，主要原因在于设计图纸不规范。即设计者在就管道施工进行方案设计时，未能将管道起始点相关指标具体标注在图纸中。导致施工人员未能准确理解设计者意图，造成自来水管道在施工中出现位置偏差。

2.4管道连接问题

随着科技的进步，管材市场中衍生出多种新型材料材质，其中以金属和化合物类管材为主。不同材质的管材，导致了连接方式，连接标准的不同。如若作业人员在管道连接操作中未能规范连接技术，将导致管道连接不紧密。甚至在后续供水时，出现管道渗水现象。如此风险的存在，不仅会造成自来水资源的浪费，长时间还会损害自来水管道系统，造成城市供水系统运行风险加剧。

3解决自来水管道施工中常见问题的有效策略

3.1注意管材的存放以及清理

针对自来水管道工程，作业人员应就管材合理采购，妥善管理。首先，就采购的管材进行现场验收是很有必要的，即作业人员必须对管道施工重点材料在材质、性能上进行全方面验收，只有符合施工标准的管材，才可以允许其进入施工场地。在此，作业人员需要围绕采购合同、质检、以及国家规定相关检测标准为依据展开管材质量评定。其次，在管材的保存上，要注意存放至干净、整洁，尽量避免受外界环境破坏。即将管材放置于高处，避免雨水长时间侵蚀，造成管材变质。或者，利用尼龙材质的防雨材料覆盖于管材表面，以达到隔绝外界环破坏的目的。最后，作业人员需要就管材进行一定的清理工作。

3.2严格测算管道施工位置

正确选择施工位置，是确保自来水管道施工质量的重要因素。因此，作业人员于施工前夕展开侧高程工作至关重要。首先，于最初水准点与沿线附近每距离100米处，作业人员可以设计一个临时测量点。在此，需要强调一点，测量标准需要严格按照管道施工标准执行。其次，放样测量，确保连续性。即组织其他作业人员就此管道施工位置进行多次、重复性测量。最后，管理者需就施工现场情况加强监督，督促作业人员确保测量流程规范。

3.3按照施工计划完成施工项目

任何一个工程项目，都必须以一个规范性的施工流程作为依托。自来水管道施工亦是如此，若想确保管道施工合理，前提便是根据施工要求制定完善性的施工计划，并要求作业人员严格遵照施工计划，科学、合理完成各项管道施工环节。首先，设计者通过现场勘测数据的了解，制定出符合自来水管道施工需求的项目计划书。其次，设计、施工等方面需要就管道施工进行工作交底，确保施工意见统一。同时，针对标高和中轴线不准确问题，可以特意邀请专业测量机构进行现场重复勘探，纠正自来水管道施工具体位置。最后，极坐标与角度交汇的测量手段，是实现管道施工位置确定的关键。30″和1/5000分别作为测角和测量距的精度。

3.4提高施工人员的工作技能以及管道连接技术

作业人员在女自来水管道施工中作用显著，因此，施工单位需要就作业人员的专业素质展开定期培训。首先，在培训中应加强安全思想教育工作，确保管道施工环境安全。其次，在管理体制方面加强责任制的有效落实，以此督促作业人员规范操作。除了要提升作业人员的专业素质，施工单位还需侧重于管道连接的作业优化。即可以选用橡胶垫片加固管道连接紧密性。还有就是试水环节中，作业人员需要仔细检查各个管道连接处是否紧密，阀门是否安装合理。在自来水管道施工实践过程中，不断累积经验，从根本上解决管道连接不畅的问题。

4常见施工管理通病及防治措施分析

4.1准备工作不充分

常见的施工工作准备不充分主要体现在以下及格方面：①在自来水管道施工前，没有检查检验施工所需的机械设备以及仪器；②为部分原材料需要抽检时，未能及时完成取样工作，主要体现在混凝土及砂浆配合比、钢筋、水泥等施工过程中；③在自来水管道施工前，没有检查现场的工具、设备、材料是否齐全。

为了杜绝以上影响施工的不确定因素，施工单位应在竞标成功后，即根据相关施工要求，详细规划出所需的准备工作，明确各项准备工作的负责人，并在现场施工前，由各相关负责人逐一检查相关工作是否完成，并签字确认，确保施工准备工作完美完成。

4.2进场材料质量控制不严格

在自来水管道工程中，相关的进场材料选择出现以下问题：

（1）缺少出厂合格证明、质量检测合格证；

（2）相关零部件（螺丝、连接管口）数量异常；

（3）基础材料（水泥、石灰）等存在较大偏差。

为了杜绝以上情况出现，防治措施主要有：①所有的材料必须按批次进行材料检查，没有合格证明和质量检验证明材料不允许进场。②采用科学的系统，记录项目所需的零部件和基础材料，数量精准到个位数。每一笔采购都必须有专人签字确认。

结束语

综上，城市发展规模的扩大，水资源供应需求的加大，必然会导致传统管道施工呈现出些许问题。因此，相关部门务必要结合城建发展要求，针对当前管道施工存在的问题，合理改进施工方案。从管材管理，明确施工位置，优化施工项目，提高作业人员专业素养等层次，开展自来水管道施工改革。以便在完善性的施工环境下，自来水管道工程质量的安全性、稳定性能够得到有效的保障，以此确保城市供水、用水品质的强化提升。

参考文献：

[1]莫卓豪.自来水管道工程施工的通病与防治措施研究[J].建材与装饰，2017（51）：14-15.

[2]谭智恒.自来水厂管道安装工程常见问题和解决措施[J].低碳世界，2017（28）：175-176.

[3]张利川.自来水管道带压作业施工技术探讨[J].江西建材，2017（18）：78-79.

[4]张振方.市政自来水管道施工中常见问题及解决方案[J].城市建设理论研究（电子版），2017（06）：261-262.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f399d9675ec9d192de5c1517.html