# 中性点电流论文-蓝文瑞

导读:本文包含了中性点电流论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:小电流接地系统,中性点接地方式,河源地区,小电阻

### 中性点电流论文文献综述

蓝文瑞[1]（2019）在《小电流接地系统选用中性点接地方式的比较分析》一文中研究指出当今社会,电网发展越来越快,在其发展过程中慢慢形成了大电流接地系统和小电流接地系统两种接地方式。为确保供电人员人身安全和电网安全,同时提高经济效益,需及时、合理调整中性点的接地方式。现以河源地区10 k V配网目前使用的中性点接地方式为例,先分析几种接地方式的特点及存在的问题,再结合河源地区城市发展进程、逐渐以电缆为主的配网实际,对中性点经消弧线圈并电阻接地方式应用的可行性展开论述比较,并得出了有益结论。(本文来源于《机电信息》期刊2019年30期）

徐瑶台,黄云辉,潘小军[2]（2019）在《基于抑制短路电流的500 kV变压器中性点经小电抗接地的电抗选值研究》一文中研究指出近些年来,我国电网规模日益扩大,网架结构不断加强。由于成本相对较低,500 kV变电站大都采用自耦变压器,且中性点直接接地运行。然而,在中性点直接接地的运行方式下,部分500 kV变电站220kV侧单相短路电流过高,甚至高于叁相短路电流,对电网的安全稳定造成威胁。文章主要研究500kV自耦变压器中性点由直接接地改为串接小电抗器接地后220kV侧单相短路电流水平。构建了双电源模型对电力系统进行等效,阐述了500 kV自耦变压器中性点串接小电抗限制220 kV侧单相短路电流的原理。并研究了不同站点变压器中性点加装小电抗对不同短路位置短路电流的影响能力。研究结果表明,当电抗值选在10～25Ω之间时,限流效果最为明显。(本文来源于《电气应用》期刊2019年05期）

刘艳,贾宏伟[3]（2019）在《电网中性点与触电电流的危险性分析》一文中研究指出分析触电电流对人体的影响,中性点接地的叁相交流电网中触电的危险性,以及中性点不接地的叁相交流电网中触电的危险性。阐述中性点接地系统里的单相触电比中性点不接地系统的危险性更加大,而中性点不接地系统,发生单相触电的危险性较小。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年05期）

李世龙,滕予非,李小鹏,张华杰,张星海[4]（2019）在《基于无功电流的中性点不接地系统小电流接地选线方案》一文中研究指出针对中性点不接地系统发生单相故障后难以准确选取故障回线的问题,提出一种基于无功电流的选线方案。单相短路故障发生后的,故障相各回馈线的电流变化主要来自线路分布电容电流变化,此电流为无功电流。其中故障回线无功电流为非故障回线与故障回线无功电流变化量之和,非故障回线无功电流变化量为该回线无功电流变化量。在此基础上提出基于无功电流变化量的中性点不接地系统小电流接地选线方案。单相短路故障发生后,比较故障相各回馈线无功电流变化量,变化量最大的馈线为故障馈线。利用PSCAD电磁暂态仿真软件搭建中性点不接地系统,对配电网中的架空线路和电缆线路单相短路故障进行了仿真研究,结果表明所提方法可靠性高,有较强带过渡电阻能力,且不受线路架设方式影响。(本文来源于《四川电力技术》期刊2019年02期）

盛亚如,丛伟,卜祥海,李晓明[5]（2019）在《基于中性点电流与零序电流投影量差动的小电阻接地系统高阻接地故障判断方法》一文中研究指出在分析小电阻接地系统发生接地故障时故障线路、非故障线路零序电流与中性点电流相量关系的基础上,提出了一种基于中性点电流与线路零序电流投影量差动的高阻接地故障判断方法。接地故障发生后,故障线路经过接地点和系统中性点构成基本的零序回路,由于中性点电流呈阻性,故障线路零序电流在中性点电流上的投影与中性点电流的差值较小,而非故障线路零序电流基本呈容性,非故障线路零序电流在中性点上的投影与中性点电流的差值较大,据此引入比值计算的方法可较为灵敏、可靠地检测出高阻接地故障。分析了线路参数不对称、负荷不对称、系统电压不对称等情况对所提方法的影响,PSCAD仿真结果表明,所提方法能够可靠地检测出高阻接地故障,受各种不对称情况的影响较小,具有较高的灵敏度和可靠性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年03期）

雷园园,李盼盼,许加柱,黎泉,赵林杰[6]（2018）在《YY型和YD型换流变压器中性点电流差异化产生机理及抑制方法》一文中研究指出高压直流输电系统在单极运行或遭受站内雷电流冲击扰动时,会引发YY和YD型换流变压器中性点电流的不平衡分布,电流差异过大时会造成换流变设备损害甚至直流闭锁。针对这一技术问题,本文基于变压器磁动势平衡原理,揭示了换流变中性点电流差异化产生的机理;提出了一种基于增加叁角形联接第叁绕组构造YY+d型换流变压器抑制中性点电流差异化的新方法,并基于实际工程换流变压器的参数搭建PSCAD模型进行了仿真验证。本文为换流变中性点电流差异化带来的工程问题解决方案的制定提供了技术依据,对实际直流工程中换流变压器的设计、运维和保护配置等有着参考和指导意义。(本文来源于《南方电网技术》期刊2018年10期）

吴冕之,林美玲,王瑞果[7]（2018）在《一种中性点不接地系统电容电流测试装置》一文中研究指出准确测量中性点电容电流是实现配网电路理想补偿的前提,对降低配网事故具有重要意义。传统方法测量电容电流时,测试人员通过绝缘工器具接触带电的中性点,有一定的危险性。针对这一问题,研制了一种中性点不接地系统电容电流测试装置。该装置体积小、精度高,采用无线遥控方式完成接线、测试、拆线等操作,不仅能方便准确地测量中性点电容电流,还有效解决了测试过程中的高电压隔离问题,显着提高了工作效率和作业安全性。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年09期）

颜永光[8]（2018）在《小电流接地系统中性点接地装置技术改造策略分析》一文中研究指出10kV~35kV等小电流接地系统中性点接地方式与供电可靠性、过电压与绝缘配合、继电保护等密切相关,是保障人身和设备安全及系统可靠、稳定运行的重要条件。在分析电力系统小电流接地系统中性点接地方式及运维现状的基础上,结合目前小电流中性点接地装置的发展状况,提出技术改造策略,以期为今后该设备运维策略提供有效借鉴,提升设备运维管理水平。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2018年21期）

王晓康,王亚芳,王景[9]（2018）在《中性点不接地系统电容电流分析与研究》一文中研究指出通过测量宁夏吴忠10～35kV电网电容电流,得到该电压等级电网存在电容电流超标现象,分析电容电流超标后对电网存在的安全隐患,并对电容电流超标这一普遍现象进行原因分析。同时,针对电容电流超标提出切实可行的解决措施,保证电网电气设备良好运行状态,从而确保电网安全可靠运行。(本文来源于《电气技术》期刊2018年06期）

陈建伟,商玲玲,裴善鹏,魏华栋[10]（2018）在《低压变压器中性点零序电流互感器参数选择》一文中研究指出针对以往工程设计存在的问题,分析零序电流互感器参数的选择依据,并给出计算实例。(本文来源于《电工技术》期刊2018年10期）

### 中性点电流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近些年来,我国电网规模日益扩大,网架结构不断加强。由于成本相对较低,500 kV变电站大都采用自耦变压器,且中性点直接接地运行。然而,在中性点直接接地的运行方式下,部分500 kV变电站220kV侧单相短路电流过高,甚至高于叁相短路电流,对电网的安全稳定造成威胁。文章主要研究500kV自耦变压器中性点由直接接地改为串接小电抗器接地后220kV侧单相短路电流水平。构建了双电源模型对电力系统进行等效,阐述了500 kV自耦变压器中性点串接小电抗限制220 kV侧单相短路电流的原理。并研究了不同站点变压器中性点加装小电抗对不同短路位置短路电流的影响能力。研究结果表明,当电抗值选在10～25Ω之间时,限流效果最为明显。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中性点电流论文参考文献

[1].蓝文瑞.小电流接地系统选用中性点接地方式的比较分析[J].机电信息.2019

[2].徐瑶台,黄云辉,潘小军.基于抑制短路电流的500kV变压器中性点经小电抗接地的电抗选值研究[J].电气应用.2019

[3].刘艳,贾宏伟.电网中性点与触电电流的危险性分析[J].集成电路应用.2019

[4].李世龙,滕予非,李小鹏,张华杰,张星海.基于无功电流的中性点不接地系统小电流接地选线方案[J].四川电力技术.2019

[5].盛亚如,丛伟,卜祥海,李晓明.基于中性点电流与零序电流投影量差动的小电阻接地系统高阻接地故障判断方法[J].电力自动化设备.2019

[6].雷园园,李盼盼,许加柱,黎泉,赵林杰.YY型和YD型换流变压器中性点电流差异化产生机理及抑制方法[J].南方电网技术.2018

[7].吴冕之,林美玲,王瑞果.一种中性点不接地系统电容电流测试装置[J].通信电源技术.2018

[8].颜永光.小电流接地系统中性点接地装置技术改造策略分析[J].科技经济导刊.2018

[9].王晓康,王亚芳,王景.中性点不接地系统电容电流分析与研究[J].电气技术.2018

[10].陈建伟,商玲玲,裴善鹏,魏华栋.低压变压器中性点零序电流互感器参数选择[J].电工技术.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f3ec6521624f4476b7e28334.html