# 磁通量传感器论文-段跃华,伍圣华,卓海金,邓年春

导读:本文包含了磁通量传感器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:磁通量,传感技术,预应力,钢绞线

### 磁通量传感器论文文献综述

段跃华,伍圣华,卓海金,邓年春[1]（2019）在《基于磁通量传感器技术的箱梁预应力监控研究》一文中研究指出预应力混凝土梁通过张拉钢绞线对梁预先施加压应力,可以部分抵消梁在使用过程中产生的混凝土拉力,避免了混凝土裂缝过早出现。预应力筋张拉值的大小是控制预应力梁质量的关键之一。文章利用磁通量传感技术,研制了CDC16型单根钢绞线磁通量传感器,对柳南高速公路扩建工程的预应力混凝土梁钢绞线索力进行监测,并对钢绞线索力的大小与均匀性进行精度测量研究。(本文来源于《西部交通科技》期刊2019年09期）

郭磊磊,郝浩奇,吴鹏程,李奇峰,陈小星[2]（2019）在《磁通量传感器在铠装拖缆拉力检测中的研究》一文中研究指出铠装拖缆因拖曳深度的变化需不断收放,在该动态变化过程中拉力传感器难以直接安装在拖缆上,因此给铠装拖缆的直接拉力检测带来了困难。针对该问题提出将磁通量传感器应力检测法用于铠装拖缆拉力检测。经过试验数据比对表明,该测量方法可以实现非接触测量,使铠装拖缆在穿过传感器过程中的任何位置都可进行拉力检测,且几乎不受拖缆内部电场的影响。(本文来源于《声学与电子工程》期刊2019年02期）

任亮,姚雪佳,修成竹,冯唐政[3]（2019）在《基于比值测量法优化磁通量传感器性能的实验研究》一文中研究指出磁通量传感器的实际应用中,设备通道的差异或外部接线电阻的变化都会导致索力测量过程中磁通量传感器感应电压的变化,影响测量结果的准确性。本文提出了一种利用创新性的比值测量方法监测索力的磁通量传感器。建立了励磁系统的电感—电阻(LR)模型和传感器系统的变压器理论模型,以获得比值结果和外部索力的显式关系。实验结果表明,感应电压积分值与励磁电流积分值的比值与索力值成正比,所提出的比值测量方法可以准确测量缆索拉力;且将传感器的相对灵敏度从1.22%/kN提高到1.56%/kN,提高了27.85%。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年05期）

孙明艳[4]（2015）在《磁通量传感器在海河大桥桥梁健康监测中的应用》一文中研究指出磁通量传感器,磁通量传感器测量原理,数据采集制度采用阀值和定时两种方式,采用磁通量传感器监测斜拉索索力,磁通量是由通过空气的磁通量和通过试件的磁通量两部分组成。(本文来源于《数码世界》期刊2015年11期）

王晓琳,周庠天[5]（2015）在《磁通量传感器在高边坡预应力锚索索力监测中的应用》一文中研究指出高边坡预应力加固工程属于隐蔽工程,关系到边坡项目以及周边公路交通、水库大坝等的安全。所以预应力锚固工程开展健康安全监测非常有必要。边坡锚索结构的预应力损失问题是导致锚索失效的关键因素。因此准确测量锚索索力具有重要的实际意义。本文对用磁通量传感器在边坡预应力锚索索力监测中应用进行了介绍,对其基本原理、性能试验以及测量的优缺点进行了分析。(本文来源于《江西建材》期刊2015年18期）

柴爱红[6]（2014）在《磁通量传感器在桥梁索力监测中的应用》一文中研究指出分析了索力长效监测的必要性,针对传统索力监测技术的局限性,提出了磁通量传感器监测技术,并依据其监测原理与特性,阐述了其在桥梁索力监测中的应用技术,以促进磁通量传感器的推广应用。(本文来源于《山西建筑》期刊2014年22期）

陈云珠,崔志尚,孙坚[7]（2012）在《热通量传感器的应用及检定》一文中研究指出通过对热通量传感器在新材料的研制及热分析仪参量测量领域的研究,分别给出了其在表面安装和热分析仪中的应用方法,并针对应用中出现的问题提出解决方案,同时通过比较法求解检定常数。给出了热通量传感器的检定方法,提出了热通量微观效应的概念,对埋入绝缘材料和表面镀金属层热偶的微观效应进行了分析。结果证明,周围材料的不同是影响检定误差的重要因素。(本文来源于《自动化仪表》期刊2012年06期）

刘文峰,兰成明,刘付鹏,王辅宋,刘军[8]（2012）在《磁通量传感器在缆索、锚杆监测中的应用》一文中研究指出缆索、锚杆是桥梁和岩土工程的重要受力构件,有效地监控、监测其在施工和使用期间的受力状态极为重要。基于磁弹性效应原理的磁通量传感器可以有效地测量缆索和铺杆的内力,是一种新的无损检测技术。文中对磁通量传感器的原理和性能进行了详细研究,详细介绍了我公司磁通量传感器的性能指标、技术参数及适用范围。(本文来源于《2012远东无损检测新技术论坛论文集（下册）》期刊2012-05-22）

周庠天,涂慧,王晓琳[9]（2011）在《磁通量传感器索力监测系统在工程中的应用》一文中研究指出索力监测为总体评价拉索技术状况进而评定桥梁总体结构的性能提供重要依据。但索力监测是一个长期的过程,如何在漫长的运营期保证传感器的使用寿命和测试精度,是急需解决的问题。磁通量传感器索力监测系统通过非接触式测量解决传感器受力疲劳问题,通过模拟标定来实现运营状态的数据校准,有着很好的耐久性、长效性。(本文来源于《第十一届后张预应力学术交流会论文集》期刊2011-11-01）

黄磊,何中其,李春光,张幼平,陈网桦[10]（2011）在《热通量传感器在爆炸场热辐射测试中的应用》一文中研究指出利用一种热通量传感器(HFM)测试系统研究了爆炸场的热辐射效应,测试了质量为27kg的固液复合含铝炸药、固体复合含铝炸药、燃料空气炸药以及TNT4种炸药的爆炸场热效应,得到了相应的热通量动态曲线。依据云爆药剂的爆炸特性,分析了爆炸场的热效应以及热毁伤效应。结果表明,通过HFM可以获得明显的爆炸场热通量信号以及HFM的温升信号。爆炸场的热效应是爆炸火球的热辐射以及冲击波后热对流的综合作用。根据热剂量毁伤准则,燃料空气炸药的热毁伤能力是TNT药的2.08倍。(本文来源于《火炸药学报》期刊2011年05期）

### 磁通量传感器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

铠装拖缆因拖曳深度的变化需不断收放,在该动态变化过程中拉力传感器难以直接安装在拖缆上,因此给铠装拖缆的直接拉力检测带来了困难。针对该问题提出将磁通量传感器应力检测法用于铠装拖缆拉力检测。经过试验数据比对表明,该测量方法可以实现非接触测量,使铠装拖缆在穿过传感器过程中的任何位置都可进行拉力检测,且几乎不受拖缆内部电场的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磁通量传感器论文参考文献

[1].段跃华,伍圣华,卓海金,邓年春.基于磁通量传感器技术的箱梁预应力监控研究[J].西部交通科技.2019

[2].郭磊磊,郝浩奇,吴鹏程,李奇峰,陈小星.磁通量传感器在铠装拖缆拉力检测中的研究[J].声学与电子工程.2019

[3].任亮,姚雪佳,修成竹,冯唐政.基于比值测量法优化磁通量传感器性能的实验研究[J].传感技术学报.2019

[4].孙明艳.磁通量传感器在海河大桥桥梁健康监测中的应用[J].数码世界.2015

[5].王晓琳,周庠天.磁通量传感器在高边坡预应力锚索索力监测中的应用[J].江西建材.2015

[6].柴爱红.磁通量传感器在桥梁索力监测中的应用[J].山西建筑.2014

[7].陈云珠,崔志尚,孙坚.热通量传感器的应用及检定[J].自动化仪表.2012

[8].刘文峰,兰成明,刘付鹏,王辅宋,刘军.磁通量传感器在缆索、锚杆监测中的应用[C].2012远东无损检测新技术论坛论文集（下册）.2012

[9].周庠天,涂慧,王晓琳.磁通量传感器索力监测系统在工程中的应用[C].第十一届后张预应力学术交流会论文集.2011

[10].黄磊,何中其,李春光,张幼平,陈网桦.热通量传感器在爆炸场热辐射测试中的应用[J].火炸药学报.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f41f852ddcffd77b492e7a2b.html