# 分级破碎论文-李志强,王宏,王保强

导读:本文包含了分级破碎论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双齿辊,接触模型,黄金分割实验设计,DEM

### 分级破碎论文文献综述

李志强,王宏,王保强[1]（2019）在《基于离散元的给料高度对分级破碎机齿辊的磨损研究》一文中研究指出文章以SSC1150分级破碎机实际给料高度2m为背景,利用SolidWorks建立分级破碎机双齿辊的叁维模型,采用Hertz-Mindlin with Archard Wear built-in接触模型,通过黄金分割实验设计并结合SSC1150分级破碎机现场使用状况,采用DEM模拟软件对该分级破碎机双齿辊破碎过程进行模拟。通过改变给料高度来研究分级破碎机双齿辊的磨损情况,探究出适合该分级破碎机的最佳给料高度。模拟结果表明:适合SSC1150分级破碎机的最佳给料高度为1. 809m。模拟结果可以为后续该分级破碎机升级改造、优化设计以及现场工艺布置参数提供参考。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年10期）

卓荣明[2]（2019）在《分级破碎机齿环式破碎齿的改进》一文中研究指出分级破碎机破碎齿采用齿环式结构,主要用于原煤等矿物的粗碎。工况环境恶劣,破碎齿齿尖与齿环体的断裂故障时有发生,同时齿环式破碎齿的安装和更换也十分困难,急需改进。改进后的齿环式破碎齿由原来的单排齿改为双排齿,由原来齿环体与齿尖铸造成一体改为齿尖可更换结构。改进后的齿环式破碎齿,不但大大降低了齿环体与齿尖断裂的故障,并且能在不拆卸齿环体的情况下,齿尖可以更换和修磨。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年10期）

李永峰,郑纪民,马鹏飞,张国伟,沈远海[3]（2019）在《高压辊磨破碎湿式磁选铁精矿浓缩预分级旋流器的应用》一文中研究指出针对某现场高压辊磨机破碎产品经过湿式磁选后的铁精矿浓度较低且细颗粒含量较高的问题进行了旋流器浓缩预先分级研究。使用FX400-GX-P型平底结构旋流器进行浓缩预分级试验,提高铁精矿入磨浓度的同时将产品中的细颗粒级别预先分离出来,旋流器溢流中-0.074 mm含量46.55%,溢流产率25.52%,旋流器沉砂浓度73.02%,旋流器分级质效率73.11%。使用FX400-GX-P旋流器进行浓缩预分级作业达到了提高入磨浓度并预先分级的目的。在提高磨机磨矿效率的同时减轻了铁精矿过磨现象,提高了选别指标。(本文来源于《现代矿业》期刊2019年09期）

佘文远[4]（2019）在《破碎复杂难采矿体分级控制爆破技术研究》一文中研究指出针对左岸金矿破碎复杂难采矿体开采过程中爆破扰动诱发充填体和进路周边矿岩破坏严重、循环进尺少、损失贫化大、安全风险高等问题,通过采用矿岩分级控制爆破技术进行爆破参数优化,保证了进路采场矿岩及充填体在作业中的稳定性和完整性,提高了采矿作业的本质安全化程度,大幅提高了采矿生产能力和生产效率,取得了良好的经济效益和社会效益,对类似矿山具有一定的借鉴意义。(本文来源于《智慧矿山 绿色发展——第二十六届十省金属学会冶金矿业学术交流会论文集》期刊2019-09-18）

李朋,王保强[5]（2019）在《分级破碎机分体机架联接方式的技术改进》一文中研究指出为了适应煤矿立井罐笼或斜井巷道对井下设备的运输尺寸要求,分级破碎机的机架需要进行分体式设计制造。分体机架之间采用夹板定位销联接方式,存在加工复杂、拆装困难、效率低等问题,通过对分体机架联接方式进行改进,采用卯榫联接方式,使拆装更加容易,拆装时间大幅减少,取得了较好的使用效果。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年07期）

佘文远[6]（2019）在《破碎复杂难采矿体分级控制爆破技术研究》一文中研究指出针对左岸金矿破碎复杂难采矿体开采过程中爆破扰动诱发充填体和进路周边矿岩破坏严重、循环进尺少、损失贫化大、安全风险高等问题,通过采用矿岩分级控制爆破技术进行爆破参数优化,保证了进路采场矿岩及充填体在作业中的稳定性和完整性,提高了采矿作业的本质安全化程度,大幅提高了采矿生产能力和生产效率,取得了良好的经济效益和社会效益,对类似矿山具有一定的借鉴意义。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年09期）

荆慧[7]（2019）在《洗煤厂分级破碎机优化分析》一文中研究指出介绍了洗煤厂分级破碎机的工作原理以及分级破碎机的结构,分别对破碎辊旋转方向、转速、破碎齿、破碎比进行了优化设计,以期提高其生产效率,实现节能降耗。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年06期）

李志强,王宏,王保强[8]（2019）在《基于Workbench的不同公称传动比下SSC1150分级破碎机齿辊强度研究》一文中研究指出文章以SSC1150分级破碎机减速机选型为背景,针对有限元分析软件对复杂结构几何体,不能全面、精确的将其所受的载荷进行模型化的弊端,通过离散元与有限元耦合的方法,以最大应力为指标,对不同公称传动比下齿辊的强度进行了分析对比。结果表明:在相同的强度载荷下,公称传动比不同时,齿辊所受最大应力的位置和数值有较大差异; SSC1150分级破碎机在选型中选择公称传动比为20的方案,可以有效降低齿辊所受的最大应力值。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年06期）

曹俊,关士良,王志修,王宽宽,于世波[9]（2019）在《甲玛铜多金属矿破碎软岩巷道分级支护体系研究》一文中研究指出针对甲玛多金属矿二期工程现有巷道围岩稳定性分类方法无法有效指导巷道支护设计的现状,基于ShapeMetrix3D近景摄影技术的工程地质调查和围岩物理力学性质试验,建立了统计区域范围内的叁维岩体质量评价模型,结合甲玛矿区二期范围内的岩体质量评价体系,给出了Ⅱ～Ⅳ岩体支护标准和支护体系,制定了Ⅱ～Ⅳ岩体的巷道支护方案和支护技术参数,形成了一套适用于甲玛矿区二期区域并且可以长期使用和参考的分级支护体系标准,为甲玛矿区支护设计、施工提供技术指导,具有较高的工程应用价值。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S1期）

陈国良,关士良,王志修,姜允清,于世波[10]（2019）在《甲玛铜多金属矿破碎软岩巷道分级支护参数优化》一文中研究指出通过分析甲玛矿区破碎软弱岩体巷道的失稳模式,针对4个级别的岩体分别选择相应的支护方式,在确定对应支护方式的基础上,初步选定Ⅱ～Ⅳ级岩体的支护参数,采用数值模拟方式对初选的支护参数进行了对比优化分析,最终推荐了Ⅱ～Ⅳ级岩体巷道支护参数,模拟研究结果为甲玛矿区支护设计、施工提供技术指导。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S1期）

### 分级破碎论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分级破碎机破碎齿采用齿环式结构,主要用于原煤等矿物的粗碎。工况环境恶劣,破碎齿齿尖与齿环体的断裂故障时有发生,同时齿环式破碎齿的安装和更换也十分困难,急需改进。改进后的齿环式破碎齿由原来的单排齿改为双排齿,由原来齿环体与齿尖铸造成一体改为齿尖可更换结构。改进后的齿环式破碎齿,不但大大降低了齿环体与齿尖断裂的故障,并且能在不拆卸齿环体的情况下,齿尖可以更换和修磨。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分级破碎论文参考文献

[1].李志强,王宏,王保强.基于离散元的给料高度对分级破碎机齿辊的磨损研究[J].煤炭工程.2019

[2].卓荣明.分级破碎机齿环式破碎齿的改进[J].煤矿机械.2019

[3].李永峰,郑纪民,马鹏飞,张国伟,沈远海.高压辊磨破碎湿式磁选铁精矿浓缩预分级旋流器的应用[J].现代矿业.2019

[4].佘文远.破碎复杂难采矿体分级控制爆破技术研究[C].智慧矿山绿色发展——第二十六届十省金属学会冶金矿业学术交流会论文集.2019

[5].李朋,王保强.分级破碎机分体机架联接方式的技术改进[J].煤矿机械.2019

[6].佘文远.破碎复杂难采矿体分级控制爆破技术研究[J].世界有色金属.2019

[7].荆慧.洗煤厂分级破碎机优化分析[J].机械管理开发.2019

[8].李志强,王宏,王保强.基于Workbench的不同公称传动比下SSC1150分级破碎机齿辊强度研究[J].煤炭工程.2019

[9].曹俊,关士良,王志修,王宽宽,于世波.甲玛铜多金属矿破碎软岩巷道分级支护体系研究[J].中国矿业.2019

[10].陈国良,关士良,王志修,姜允清,于世波.甲玛铜多金属矿破碎软岩巷道分级支护参数优化[J].中国矿业.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f4fa686ce366258e16f205e5.html