# 扩频测距论文-李强,梁文洁,张国云,刘双全,王向涛

导读:本文包含了扩频测距论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:测距,定位,GDOP,仿真

### 扩频测距论文文献综述

李强,梁文洁,张国云,刘双全,王向涛[1]（2018）在《多站扩频测距下的卫星定位GDOP分析》一文中研究指出根据GPS多星测距定位原理,提出在地面使用多个测站对空间飞行器进行多站测距定位,在分析其定位原理的基础上,进行定位解算的数学推导,给出几何衰减因子(Geometric Dilution Of Precision, GDOP)的理论公式,最后根据GDOP进行理论仿真,同时给出结论。结论认为,在叁站测距定位时,GDOP最佳值为1.732;对于近地空间飞行器(高度在1000km以下),测站间地心角应在30°~60°较好,且测站布局应接近于正叁角形;若能增加测站,同时改善测站的几何布局(接近于正多边形时),可以获得更好的定位效果。(本文来源于《现代导航》期刊2018年05期）

蒋恩松[2]（2017）在《矿井扩频测距定位方法研究》一文中研究指出矿井人员定位系统是煤矿安全避险“六大系统”之一,矿井人员定位方法的研究和应用,对煤矿安全生产和应急救援具有重要意义。矿井无线电定位是一项系统工程,本文总体的研究思路是以研究适应矿井巷道特征的目标定位方法为核心,以研究扩频测距技术为保障,以研究通信定位一体化方案为支撑,运用理论分析和仿真实验的方法对矿井定位的测距机制、定位算法等各个环节进行了研究。测距是无线定位的根本。研究直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)测距基本原理,分析了其在井下应用的局限性。伪随机(Pseudo-Noise,PN)码捕获时间长,扩频信号需要高带宽信道,井下多径效应还会引起PN码相位延迟,因而使得DSSS测距技术难以在煤矿井下应用。为了将直接序列扩频测距技术应用于井下,设计了一种并行的PN码同步精测算法,利用FPGA高速的并行处理能力,开辟L-1条相位彼此相差一个PN码片的相关通道,在各相关通道中分别对扩频码调制的数字基带信号相关运算后进行高频率采样,大幅度提高了信号处理带宽,能够在粗同步的基础上直接得到更高的时间分辨率。随后对此方法进行了仿真。仿真结果显示,该方法性能优于传统的PN码跟踪环路精测技术。由于测距精度决定定位精度,线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)技术在测距领域应用广泛,本文更进一步地研究了CSS在井下测距的特性,提出了一种专门针对CSS测距行为的测距模型,模型关注的是CSS信号接收端的统计规律,因而简单有效地以瑞利信道描述CSS信号在矿井的传播特性,同时提炼出能够体现巷道特征并能体现多径时延的面积影响因子,确定所能接收的最小功率的多径信号,将它们合理地拟合到IEEE802.11任务组所提出的多径信号功率延迟分布指数模型中,通过指数模型描述各条不同路径信号;根据CSS测距原理,在接收端建立了矿井环境下的CSS测距模型。通过大量实测试验,所建立测距模型的统计特性与实测数据基本匹配,能准确刻画密集多径环境下接收端的CSS测距统计规律。利用所建立模型进行分析,得出了关于井下巷道CSS测距一些有价值的结论,并给出了煤矿井下CSS测距误差的一个简明数学表达式。研究了井下长直巷道的特点,紧贴巷道实际,提出了巷道定位算法设计的叁条原则:提高定位精度;紧贴矿井巷道实际环境,充分利用巷道信息;性价比优化。在此基础上,提出一种测距平面约束下投影巷道空间的定位方法,方法以巷道延伸方向为x轴,巷道宽方向为y轴,建立测距平面,采用向x方向投影实现移动目标的一维定位,并充分利用y方向的冗余信息对定位目标点在测距平面上加以约束以使得x方向的估计值向真实值趋近,同时测距偏移误差转移到定位目标点的y方向,显着优化了x方向的定位精度。通过实验验证,该方法定位均方根误差在1 m以下,在巷道方向上可获得零均值误差的定位估计值,实现长直巷道下目标精确定位。利用CSS测距模型研究了井下巷道扩频测距偏差特性,发现非视距信号(Non-Line-Of-Sight,NLOS)与视距信号在接收端有相似的时延统计规律,据此,提出了一种适用于弯曲巷道的基于测距值二次重构的定位方法,由于矿井巷道的位置、走向是已知的,为巷道内移动目标的位置估计带来了许多有利的空间约束,因此,方法充分利用了巷道的位置信息,首先对弯曲巷道的NLOS测距值进行第一次重构以获得移动目标与相应基站直线距离的估计值,利用此重构值建立观测方程;接着第二次重构将观测方程的解点投影到巷道空间,获得位置估计点;最后,设计卡尔曼滤波器进一步优化位置估计点的定位精度,从而实现在更为一般的曲线巷道下的定位。仿真结果表明,方法在平均曲率为0~0.30的弯曲巷道中具有较为理想的定位精度;进而在平均曲率为0.192的某地铁人行弯曲通道所做的实测实验显示,方法定位均方根误差为0.891 m,误差累积分布理想,适用于井下人员精确定位。按煤矿信息化与智能化的要求,研究了WiFi平台集成TOA精确定位功能的方法,针对WiFi基本没有精确测距功能的现状,提出一种对WiFi信号进行二次扩频以获得高时间分辨率的TOA测距方法。利用已有的WiFi平台,采用了DSSS-DSSS结合的信号新体制,在不影响原有WiFi系统正常工作情况下,扩频复用WiFi信号,提高WiFi信号码速,并利用FPGA设计的高速数字匹配滤波器扩频码捕获算法,能够在亚码片级上对WiFi移动站发出的测距信号进行捕获,进而得到高分辨率的信号传播时延。实验结果表明,本文提出的方法测距误差均值在2m以内,接近802.15.4a协议的CSS测距性能。在上述方法的支撑下,提出了无缝对接现有WiFi通信平台的方案,在煤矿WiFi平台上给出了建立了人员定位和通信联络一体化的系统的方法。本文的创新性工作主要体现在以下五个方面:(1)首次给出了井下巷道的CSS测距模型。利用所建立模型进行分析,得出了关于井下巷道CSS测距一些有价值的结论,比如非视距情况下的测距误差特性、巷道截面面积与测距误差的关系等等,并归纳给出了井下环境的CSS测距误差简明的数学表达式。这对于研究矿井巷道环境下的CSS测距精度提供了理论依据及可行的仿真平台,对定位方法的研究以及基于TOA测距的高精度定位系统设计具有理论指导意义。(2)提出统一井下巷道NLOS和LOS定位场景的思想,并在此思想指导下,解决了弯曲巷道下的目标定位的难题。提出了一种适用于弯曲巷道的基于测距值二次重构的定位方法,方法充分利用了巷道的位置信息,在统一井下巷道NLOS和LOS定位场景的基础上,实现了在更为一般的曲线巷道下的目标定位。相比现有的矿井定位方法,具有更大的普适性。NLOS信号一方面会影响测距精度,另一方面它与LOS信号在接收端的时延统计规律是相似的,同样蕴含有可用的测距信息。统一井下巷道NLOS和LOS定位场景的思想,为定位方法能够在更为复杂的环境下应用开启了一种新思路。(3)提出测距平面约束下抑制测距误差的长直巷道定位方法。由于矿井巷道是狭长链状的,可以忽略定位目标在巷道内横截面上的信息,方法在实现目标的一维定位的同时,创造性地利用y方向的冗余信息对定位目标点在测距平面上加以约束以使得x方向的估计值向真实值趋近,显着优化了x方向的定位精度。方法实现仅需要2个定位基站参与,降低了TOA定位系统的硬件要求。特别适用于煤矿长直空间的定位。所设计的方法完全遵循设计的叁条原则,方法设计的思想值得借鉴。(4)提出了一种无需精同步的煤矿井下直接序列扩频精确测距方法所设计的并行的PN码同步精测算法,能够高效解决扩频码同步问题,无需另行设计PN码跟踪环路,降低了系统设计的复杂度。能为煤矿井下精确定位系统提供一种可靠的测距技术支持。(5)提出了一种可行的通信系统和TOA定位系统二合一的WiFi解决方案。统一井下各无线系统是一个具有挑战性的问题。本文在现有的WiFi平台上,采用DSSS-DSSS结合的信号新体制,在不影响原有WiFi系统正常工作情况下,扩频复用WiFi信号,提高WiFi信号码速,在赋与WiFi系统TOA精确测距能力的同时,能无缝对接现有的矿井WiFi通信平台,所给出的方案对于在煤矿WiFi平台上建立人员定位和通信联络一体化的系统具有指导意义。(本文来源于《中国矿业大学(北京)》期刊2017-10-19）

颜克弦[3]（2016）在《基于simulink的扩频测距电路研究》一文中研究指出本文以扩频通信系统为基础,利用matlab可视化工具simulink,搭建了直扩通信系统测距模型,在给定的仿真环境下,对各仿真模块进行了运行测试。测试结果在恶劣信道中,该系统误比特率低,测量精度高,结果表明在信道噪声和相关干扰下,该系统抗干扰能力强,抗噪声能力稳定,具有很好的抗窄带单音干扰的能力。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2016年10期）

张培,王小溪,黄璜[4]（2016）在《基于扩频测距的塔式起重机群防碰撞系统》一文中研究指出介绍了一种基于扩频测距的塔式起重机群防碰撞系统,用以解决多台塔式起重机联合作业时防止碰撞的安全问题。该系统通过测量无线扩频信号发射和接收过程中的相位差,实现对塔式起重机群间距离的实时解算,主动进行距离预警,引导减速和调向以及限位操作,具有测量范围大、测量精度高、实时响应快等优点。(本文来源于《起重运输机械》期刊2016年09期）

王文政[5]（2016）在《多径信号对伪码扩频测距系统性能的影响》一文中研究指出分析了多径效应对伪码扩频测距精度的影响,研究了航天测控系统中多径信号的特征,建立了系统的信道模型。利用MATLAB搭建仿真平台,比较了不同环境下多径效应对测距精度的影响。仿真结果表明:测距误差的均值和抖动随着信噪比的增大而减小,莱斯因子越大,测距误差的均值越小;而多径信号的相对延迟越大,多径信号的数量越多,测距误差的抖动越大。(本文来源于《电讯技术》期刊2016年06期）

瞿智[6]（2016）在《精密扩频测距抗干扰关键技术研究》一文中研究指出精密扩频测距直接决定卫星导航定位和卫星测控定轨等的性能,然而无论在民用领域还是军事领域,无意干扰和有意干扰不可避免,这对精密扩频测距提出了严峻挑战。干扰信号和抗干扰措施都会影响测距性能,甚至导致测距系统功能失效,测距链路的可靠性和精度成为现代扩频测距技术应用的焦点。由此,产生了本文研究的基本问题——干扰环境中如何实现精密扩频测距。围绕这个问题,论文重点研究了四个关键技术问题,相关研究成果及创新点如下:1、针对单频干扰下的测距特性及性能评估问题,提出了一种基于扩频信号连续频谱模型的测距误差定量计算和评估方法。该方法综合考虑伪码非理想随机特性、脉冲调制波形和有限积分时间等因素,构建了精细的信号频谱模型,推导了单频干扰导致的静态测距误差和动态测距误差公式,并通过测距误差包络、敏感区间和敏感带宽定量评估单频干扰下的测距性能。2、针对窄带干扰下的测距特性及性能评估问题,提出了一种测距系统抗窄带干扰性能的定量计算和评估方法。该方法综合考虑系统稳定性能和测距精度性能,给出了无干扰和有干扰下的性能评估指标,定义了测距干扰容限,能够定量计算同时满足系统稳定性和测距精度要求的最大干信比,并通过容限参考因子定量描述确定应用场景中稳定性能和精度性能的权重关系,明确指示了系统抗干扰性能的制约因素,在很大程度上简化了测距干扰容限的分析计算。3、针对基于陷波器的干扰检测与识别问题,提出了一种基于两级自适应IIR陷波器的干扰检测与识别方法。该方法能够判断干扰信号的有无以及估计干扰信号的频率位置,通过优化设计自适应梯度算法,提高了干扰参量的估计精度和检测灵敏度,典型参数下单频干扰的检测灵敏度提高了约2.6 dB,达到了-12.8 dB,双频干扰和窄带干扰的检测灵敏度分别达到了-8.5 dB和-4.1 dB,并且设计了两级陷波器来有效识别这叁种干扰,为扩频测距系统的抗干扰设计提供了必要前提。4、针对干扰抑制及测距抗干扰方法的设计问题,提出了一种基于外差式可调LP-FIR陷波器的干扰抑制方法,并结合前文设计的干扰检测与识别方法解决了测距系统中的抗干扰难题。该方法利用一个Hilbert滤波器、一级差频调制和一个LP-FIR陷波器实现不同频率位置单频干扰和窄带干扰的抑制,简单灵活易实现,能够最大限度的减小抗干扰措施对测距精度的影响,可以实现接近于CRLB的扩频测距精度。上述研究成果均通过了理论分析和实验验证,明确有效且技术可行性强,对于复杂电磁干扰环境中的扩频测距系统设计具有重要的理论指导意义和工程实用价值。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2016-03-01）

郭肃丽[7]（2016）在《厘米级扩频测距系统自校准链路分析》一文中研究指出针对未来遥感、导航等卫星对地面测控设备的距离测量精度由米级提高到厘米级这一问题,简要介绍了航天测控常用的距离零值标校方案,并量化分析了天线和模拟信道设备引入的距离零值变化,认为必须引入与工作链路同时工作的距离零值自校准链路。针对扩频测距系统对自校准链路的信号形式进行了讨论,并对工作信号电平与自校准链路信号电平之间的相互影响进行了理论分析及仿真,认为自校准链路信号电平低于工作信号电平10 d B是一个较优的选择。(本文来源于《无线电工程》期刊2016年02期）

孙继平,蒋恩松[8]（2015）在《并行高采样实现PN码捕获的井下扩频测距方法》一文中研究指出在扩频测距技术中,伪随机(Pseudo-Noise)码捕获时间长,扩频信号需要高带宽信道,井下多径效应还会引起PN码相位延迟,因而使得扩频测距技术难以在煤矿井下应用;为了将扩频测距技术应用于井下,设计了一种并行的PN码同步精测算法,利用FPGA高速的并行处理能力,开辟L一1条相位彼此相差一个PN码片的相关通道,在各相关通道中分别对扩频码调制的数字基带信号相关运算后进行高频率采样,大幅度提高了信号处理带宽,能够在粗同步的基础上直接得到更高的时间分辨率;仿真结果表明,所提出的方法能够抑制井下严重的多径干扰,能将测距PN码所占带宽限制在50 MHz以下而测距精度达到1 m以内,是适应煤矿井下特殊环境的一种高效扩频测距方法。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2015年07期）

韩磊,程乃平,倪淑燕[9]（2015）在《扩频测距中码钟采样对距离分辨率的影响》一文中研究指出在分析扩频测距原理和影响伪码测距精度因素的基础上,探讨了当被测量目标低速运动条件下,码钟与系统钟成整数倍关系时对码钟采样、收发伪码相位差值测量误差带来的影响,以及由此对扩频测距中距离分辨率的影响。结合某型号卫星扩频测距系统,通过动态模拟试验进行了整数倍关系、非整数倍关系2种条件下的比较验证,比对结果说明码钟与系统钟成整数倍关系时收发伪码相位差测量精度低于非整数倍关系,在实际工程应用中通过对扩频测距系统码钟与系统钟整数倍关系进行修正,明显改善了距离分辨率。(本文来源于《电子测量技术》期刊2015年03期）

贺静[10]（2014）在《扩频测距系统同步技术研究及测距误差分析》一文中研究指出随着通信事业的迅速发展，当今有关雷达测距、卫星定位的测距技术已经相对成熟。然而在我国，不能只依靠国外的全球定位系统实现定位和测距，应该依靠本国的技术来实现卫星系统的自主定位。目前对于扩频测距技术的应用相对来说并不成熟，扩频测距技术具有很强的抗干扰性能，其多址能力、保密性、抗多径等功能也倍受人们的关注，所以扩频测距技术的研究对我国实现自主定位有着非常重要的意义。论文首先阐述了扩频测距系统的基本原理；其次，介绍了当前扩频测距系统普遍采用的捕获技术，并对各种捕获技术的优缺点和在实现中的难易程度进行了比较分析，在二维捕获算法的基础上，研究了一种改进的二维捕获算法，经过理论分析与仿真验证，证明该算法能够有效地降低捕获时间；再次，在当前扩频测距系统普遍采用的延迟锁定跟踪环的基础上，加入了步进判决器，步进判决器的输出作为压控振荡器输出移动码片大小的推荐值，这样有利于压控振荡器迅速输出结果，降低跟踪相位的时间。经过理论分析与仿真验证表明，改进的延迟锁定跟踪环能够有效的使接收PN序列的相位和本地PN序列的相位同步；最后，对扩频测距系统的测距误差进行了理论分析，从捕获概率、信（干）噪比、测距误差均值和测距误差抖动值四个方面对扩频测距系统进行仿真验证，仿真结果表明窄带干扰是影响测距误差的一个重要因素，采用干扰抑制技术，有效的抑制了窄带干扰和减小测距误差。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-03-01）

### 扩频测距论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

矿井人员定位系统是煤矿安全避险“六大系统”之一,矿井人员定位方法的研究和应用,对煤矿安全生产和应急救援具有重要意义。矿井无线电定位是一项系统工程,本文总体的研究思路是以研究适应矿井巷道特征的目标定位方法为核心,以研究扩频测距技术为保障,以研究通信定位一体化方案为支撑,运用理论分析和仿真实验的方法对矿井定位的测距机制、定位算法等各个环节进行了研究。测距是无线定位的根本。研究直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)测距基本原理,分析了其在井下应用的局限性。伪随机(Pseudo-Noise,PN)码捕获时间长,扩频信号需要高带宽信道,井下多径效应还会引起PN码相位延迟,因而使得DSSS测距技术难以在煤矿井下应用。为了将直接序列扩频测距技术应用于井下,设计了一种并行的PN码同步精测算法,利用FPGA高速的并行处理能力,开辟L-1条相位彼此相差一个PN码片的相关通道,在各相关通道中分别对扩频码调制的数字基带信号相关运算后进行高频率采样,大幅度提高了信号处理带宽,能够在粗同步的基础上直接得到更高的时间分辨率。随后对此方法进行了仿真。仿真结果显示,该方法性能优于传统的PN码跟踪环路精测技术。由于测距精度决定定位精度,线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum,CSS)技术在测距领域应用广泛,本文更进一步地研究了CSS在井下测距的特性,提出了一种专门针对CSS测距行为的测距模型,模型关注的是CSS信号接收端的统计规律,因而简单有效地以瑞利信道描述CSS信号在矿井的传播特性,同时提炼出能够体现巷道特征并能体现多径时延的面积影响因子,确定所能接收的最小功率的多径信号,将它们合理地拟合到IEEE802.11任务组所提出的多径信号功率延迟分布指数模型中,通过指数模型描述各条不同路径信号;根据CSS测距原理,在接收端建立了矿井环境下的CSS测距模型。通过大量实测试验,所建立测距模型的统计特性与实测数据基本匹配,能准确刻画密集多径环境下接收端的CSS测距统计规律。利用所建立模型进行分析,得出了关于井下巷道CSS测距一些有价值的结论,并给出了煤矿井下CSS测距误差的一个简明数学表达式。研究了井下长直巷道的特点,紧贴巷道实际,提出了巷道定位算法设计的叁条原则:提高定位精度;紧贴矿井巷道实际环境,充分利用巷道信息;性价比优化。在此基础上,提出一种测距平面约束下投影巷道空间的定位方法,方法以巷道延伸方向为x轴,巷道宽方向为y轴,建立测距平面,采用向x方向投影实现移动目标的一维定位,并充分利用y方向的冗余信息对定位目标点在测距平面上加以约束以使得x方向的估计值向真实值趋近,同时测距偏移误差转移到定位目标点的y方向,显着优化了x方向的定位精度。通过实验验证,该方法定位均方根误差在1 m以下,在巷道方向上可获得零均值误差的定位估计值,实现长直巷道下目标精确定位。利用CSS测距模型研究了井下巷道扩频测距偏差特性,发现非视距信号(Non-Line-Of-Sight,NLOS)与视距信号在接收端有相似的时延统计规律,据此,提出了一种适用于弯曲巷道的基于测距值二次重构的定位方法,由于矿井巷道的位置、走向是已知的,为巷道内移动目标的位置估计带来了许多有利的空间约束,因此,方法充分利用了巷道的位置信息,首先对弯曲巷道的NLOS测距值进行第一次重构以获得移动目标与相应基站直线距离的估计值,利用此重构值建立观测方程;接着第二次重构将观测方程的解点投影到巷道空间,获得位置估计点;最后,设计卡尔曼滤波器进一步优化位置估计点的定位精度,从而实现在更为一般的曲线巷道下的定位。仿真结果表明,方法在平均曲率为0~0.30的弯曲巷道中具有较为理想的定位精度;进而在平均曲率为0.192的某地铁人行弯曲通道所做的实测实验显示,方法定位均方根误差为0.891 m,误差累积分布理想,适用于井下人员精确定位。按煤矿信息化与智能化的要求,研究了WiFi平台集成TOA精确定位功能的方法,针对WiFi基本没有精确测距功能的现状,提出一种对WiFi信号进行二次扩频以获得高时间分辨率的TOA测距方法。利用已有的WiFi平台,采用了DSSS-DSSS结合的信号新体制,在不影响原有WiFi系统正常工作情况下,扩频复用WiFi信号,提高WiFi信号码速,并利用FPGA设计的高速数字匹配滤波器扩频码捕获算法,能够在亚码片级上对WiFi移动站发出的测距信号进行捕获,进而得到高分辨率的信号传播时延。实验结果表明,本文提出的方法测距误差均值在2m以内,接近802.15.4a协议的CSS测距性能。在上述方法的支撑下,提出了无缝对接现有WiFi通信平台的方案,在煤矿WiFi平台上给出了建立了人员定位和通信联络一体化的系统的方法。本文的创新性工作主要体现在以下五个方面:(1)首次给出了井下巷道的CSS测距模型。利用所建立模型进行分析,得出了关于井下巷道CSS测距一些有价值的结论,比如非视距情况下的测距误差特性、巷道截面面积与测距误差的关系等等,并归纳给出了井下环境的CSS测距误差简明的数学表达式。这对于研究矿井巷道环境下的CSS测距精度提供了理论依据及可行的仿真平台,对定位方法的研究以及基于TOA测距的高精度定位系统设计具有理论指导意义。(2)提出统一井下巷道NLOS和LOS定位场景的思想,并在此思想指导下,解决了弯曲巷道下的目标定位的难题。提出了一种适用于弯曲巷道的基于测距值二次重构的定位方法,方法充分利用了巷道的位置信息,在统一井下巷道NLOS和LOS定位场景的基础上,实现了在更为一般的曲线巷道下的目标定位。相比现有的矿井定位方法,具有更大的普适性。NLOS信号一方面会影响测距精度,另一方面它与LOS信号在接收端的时延统计规律是相似的,同样蕴含有可用的测距信息。统一井下巷道NLOS和LOS定位场景的思想,为定位方法能够在更为复杂的环境下应用开启了一种新思路。(3)提出测距平面约束下抑制测距误差的长直巷道定位方法。由于矿井巷道是狭长链状的,可以忽略定位目标在巷道内横截面上的信息,方法在实现目标的一维定位的同时,创造性地利用y方向的冗余信息对定位目标点在测距平面上加以约束以使得x方向的估计值向真实值趋近,显着优化了x方向的定位精度。方法实现仅需要2个定位基站参与,降低了TOA定位系统的硬件要求。特别适用于煤矿长直空间的定位。所设计的方法完全遵循设计的叁条原则,方法设计的思想值得借鉴。(4)提出了一种无需精同步的煤矿井下直接序列扩频精确测距方法所设计的并行的PN码同步精测算法,能够高效解决扩频码同步问题,无需另行设计PN码跟踪环路,降低了系统设计的复杂度。能为煤矿井下精确定位系统提供一种可靠的测距技术支持。(5)提出了一种可行的通信系统和TOA定位系统二合一的WiFi解决方案。统一井下各无线系统是一个具有挑战性的问题。本文在现有的WiFi平台上,采用DSSS-DSSS结合的信号新体制,在不影响原有WiFi系统正常工作情况下,扩频复用WiFi信号,提高WiFi信号码速,在赋与WiFi系统TOA精确测距能力的同时,能无缝对接现有的矿井WiFi通信平台,所给出的方案对于在煤矿WiFi平台上建立人员定位和通信联络一体化的系统具有指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扩频测距论文参考文献

[1].李强,梁文洁,张国云,刘双全,王向涛.多站扩频测距下的卫星定位GDOP分析[J].现代导航.2018

[2].蒋恩松.矿井扩频测距定位方法研究[D].中国矿业大学(北京).2017

[3].颜克弦.基于simulink的扩频测距电路研究[J].数字技术与应用.2016

[4].张培,王小溪,黄璜.基于扩频测距的塔式起重机群防碰撞系统[J].起重运输机械.2016

[5].王文政.多径信号对伪码扩频测距系统性能的影响[J].电讯技术.2016

[6].瞿智.精密扩频测距抗干扰关键技术研究[D].国防科学技术大学.2016

[7].郭肃丽.厘米级扩频测距系统自校准链路分析[J].无线电工程.2016

[8].孙继平,蒋恩松.并行高采样实现PN码捕获的井下扩频测距方法[J].计算机测量与控制.2015

[9].韩磊,程乃平,倪淑燕.扩频测距中码钟采样对距离分辨率的影响[J].电子测量技术.2015

[10].贺静.扩频测距系统同步技术研究及测距误差分析[D].西安电子科技大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f57a46155c52b7185c4e736b.html