# 探讨加强公路桥梁施工技术的难点及对策探讨

关键词：公路桥梁；施工技术；难点分析

一、加强路桥施工技术管理的重要性

交通运输业是影响社会经济快速发展的重要因素，想要做好交通运输业，就需要为其提供良好的物质基础，而路桥建设是公路工程中的重要组成部分，应该得到相应重视。随着社会经济的快速发展，路桥施工技术得到快速的提升和发展，但是想要提升路桥施工质量还需要加强对施工技术的管理。加强路桥施工技术管理可以有效提升施工效率，根据施工要求选择更为先进的施工技术以及施工设备，可以在原有基础上进一步提升施工效率，为实现城市化建设提供更多助力。其次，加强施工技术管理可以有效控制成本，根据施工需要选择合适施工技术可以对传统施工技术中的重复施工以及交叉施工等工艺流程进行整理，有效缩减工艺流程，加强成本控制。然后，最重要的可以提升施工质量，随着交工设施事故的频发，人们对路桥施工质量更为关注，要求也更为严格。加强对施工技术的管理，可以有效控制施工过程中每一小细节，在细节掌握大局，提升施工质量，保证人们出行安全。最后，对加强城市建设以及提升政府形象具有重要意义，路桥施工质量是国家工程，提升工程质量保证人们安全，对提升政府公众形象具有重要意义。

二、桥梁工程施工技术存在的问题

1.施工技术总体水平偏低

为适应社会经济快速发展的脚步，就需要建设出质量更好、使用更可靠、寿命更长的路桥工程。但是随着人们要求的逐渐提高，以及施工环境的多变，就需要选择更为先进施工技术和施工设备，在保证施工工期基础上实现效益最大化，这无疑都增加了路桥工程施工难度，需要不断对已存的施工技术进行创新改革。就现状来看，随着我国经济的快速发展路桥施工技术得到进一步发展和创新，但是与发达国家相比仍具有很大差距，特别是我国东西部地区经济发展不平衡，导致路桥施工技术总体水平无论是在理念、设计还是工艺选择上都具有很大差距，还不能满足路桥工程施工需要。

2.路桥工程使用寿命降低

随着我国社会经济快速发展，人们生活质量得到大幅度提升，交通运输业得到快速提升，同时对路桥工程施工质量提出了更为严格的要求。就我国交通现状来看，超载情况比较普遍，严重超出路桥工程承载能能力，对路桥工程造成损坏，降低使用寿命。与公路相比桥梁所受影响更为严重，因长时间保持大流量交通，造成路面开裂、桥头沉降、跳车等，降低使用质量同时缩短工程寿命。同时，如果不能对发生病害部位及时进行补救，就会扩大病害影响。其中经常见的路桥病害有预应力混凝土桥梁裂缝、斜拉桥的拉索、钢桥的桥面铺装和钢结构的防腐[1]。如果在不能及时对并发进行处理，不但会加大病害影响还会增加后期施工维护成本，严重的还会影响交通安全，例如桥梁屑忒主筋发生腐蚀，并因为处理不及时导致其不断膨胀造成混凝土保护层脱落，影响交通安全，降低工程使用寿命。

3.施工技术管理不善

路桥工程施工过程中需要注意的点很多，特别是易对质量造成影响的因素更要多加管理。但是，在部分路桥工程施工过程中并没有重视相关问题，例如排水施工。排水设施施工是路桥工程建设中重要组成部分，如果施工不当就会影响排水效果，在路面形成积水并深入路基，对路基造成水蚀，影响路面结构稳定性，形成路基沉陷等现象，进而就会降低工程使用质量，缩短使用年限。或者是对路桥面施工技术管理不当，造成混凝土路面开裂，在环境影响下病害影响逐渐扩大，降低工程使用效果。

三、加强路桥施工技术管理对策分析

1.加强路桥面施工技术管理

加强路桥面施工技术管理主要就是加强对裂缝病害的控制，防止因施工技术管理不当造成路面出现裂缝病害，使降水流入影响路基稳定性。针对这一方面施工技术的管理主要针对纤维混凝土路面为例说明，首先应该检查抗裂拌合纤维混凝土与桥面厚度平面尺寸以及钢纤维含量是否符合施工要求。其次要保证拌合纤维混凝土在布料以及摊铺过程中满足施工连续性和均匀性规定，同一面板施工过程时不能出现中断现象[2]。另外，还需要将布料高度控制在比普通混凝土路面高10mm上下范围之内。最后在对路面进行捣震以及整平时，在保证路面没有钢纤维暴露以及路面平整基础要求上，还必须保证纤维混凝土路面的均匀度和密实度。加强对施工技术的控制，可以更好的提升路面结构稳定性，降低路桥面裂缝等病害的发生，提升工程使用质量。另外，在路桥面浇筑过程中还必须要加强对切缝、硬刻槽以及填缝的管理，在工程投入使用后还要加强巡视养护，对出现的病害要及时处理。

2.加强路桥过渡段施工技术管理

在路桥工程使用过程中，过渡段容易出现结构变形情况，出现桥头跳车等现象，因此路桥过渡段施工技术的管理具有重要意义。造成这种现象的原因主要是因为桥台桩基施工技术不规范。解决这一问题首先应该解决软土基问题，减少成桩后地基沉降现象的发生。针对这一点，首先应该选择适合施工方法解决软土路基不均匀沉降现象。在对施工技术进行管理时，一方面可以选择降低公路桥梁过渡段的台帽式桥台结构，主要是因为这种桥台结构在施工时不受施工作业面限制，并且可以选择用大型机械及进行碾压并不存在施工死角。另一方面还可以根据工程施工具体情况，将桥太段施工时间提前。软土路基施工时间的提前可以有效拉长预压时间，增强软土基加固效果，降低桥台桩施工后软土路基降沉量[3]。最后还可以选择用塑料排水板以及袋装砂井对软土路基进行加固，在施工过程中应该根据施工特点，如软土性质和填筑高度等确定施打密度和长度。

3.加强路桥施工技术创新

随着科学技术的发展，以及人们对路桥施工质量要求的提升，应该不断对施工技术进行创新。例如将信息仿真技术应用到路桥施工中。利用信息仿真技术对施工技术的分析，通过数据模拟判定施工结果与施工要求是否一致，进而可以及时对施工设计、技术以及管理方法进行调整，保证工程建设质量的提升[4]。另外，还可以在施工技术中加入优化与建模技术，借此不断优化工程施工进度、经济效益以及施工技术，不断提升路桥施工技术含金量，在保证工程施工质量同时实现最大效益化。

总结

通过以上的论述，我们对公路桥梁施工中的常见施工技术以及公路桥梁施工中的质量控制方法分析两个方面的内容进行了详细的分析和探讨。公路桥梁施工技术以及施工质量的控制工作是一项复杂且系统的工程，我们应从多方面进行管控，对于一些常见的问题，应制定出合理并且有针对性的解决措施，从而保证公路桥梁的安全性和使用性能，延长公路桥梁工程的使用寿命。

参考文献

[1]肖明.公路桥梁施工质量控制措施分析[J].科技创新与应用,2013,(20).

[2]张学民.公路桥梁施工技术管理探讨[J].交通标准化,2013,(14).

[3]石生瑞.公路桥梁工程施工中的质量控制综述[J].科技与企业,2013,(13).

[4]吴春雷.公路桥梁加固施工技术与质量控制探讨[J].广东科技,2013,(12).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f652870e9217096510fdcefc.html