# 盘式电极论文-李春艳

导读:本文包含了盘式电极论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:焊缝清根,温度场,应力场,热源模型

### 盘式电极论文文献综述

李春艳[1]（2010）在《非熔化盘式电极焊缝清根温度场与应力场的模拟研究》一文中研究指出在球罐、储罐及压力容器等大型厚壁金属容器的焊接施工中,为了满足焊透和其他焊接要求,均需进行焊缝清根操作。清根质量好坏不仅关系到焊缝的最终质量,同时还影响工程的进度和成本。清根规律的研究,不仅能够为工艺制定和优化清根工艺参数提供依据,也为后续焊接过程做好基础理论准备。因此,本文基于新研制的非熔化盘式电极自动清根技术,对焊缝清根规律进行了研究。针对非熔化盘式电极原理与结构特点,借鉴传统体积热源模型,推导了相应的热流分布模式。并根据传热学与热弹塑性理论,利用ANSYS软件建立了清根温度场与应力场的模型,采用间接法处理二者的弱耦合效应,分析了温度场与应力场的动态演变过程以及最后的残余应力。讨论了清根电流、清根速度等参数对温度场影响规律。模拟结果表明:清根时瞬时输入能量大,刨削速度快,被刨金属瞬时熔化,而后又被及时吹走,造成对周围金属传热时间很短,导致了温度场变化十分剧烈,产生极大的温度梯度,热影响区T8/5冷却时间只有0.8 s。随着清根速度的减小或清根电流的增加,温度场的分布加宽,热循环的峰值温度升高,在高温时刻的停留时间增加,冷却速度减慢。而且清根速度增大,坡口截面面积减小。模拟中采用电压为22 V,电流为600 A,清根速度分别为10 mm/s,15 mm/s,20 mm/s时,清根坡口截面有效面积分别为17.96 mm2,14.00 mm2,11.08 mm2;而随着清根电流的增加,坡口截面面积增加。模拟中采用电压为22 V,清根速度为15 mm/s,电流分别为500 A,550 A,600 A时,清根坡口截面的有效面积分别为11.84 mm2,13.12 mm2,14.00 mm2。应力场模拟结果显示,清根坡口附近为拉伸残余应力,向板边过渡为压缩残余应力。坡口两侧的高拉应力区域很窄,最大残余应力达到227 MPa,而远离坡口的残余等效应力较小且较均匀,约为25～50 MPa,形成非常陡峭的残余应力分布形式。从工件上表面应力来看,在紧靠坡口处为较小的拉应力,然后迅速上升,达到峰值后又迅速下降,此时纵向应力转为压应力,而横向残余应力直接趋于0应力状态,并且纵向应力远大于横向应力。从厚度方向的残余应力来看,在清根坡口底部存在叁向应力集中。(本文来源于《中国石油大学》期刊2010-05-01）

谢霖燊,陈维青,曾正中,黄勇,程亮[2]（2009）在《盘式触发电极触发管开关的触发特性》一文中研究指出对采用盘状触发电极的新型触发管开关的触发特性进行了实验研究,得到不同极性组合、不同触发电压幅值和不同触发电流条件下开关的触发特性实验结果。实验结果表明:新型触发管开关获得最佳触发特性所需的极性组合应为异极性组合,触发电压幅值范围为自击穿电压的30%～50%,为兼顾触发电流和保护触发器,触发电阻值应为50～100Ω,验证了触发管开关击穿机制的已有认识。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2009年06期）

李庆贺[3]（2009）在《非熔化盘式电极清根技术研究》一文中研究指出焊缝清根质量的好坏直接影响焊缝使用性能,因此,保证清根质量至关重要。目前,国内焊缝清根主要采用手工碳弧气刨,工作效率低,劳动强度大,工作条件恶劣。盘式清根技术是新型的自动焊缝清根技术,是利用盘式电极和工件间的电弧作为热源,将金属加热至熔融状态,用高速气流吹除,从而达到清根目的。其大大提高了焊缝清根的生产效率,降低劳动程度,对我国制造业的发展和压力容器生产具有极大的促进作用。本研究通过自行设计加工的平焊位置清根装置和横焊位置清根装置分别进行了平焊位置清根试验和横焊位置清根试验,得到影响焊缝清根质量的工艺参数,并得出保证焊缝清根质量的最佳工艺参数。试验结果表明,影响盘式清根技术焊缝清根质量的工艺参数主要是电弧电压、电流和清根速度。其中,电弧电压及其稳定性对清根过程影响效果尤其明显。保证焊缝清根质量最佳工艺参数是电弧电压稳定在22～24 V左右,电流大小在580～600 A左右。由于盘式电极的特殊性,电弧分布对清根影响较大。本研究根据电弧物理基础,研究分析了清根过程电弧分布规律。由于盘式电极的高速旋转,电弧受热惯性的影响,导致阴极斑点的扩散移动,从而使电弧能量分散。本文对清根过程产生的温度场进行了实时动态模拟研究,分析了清根过程对焊缝组织及性能的影响。为提高精度,考虑了材料的热物理性能和力学性能随温度的变化;采用过渡网格划分形式划分网格以保证焊缝处网格足够细小,选取适当的计算时间步长,采用单元生死技术模拟金属的熔融过程。通过对清根温度场分布情况以及热循环曲线进行分析,并与焊接过程比较,得出盘式清根技术对焊缝组织影响小于焊接过程,对焊缝的性能影响较小,为盘式电极清根技术的可行性奠定了理论基础。(本文来源于《中国石油大学》期刊2009-04-01）

奚绍申,陈烨,蔡洪涛,林依藩,朱国胜[4]（1991）在《用转盘式电极对圆柱形表面镜面抛光》一文中研究指出电解研磨镜面抛光无需熟练的操作技能和精密加工设备,就可使多种金属材料的表面成为镜面。本文阐述电解研磨镜面抛光的机理,用转盘式电极抛光圆柱面的基本方法及要点。(本文来源于《电加工》期刊1991年05期）

[5]（1990）在《利用旋转环盘式电极研究二价硫离子在金及硫化矿上的氧化》一文中研究指出采用旋转环盘式电极法,在碱性溶液中研究了金、方铅矿(PbS)、黄铁矿(FeS_2)及磁黄铁矿(CuFeS_2)表面的S~(2-)/S°体系。把多硫化合物离子看成是该体系的中间产物。在各矿物表面,产物形成的相对速度与多硫化合物进一步的反应各不相同。(本文来源于《国外金属矿选矿》期刊1990年12期）

李承萱,张北荒[6]（1989）在《公路客车电热张拉蒙皮用电磁吸盘式电极的计算》一文中研究指出电磁吸盘式电极是公路客车电热张拉蒙皮工艺装备的重要组成部分,是一种以普通薄钢板 A3作为衔铁的电磁铁本文对这种特殊要求的电磁铁进行了理论计算.试验结果表明,本文工作完全符合客车电热张拉蒙皮的实际工艺要求。(本文来源于《大连铁道学院学报》期刊1989年01期）

### 盘式电极论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对采用盘状触发电极的新型触发管开关的触发特性进行了实验研究,得到不同极性组合、不同触发电压幅值和不同触发电流条件下开关的触发特性实验结果。实验结果表明:新型触发管开关获得最佳触发特性所需的极性组合应为异极性组合,触发电压幅值范围为自击穿电压的30%～50%,为兼顾触发电流和保护触发器,触发电阻值应为50～100Ω,验证了触发管开关击穿机制的已有认识。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 盘式电极论文参考文献

[1].李春艳.非熔化盘式电极焊缝清根温度场与应力场的模拟研究[D].中国石油大学.2010

[2].谢霖燊,陈维青,曾正中,黄勇,程亮.盘式触发电极触发管开关的触发特性[J].强激光与粒子束.2009

[3].李庆贺.非熔化盘式电极清根技术研究[D].中国石油大学.2009

[4].奚绍申,陈烨,蔡洪涛,林依藩,朱国胜.用转盘式电极对圆柱形表面镜面抛光[J].电加工.1991

[5]..利用旋转环盘式电极研究二价硫离子在金及硫化矿上的氧化[J].国外金属矿选矿.1990

[6].李承萱,张北荒.公路客车电热张拉蒙皮用电磁吸盘式电极的计算[J].大连铁道学院学报.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f66e4599d1b22f2dea2d0bdd.html