# 有源相控阵雷达论文-乔雷,王瑶瑶,蔡瑞环

导读:本文包含了有源相控阵雷达论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复合材料,屏蔽板,轻量化,热压成型工艺

### 有源相控阵雷达论文文献综述

乔雷,王瑶瑶,蔡瑞环[1]（2019）在《一种有源相控阵雷达天线舱复合材料屏蔽板的结构工艺设计》一文中研究指出天线舱作为有源相控阵雷达的主体结构,内部有骨架、有源天线、收发组件模块、电源模块及其他电子模块等设备组成,由于近年来的轻量一体化天线舱集成设计思路的影响,天线舱内布局愈加紧凑,因此出现天线舱内的有源天线与电子模块之间存在电磁相互干扰的状况,故针对天线舱内部设计屏蔽板以满足自身的电磁兼容性要求。同时,考虑到雷达轻量化需求,采用热压成型工艺的复合材料夹层结构设计屏蔽板成为主流设计思路。(本文来源于《2019年船舶电子自主可控技术发展学术年会论文集》期刊2019-11-01）

常文凯,胡龙飞,陈冬宇,李丽娴,李亮[2]（2019）在《有源相控阵雷达天线结构设计》一文中研究指出相控阵雷达天线作为一种涉及多个学科知识的复杂机械电子学设备,其结构设计必须依靠系统的设计方法。以某车载相控阵雷达天线为例,提出了其结构设计中需要考虑的核心关键因素,并对各关键因素的设计方法进行了研究,系统地叙述了该类天线的结构设计方法。(本文来源于《机械与电子》期刊2019年07期）

杨揆[3]（2019）在《基于有源相控阵技术的雷达数据通信的分析》一文中研究指出文章先分析了有源相控阵雷达的天线特征,包括发射信号功率大、可靠性强、缩减天线体积、简化馈线系统,随后介绍了有源相控阵雷达通信流程,包括系统运行和信号处理,随后提出了以有源相控阵为基础改进雷达数据通信的措施,包括重新挑选ARQ协议、利用多进制实施调制、利用RS码和卷积码校验,希望能给相关人士提供有效参考。(本文来源于《信息通信》期刊2019年07期）

李静,陆浩东,席文群,刘俊群[4]（2019）在《一种实用的有源相控阵雷达天线发射测试系统》一文中研究指出发射通道幅相特性是有源相控阵雷达的重要参数。为了能够简便快捷地对天线发射通道幅相特性进行准确测试,文章介绍了一种实用的有源相控阵雷达天线发射测试系统,重点论述了利用矢量网络分析仪,通过自制脉冲调制电路产生天线阵面所需要的激励信号,同时巧妙调整其中频带宽,从而实现了脉冲信号S参数的测量,最终辅以通信、仪器控制和软件技术构建有源相控阵雷达发射自动测试系统。该系统结构简单、实用,已应用于某些有源相控阵雷达近场测试。(本文来源于《信息化研究》期刊2019年03期）

左防震,胡骏,程明生,梁宁[5]（2019）在《机载有源相控阵雷达工艺设计浅析》一文中研究指出机载雷达产品实现是一系列工艺技术的综合集成应用,通过一个实例介绍了某机载有源相控阵雷达工艺设计内容。详细阐述了天线框架、可扩充阵列模块、T/R组件、液冷导热机箱和电子工艺可靠性等技术要求、解决途径和设计结果,介绍了精密加工、特种焊接、电子基板制造、电子装联、微电路组装和工艺可靠性等工艺专业在机载雷达工艺设计过程的集成应用。可对机载有源相控阵雷达工艺设计或类似模块的工艺设计提供有益借鉴参考。(本文来源于《电子工艺技术》期刊2019年03期）

王猛,闫富荣[6]（2019）在《一种有源相控阵雷达天线环控系统的设计方法》一文中研究指出有源相控阵天线中最主要的热源是T/R组件及其供电电源,其散热问题可通过液冷或风冷方式解决。在采用液冷散热方式的有源相控阵天线中,除T/R组件及电源外,单元控制器、高频接收机以及功分网络等分散分布的低功耗组件也应有相应的散热系统,称之为环控系统。文中将天线框架左右侧边梁的中空夹层分别作为送风静压腔及回风腔,并基于全面孔板送风原理,计算出左边梁侧板的开孔尺寸及数量,再通过合理规划风的流动路径完成有源相控阵雷达天线环控系统的设计。以某有源相控阵雷达为例,利用热仿真分析软件并结合工程实际,对其散热模型进行了仿真分析,得到了天线框架内各低功耗器件的表面温度分布图。结果表明,各热源最高温度满足使用要求,从而验证了该环控系统设计方法的正确性与有效性。(本文来源于《电子机械工程》期刊2019年02期）

吕洪涛,喻敏[7]（2019）在《有源相控阵雷达冷却系统设计及流量分配研究》一文中研究指出冷却系统对有源相控阵雷达至关重要,文中介绍了典型的有源相控阵雷达冷却系统的设计及组成,分析了矩形和圆形有源相控阵雷达冷却系统结构上的差异及流量分配方法的不同。通过对冷却系统流阻的分析计算,得出结论:在忽略主流道流阻的情况下,矩形冷却系统可自行进行冷却液流量分配,而圆形冷却系统则需要先进行流阻匹配,才能满足流量分配的要求。针对圆形有源相控阵雷达冷却系统,文章结合实例,介绍了一种简单、可行的流量分配方法。(本文来源于《电子机械工程》期刊2019年02期）

陈维康[8]（2019）在《有源相控阵雷达阵面热变形及其仿真研究》一文中研究指出随着现代科技的发展,由温度变化而造成的机械热变形越来越影响仪器及装备的性能和精度,机械热变形及热误差相关研究愈加受到国内外学者的关注。雷达应用在军民方面意义重大,由各种高新技术集成于一体的最新型的有源相控阵雷达,其发展和性能提升研究的重要性不言而喻。在实际工况下,由于热源的存在和服役环境温度的变化,有源相控阵雷达阵面会产生一定的热变形,造成阵面平面度下降,阵面上的T/R组件相对位置产生误差。从而对雷达的天线增益、旁瓣电平、指向精度等关键参数造成影响。雷达阵面热变形规律研究、仿真研究以及补偿理论逐渐成为保证雷达性能的关键。为此,本文对有源相控阵雷达阵面热变形进行了相关热特性研究:分析了T/R组件热功耗和模块约束力对雷达阵面热变形的影响规律,并进行了阵面热变形仿真研究,为有源相控阵雷达的热变形预测和控制及其性能提升提供了很好的参考。首先,本文系统性地概述了有源相控阵雷达的发展,说明了有源相控雷达阵面热变形规律的研究意义。并调研了雷达热变形的国内外研究现状,分析了雷达阵面热变形研究中存在的问题及难点。其次,为实现有源相控阵雷达阵面热变形量的测量,仿照某型号有源相控阵雷达设计了雷达实验模型。并组建了有源相控雷达阵面热变形测量系统,包括温度控制与测量系统和基于机床在线检测技术的雷达阵面坐标测量系统。然后,考虑了T/R组件热功耗和模块约束力对阵面热变形的影响,利用有源相控阵雷达阵面热变形测量系统对雷达实验模型进行了不同实验条件下的热变形测量试验,分析了热功耗和模块约束力对有源相控阵雷达阵面的热变形规律。并为其热变形仿真研究提供了分析数据。最后,利用ANSYS有限元分析软件对雷达阵面热变形进行了热结构顺序耦合仿真分析,实现了不同实验条件下雷达阵面的温度场仿真以及热变形仿真。为解决传统ANSYS仿真对于不同模块约束力下雷达阵面热变形仿真的不足之处,本文基于热力转换理论建立了雷达阵面热变形精确仿真的等效转换应力模型,进行了热力转换仿真,仿真效果得以验证,为雷达阵面的热变形仿真提供了参考。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01）

王索建[9]（2019）在《基于健康管理的有源相控阵雷达威力性能评估方法》一文中研究指出针对有源相控阵雷达一类的复杂电子系统,设备的维修是产品全寿命周期内最核心的工作之一;装备的过维修或欠维修,都将对装备的使用造成影响,同时提高了保障费用;文中提供了一种基于健康管理的雷达威力性能的评估方法,通过对有源相控阵雷达的健康管理系统的参数获取、分析和知识挖掘,进而提升雷达全寿命周期保障的自动化、智能化水平,达到降低全寿命周期费用,提高装备作战效能的目标。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年02期）

李波,蒋颖晖,刘甡,吕平[10]（2018）在《有源相控阵雷达天线阵面可靠性模型研究》一文中研究指出针对传统的表决模型对天线阵面进行可靠性分析的不足之处,采用解析法构建了有源相控阵雷达天线阵面可靠性数学模型,并以实例对这两种方法的计算结果进行了对比,从而为较大规模天线阵面的可靠性设计和分析提供了更有效的方法。(本文来源于《质量与可靠性》期刊2018年06期）

### 有源相控阵雷达论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

相控阵雷达天线作为一种涉及多个学科知识的复杂机械电子学设备,其结构设计必须依靠系统的设计方法。以某车载相控阵雷达天线为例,提出了其结构设计中需要考虑的核心关键因素,并对各关键因素的设计方法进行了研究,系统地叙述了该类天线的结构设计方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 有源相控阵雷达论文参考文献

[1].乔雷,王瑶瑶,蔡瑞环.一种有源相控阵雷达天线舱复合材料屏蔽板的结构工艺设计[C].2019年船舶电子自主可控技术发展学术年会论文集.2019

[2].常文凯,胡龙飞,陈冬宇,李丽娴,李亮.有源相控阵雷达天线结构设计[J].机械与电子.2019

[3].杨揆.基于有源相控阵技术的雷达数据通信的分析[J].信息通信.2019

[4].李静,陆浩东,席文群,刘俊群.一种实用的有源相控阵雷达天线发射测试系统[J].信息化研究.2019

[5].左防震,胡骏,程明生,梁宁.机载有源相控阵雷达工艺设计浅析[J].电子工艺技术.2019

[6].王猛,闫富荣.一种有源相控阵雷达天线环控系统的设计方法[J].电子机械工程.2019

[7].吕洪涛,喻敏.有源相控阵雷达冷却系统设计及流量分配研究[J].电子机械工程.2019

[8].陈维康.有源相控阵雷达阵面热变形及其仿真研究[D].合肥工业大学.2019

[9].王索建.基于健康管理的有源相控阵雷达威力性能评估方法[J].计算机测量与控制.2019

[10].李波,蒋颖晖,刘甡,吕平.有源相控阵雷达天线阵面可靠性模型研究[J].质量与可靠性.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f6926e6f59ead98cb852c3fb.html