# 多协议融合网关论文-赵小虎,王宽,沈雪茹,田浩,有鹏

导读:本文包含了多协议融合网关论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:煤矿安全监测,传感器,异构数据,数据融合

### 多协议融合网关论文文献综述

赵小虎,王宽,沈雪茹,田浩,有鹏[1]（2019）在《面向煤矿井下的多协议融合网关设计》一文中研究指出针对现有煤矿安全监测系统中信息传输可靠性差、异构数据融合度低的问题,设计了一款面向煤矿井下的多协议融合网关。该网关可同时接入不同协议类型的传感器,将多源数据以以太网协议数据的形式传输到远程服务器进行信息融合。在该网关中,物理层通过不同协议(RS232、RS485、CAN、ZigBee)传输介质和接口接收终端的数据信息;协议层对不同的数据格式进行解封,得到终端用户原始数据;系统层通过任务管理和通信调度完成多类型设备的接入;应用层设计用户函数和调用内核空间的网络层协议进行数据封装,得到以太网协议格式的数据后不需处理就可传送到上级节点,完成网关多类型协议数据到以太网协议数据的转换传输。测试结果表明,该网关可以实现RS232、RS485、CAN、ZigBee等协议数据转以太网协议数据的透明传输,且传输时延集中在15ms以内,传输数据丢包率低,具有很强的通信可靠性。(本文来源于《工矿自动化》期刊2019年01期）

肖志良[2]（2016）在《多协议与中间件相融合的物联网智能网关设计方法》一文中研究指出现阶段的物联网智能网关运用单一的中间件物联网智能网关的设计方法,忽略了多协议与中间件的运用,无论是从转换时间、精准程度、转换效率上来讲,都是需要改善的。为了避免以上问题的弊端,提出多协议与中间件相融合的物联网智能网关设计方案。运用多协议与中间件相融合的方法,通过改善其精准程度与转换时间,根据物联网智能网关的运用范围合理运用多协议与中间件相融合的过程。仿真实验表明,多协议与中间件相融合的物联网智能网关设计方案,提高了物联网智能网关的效率,使物联网智能网关的转换更为精准。为物联网智能网关及互联网的探索与研究提供了坚定的理论基础与参考价值。(本文来源于《科技通报》期刊2016年04期）

聂亨[3]（2015）在《基于多协议融合的智能家居无线网关设计与实现》一文中研究指出随着人们日益变化的生活水平以及智慧城市的逐步推广,智能家居产品的市场也不断扩大,已经成为人们时尚生活的标志之一。其中,无线网关作为智能家居中连接内外通信网的“桥梁”,是产品研发人员研究的重点。目前市场已有的智能家居无线网关或是功能不完整,或是数据传输复杂、灵活性差、成本较高,难以满足智能家居系统便捷、灵活、成本低的要求。为此,论文研究了智能家居无线网关在各个国家的研发,同时结合其在我国的市场需求,设计了采用STM32F103RBT6为主控芯片,SIM900A、RM04、nRF24L01通信模块等相结合的无线网关硬件系统平台方案,并通过在自行设计的无线网关外围电路,驱动各个通信模块,成功完成了家居网关的应用平台。在硬件平台的上,编写了相应的驱动软件,以驱动各个模块,实现无线网关的各项功能。同时设计了家居内部的无线传输协议帧,并且通过自定义家居无线网络协议帧与GPRS通信网络、以太网、WiFi进行互相转换,实现了数据传输与控制方式的多样性,达到多协议融合的效果。手机等终端应用程序设计也是无线网关的重要研究部分。综合分析当前市场上两大移动智能终端系统的市场占有率大小,选取了使用JAVA语言编写Android APP应用到远程监控中。软件以可视化家居的形式,对各个字节进行点击控制,极大方便用户的使用。经调试,无线网关的硬件与程序结合后,各个功能的运行良好,总体稳定性能良好,使用自定义内网无线通信协议,有效地解决了多协议融合及内网与外网数据转换的问题,并能使用手持终端设备,实现实时远近距离监控家居情况。但软件程序上可以再经行优化,提高无线网关的质量。无线网关作为智能家居中数据传输处理的枢纽,设计的合理性、兼容性、便捷性、灵活性、低成本性是基本要求,文中设计的无线网关经调试后基本符合以上要求。(本文来源于《五邑大学》期刊2015-06-02）

聂亨,廖惜春[4]（2015）在《多协议融合的智能家居无线网关的设计与实现》一文中研究指出现有智能家居网关或是功能不完整,或是数据传输复杂、灵活性差、成本高,难以满足智能家居系统便捷、灵活、廉价的要求.本文所述无线网关的设计,以STM32F103RBT6为主控芯片,融合了Wi Fi、GPRS和低成本n RF24L01无线通信模块,并使用自定义的内网无线通信协议,有效地解决了多协议融合及内网与外网数据转换的问题,实现了对家居情况的实时监控.(本文来源于《五邑大学学报(自然科学版)》期刊2015年02期）

茅鑫杰,吴荣泉[5]（2014）在《移动多协议融合网关的建模》一文中研究指出多协议融合网关是一种融合多种路由协议,实现异构网络混合组网的网络设备。为验证多协议网关在移动环境下的可行性,文中在OPNET网络仿真软件的基础上,对多协议网关建立模型,并设定通过网关互操作Ad hoc、WLAN、LAN网络的仿真场景,加载Email、FTP、Database业务模拟实际网络行为。结果表明,移动多协议融合网关能实现异构网络之间数据的交换和无缝转发,保障异构网络业务的需求。(本文来源于《信息技术》期刊2014年02期）

茅鑫杰,郑光辉,吴荣泉[6]（2013）在《移动多协议融合网关技术研究》一文中研究指出为在特殊环境下快速组建大规模移动自组网,提出一种移动多协议融合网关,该网关具有互通以太网、无线局域网、多层级Ad Hoc网络的能力。采用在网关IP层实现多种路由协议转换的方案,结合网关与终端的特点,对网关级Ad Hoc网络与终端级Ad Hoc网络使用不同的路由发现机制,以保障路由收敛时间最少,提高网络的自适应速率。网关采用OPNET软件建模并仿真实际组网拓扑结构,结果表明,移动多协议网关能满足移动环境下组建快速、稳定、灵活的异构网络的要求,并实现异构网络之间数据的交换和无缝转发,满足异构网络业务的服务质量需求,同时减少路由收敛时间。(本文来源于《计算机工程》期刊2013年10期）

### 多协议融合网关论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现阶段的物联网智能网关运用单一的中间件物联网智能网关的设计方法,忽略了多协议与中间件的运用,无论是从转换时间、精准程度、转换效率上来讲,都是需要改善的。为了避免以上问题的弊端,提出多协议与中间件相融合的物联网智能网关设计方案。运用多协议与中间件相融合的方法,通过改善其精准程度与转换时间,根据物联网智能网关的运用范围合理运用多协议与中间件相融合的过程。仿真实验表明,多协议与中间件相融合的物联网智能网关设计方案,提高了物联网智能网关的效率,使物联网智能网关的转换更为精准。为物联网智能网关及互联网的探索与研究提供了坚定的理论基础与参考价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多协议融合网关论文参考文献

[1].赵小虎,王宽,沈雪茹,田浩,有鹏.面向煤矿井下的多协议融合网关设计[J].工矿自动化.2019

[2].肖志良.多协议与中间件相融合的物联网智能网关设计方法[J].科技通报.2016

[3].聂亨.基于多协议融合的智能家居无线网关设计与实现[D].五邑大学.2015

[4].聂亨,廖惜春.多协议融合的智能家居无线网关的设计与实现[J].五邑大学学报(自然科学版).2015

[5].茅鑫杰,吴荣泉.移动多协议融合网关的建模[J].信息技术.2014

[6].茅鑫杰,郑光辉,吴荣泉.移动多协议融合网关技术研究[J].计算机工程.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f6cb1e80a88dfec0e66bdfe8.html