# 数字多用表论文-胡俏丽

导读:本文包含了数字多用表论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数字多用表,校准,设计,研究

### 数字多用表论文文献综述

胡俏丽[1]（2019）在《数字多用表校准系统的设计与研究》一文中研究指出数字多用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,也是是电学计量领域常见的仪器,数字多用表的测量精度与工业生产息息相关,因此对数字多用表的计量校准具有非常重要的意义。目前的数字多用表校准系统大多是由一台PC上位机控制一台福禄克5500A多功能校准源,一台福禄克5500A多功能校准源与一台数字多用表连接,因此校准时间较长,检测效率低;给校准员带来了一定的麻烦。基于此,本文作者根据多年的数字多用表校准经验,由此设计了一种新型的数字多用表校准系统,该校准系统可以同时校准多台(5台左右)数字多用表,满足数字多用表快捷检测需求,提高了计量校准效率,具有一定的实际应用价值。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年18期）

邓小云[2]（2019）在《基于图像处理的虚拟仪器式数字多用表检定系统的研制》一文中研究指出本文将虚拟仪器技术和图像处理技术引入数字多用表检定校准系统中,利用数字多用表校准源7720A产生的电信号作为参考,通过IEEE-488接口控制被检定表的动作以及读取被检定表的测量数据。对无数字接口的数字多用表的检定,利用图像识别技术自动获取其读数。对采集到的数据作存储、粗大误差剔除和不确定度评定等自动化处理。建立起稳定可靠、高效实用的数字多用表自动校准检定系统。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年17期）

黄贺,郭宇,喻准[3]（2019）在《多功能校准源的数字多用表自动检定系统设计分析》一文中研究指出本文主要根据多功能校准源进行分析,探究多功能校准源的数字多用表自动检定系统的设计,对数字多用表自动检定系统的原理、系统的具体组建方式以及数字多用表自动检定系统的操作流程进行简述,为多功能校准源的数字多用表自动检定系统设计提供学术参考。(本文来源于《仪器仪表标准化与计量》期刊2019年04期）

丁越昌,梁福杰,龙云,高月镜,曹文旭[4]（2019）在《一种高精度数字多用表的设计与实现》一文中研究指出设计了一种精度高、误差小、使用方便的数字多用表,分析了系统的硬件、软件设计过程,并建立了数据拟合曲线。测试表明,该系统测量值与实际值误差≤1%,电压可精确到1 m V,电流精确到0.1 m A,电阻精确到1Ω,可应用于对测量精度有一定要求的场合。(本文来源于《机电信息》期刊2019年23期）

朱佳奇,张佳仁[5]（2019）在《数字多用表远程控制技术在温度计量中的研究与应用》一文中研究指出从仪表类型判断、设置初始化、测量值读取和退出关闭几个步骤详细介绍了数字多用表远程控制技术在温度计量中的实现。应用SCPI协议可以实时控制数字多用表的工作模式和测量精度,配合检定校准要求实现自动化数据读取操作,依照论文所开发出来的上位机软件,设置简单,应用灵活,符合温度计量的现场需求,可有效地提高温度计量检定效率。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年09期）

王嵘瑜[6]（2019）在《数字多用表测量结果的不确定度评定》一文中研究指出数字多用表是用于测量电压、电流、电阻的数字仪表,被广泛用于企业中。本文对5位半数字多用表直流电压示值误差的测量结果不确定度评定进行描述和分析。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年07期）

任明珠,李海龙,马青亮,周长华[7]（2019）在《数字多用表自动校准系统的开发与应用》一文中研究指出针对数字多用表种类繁多、操作复杂、校准效率低下等问题,开发数字多用表自动校准系统,该系统能够自动调用Excel表格中设置好的校准点,控制校准源输出信号、读取数字多用表读数并自动计算误差判定,实现了数字多用表的自动化校准并能保证整个系统的稳定性。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年07期）

刘梓涵,宁梦,冯涛,王守志[8]（2019）在《基于VB技术管理的数字多用表输入阻抗与零电流计算软件的设计与实现》一文中研究指出数字多用表是在企业电气测量中的重要测量设备,输入阻抗和零电阻是数字多用表校准工作的重要指标和参数。本论文利用VB计算机语言结合多功能校准器FLUKE 5520A,设计了一款半自动数字多用表输入阻抗和零电流计算软件,利用计算机运算代替人工计算,降低了人为失误几率,提高了工作效率和工作质量。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年05期）

吴耀星[9]（2019）在《数字多用表自动校准系统研究》一文中研究指出数字多用表是电学领域使用的较多的计量器具,其计量性能的好坏直接决定相关的生产生活中,它也是保障电学参数测量能力的一个不可或缺的重要环节。因此,国家制定了数字多用表的校准规范以实现数字多用表的准备可靠。传统的数字多用表校准装置或校准方法大多采用人工来实现的,它存在着巨大的问题。本文介绍了一种全新的、自动化水平高的数字多用表校准系统解决了传统的数字多用表校准方法存在的不足,具有一定的实际使用价值和广泛的推广意义。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年08期）

张新[10]（2019）在《基于USBTMC协议的数字多用表程控技术研究与实现》一文中研究指出进一步扩展USB接口在仪器仪表领域的应用,USB联盟推出了USBTMC协议,使得USB接口的测试仪器得到测试仪器软件厂商更为全面的支持。本文以USBTMC协议在数字万用表中的应用为研究课题,重点研究了USBTMC协议、SCPI命令解析以及USB与不定长字符串的存储处理等,主要研究内容分为四部分。1、USBTMC通信功能及其实现。根据USBTMC协议更改固件程序里的设备描述符,使得计算机可以把数字多用表识别为USBTMC设备。然后在固件以及上位机将数据封装成符合USBTMC协议的格式。2、SCPI命令的构建及其解析器设计。将传统的链式二叉树解析方式改变为HASH表查找的方式对SCPI命令进行存储与解析,将SCPI命令解析从传统的O(N)级别的时间复杂度提升到了O(1)。3、上位机软件设计。使用CVI开发出的上位机平台通过NI提供的visa库可以对数字多用表进行有效控制,通过将配置阶段与解析阶段分离成两个模块,降低了程序的耦合性。4、不定长字符串的处理。通过引入MPQ算法将形如SCPI命令字符串的不定长字符串转化为叁个定长HASH值存储在EEPROM中,极大程度上节省了内存空间。将SCPI命令的参数字符串以数组索引的方式存储,将字符串比较转化为数值比较,极大的提升了参数解析速度。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-04-15）

### 数字多用表论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文将虚拟仪器技术和图像处理技术引入数字多用表检定校准系统中,利用数字多用表校准源7720A产生的电信号作为参考,通过IEEE-488接口控制被检定表的动作以及读取被检定表的测量数据。对无数字接口的数字多用表的检定,利用图像识别技术自动获取其读数。对采集到的数据作存储、粗大误差剔除和不确定度评定等自动化处理。建立起稳定可靠、高效实用的数字多用表自动校准检定系统。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数字多用表论文参考文献

[1].胡俏丽.数字多用表校准系统的设计与研究[J].中国标准化.2019

[2].邓小云.基于图像处理的虚拟仪器式数字多用表检定系统的研制[J].中国新通信.2019

[3].黄贺,郭宇,喻准.多功能校准源的数字多用表自动检定系统设计分析[J].仪器仪表标准化与计量.2019

[4].丁越昌,梁福杰,龙云,高月镜,曹文旭.一种高精度数字多用表的设计与实现[J].机电信息.2019

[5].朱佳奇,张佳仁.数字多用表远程控制技术在温度计量中的研究与应用[J].仪器仪表用户.2019

[6].王嵘瑜.数字多用表测量结果的不确定度评定[J].计量与测试技术.2019

[7].任明珠,李海龙,马青亮,周长华.数字多用表自动校准系统的开发与应用[J].计量与测试技术.2019

[8].刘梓涵,宁梦,冯涛,王守志.基于VB技术管理的数字多用表输入阻抗与零电流计算软件的设计与实现[J].计量与测试技术.2019

[9].吴耀星.数字多用表自动校准系统研究[J].中国标准化.2019

[10].张新.基于USBTMC协议的数字多用表程控技术研究与实现[D].电子科技大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f7844cf928bd797411b88ef4.html