# 精确时间协议论文-庞策,张亚生,申曲

导读:本文包含了精确时间协议论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:时间同步,PTP,空间无线信道,卡尔曼滤波

### 精确时间协议论文文献综述

庞策,张亚生,申曲[1]（2018）在《精确时间同步协议在空间无线信道下的适应性研究》一文中研究指出IEEE1588协议定义的精确时间协议(precision time protocol,PTP)能够实现地面以太网网络节点中的时钟同步,达到亚微秒级时间同步精度;相比于稳定的地面以太网环境,深空网络环境具有长时延、时延抖动及信道不对称等特点;对PTP协议在深空邻近空间无线信道下的时间同步性能进行了研究;首先,介绍了PTP协议的同步原理;其次,对深空邻近无线网络信道环境对于适用于地面以太网环境的PTP协议时间同步性能的影响进行了分析,并提出采用卡尔曼滤波算法和设定主从时钟钟差阈值相结合的方法,对PTP协议进行适应性改进;最后,采用损伤仪和测试仪模拟深空邻近无线网络信道环境,利用时钟分析仪对软件结合硬件实现的PTP协议进行了时间同步性能测试;测试结果表明,改进后的PTP协议提高了在深空邻近空间无线信道下时间同步的精度和稳定性。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2018年03期）

陈翔[2]（2016）在《精确时间同步协议的软件模型研究》一文中研究指出目前,测控系统多基于分布式的网络技术。在分布式网络测控系统中时钟同步问题是非常重要的,在网络测控系统中存在的全局意义上的精确时钟,可以提高分布式测控系统的同步精度以及性能。IEEE1588v2是面向网络测控系统的时钟同步标准,以PTP为核心。由IEEE协会正式发布,相对于2002年的第一版本IEEE1588v1进行了改进与完善,扩大了应用范围,IEEE1588v2在硬件支持的环境下可以达到纳秒级的同步精度,软件实现下也可以达到微妙级的同步精度。本文针对PTP协议内容进行了详细地分析,分别介绍了NTP协议与PTP协议,且对PTPvl与PTPv2版本的协议进行了比较,阐述了在Linux系统环境下,软件实现PTP协议的方法。针对硬件支持下的硬件时间戳,提出了软件生成时间戳的方式。由于软件时间戳的实现方式相较于硬件时间戳,大大节省了设计成本、且同步精度能达到微妙级,能满足对于同步精度不是非常苛刻的测控系统。其为一种低成本、高精度的解决方案。本文还提出了另一种在Qt这个跨平台环境下实现PTP协议的方法,其同样具有低成本的设计优势,而且其可移植性更好,由于Qt的跨平台优势,在不同系统环境下不用做较大修改,就能满足应用要求。最后文章对PTP协议给出了各模块的软件实现,搭建了测试环境。对Linux系统和Qt环境下进行了该协议的实现,并对结果进行了测试。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2016-03-01）

岳中涛,胡立生[3]（2016）在《IEEE 1588精确时间同步协议和累积频率补偿方法研究》一文中研究指出在IEEE 1588时钟同步基本原理的基础上介绍了一种基于累积频率补偿的提高同步精度的方法,使网络中的IEEE 1588下游设备与Grand Master建立关系,从而提高同步精度。最后使用Simulink仿真工具建模对该方法进行了验证。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2016年01期）

贺春,陈光华,张道农[4]（2015）在《IEEE Std 1588-2008精确时间同步协议行业规范在电力系统的应用研究》一文中研究指出对电力行业PTP规范文件IEEE C37.238-2011标准进行总结和分析。首先介绍电力行业PTP规范与IEEE1588标准的关系,然后介绍电力行业PTP规范定义的参数、机制等与IEEE1588标准的不同之处以及其特有的一些参数,最后分析PTP精确时间同步协议在以后应用中可能面临的问题及解决办法。电力行业PTP规范为了给外界提供全球可用时间、设备互操作和故障管理,在IEEE Std 1588-2008标准基础上规定了新的PTP参数子集和特权。新的PTP参数子集和特权使基于IEEE1588的时间同步机制可以通过以太网通信结构在电力系统关键领域得到有效应用,这些领域包括保护、控制、自动化和数据通信等。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2015年17期）

楚鹰军,雷明亮[5]（2014）在《精确时间同步协议在智能电网的应用配置》一文中研究指出为促进IEEE 1588-2008精确时间同步协议在电力系统的应用,IEEE C37.238针对PTP在电力系统的应用特点,对PTP协议中相关属性参数做出了规定,保证各PTP兼容设备间的互操作性。本文针对IEEE C37.238应用过程需要注意的事项做出了归纳和总结。(本文来源于《现代传输》期刊2014年05期）

叶玲[6]（2013）在《无线传感器网络环境下基于卡尔曼滤波器的精确时间同步协议研究》一文中研究指出无线传感器网络作为典型的分布式网络,具有自组织、部署灵活、成本低等优势,但其最大的弱点是系统的稳定性和可靠性较差。无线通信自身固有的随机性易导致信道可靠性降低,信道共享引发数据包冲突,降低吞吐量,造成节点能源浪费,使得网络性能低,生命周期缩短。时间同步是解决无线传感器网络系统稳定性和可靠性难题的关键技术之一。此外,无线传感器网络众多应用和通信协议要求时间同步为前提,特别是对时间敏感的工业系统,其通信网络的实时性和可靠性要求远远高于普通家庭和商业网络。因此,获取高精度的时间同步,改善同步性能,是无线传感器网络相关领域的研究热点和难点。本研究分析了针对工业有线网络环境,基于同步信息包交换的IEEE1588精确时间同步协议(Precision Time Protocol, PTP)同步误差产生的机制,从动力学角度出发,将时间作为动态系统的状态变量,进而将时间同步转化成动态系统的状态估计,在所建状态空间模型的基础上运用Kalman滤波器实现无线传感器网络环境下的精确时间同步。论文主要贡献如下：1)基于对IEEE1588精确时间同步协议(PTP)机制及特点的分析,论证并尝试将其应用于无线传感器网络。2)基于无线传感器网络节点时钟硬件特征及其数学模型,对IEEE1588精确时间同步协议(PTP)同步信息包交换的动态行为特征进行建模,并应用卡尔曼滤波技术对其进行优化。3)基于MATLAB/SIMULINK平台,搭建无线传感器网络环境下IEEE1588精确时间同步协议(PTP)的仿真框架。仿真实验结果显示：相对于无卡尔曼滤波器优化的精确时间同步协议,基于卡尔曼滤波器优化的精确时间同步协议在同步精度和稳定性上均表现出显着优势。(本文来源于《西南大学》期刊2013-04-10）

葛宝珊,李旭杰,张鑫,刘锋[7]（2012）在《精确时间协议PTP研究》一文中研究指出PTP(Precision Time Protocol)协议基于以太网,能够达到亚微秒级的对时精度,在模态分析和振动测试等领域将有着广阔的应用前景。介绍了PTP协议的基本原理及工作流程,剖析了关键数据结构及模块,给出了测试结果和下一步要做的工作。(本文来源于《第六届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集》期刊2012-09-11）

葛宝珊,张争明,李旭杰,郭超,齐靓[8]（2012）在《精确时间协议PTP研究》一文中研究指出PTP (Precision Time Protocol)协议基于以太网,能够达到亚微秒级的对时精度,在模态分析和振动测试等领域将有着广阔的应用前景。首先介绍了PTP协议的基本原理及工作流程,接着剖析了关键数据结构及模块,最后给出了测试结果和下一步要做的工作。(本文来源于《第25届全国振动与噪声高技术及应用会议论文选集》期刊2012-08-17）

王伟东[9]（2012）在《精确时间协议的软件设计与实现》一文中研究指出计算机技术和网络技术的飞速发展，极大的改变了人们的生活方式。在这种大环境背景下，航天航空、工业自动化等产业也迅猛发展，这些领域中，时间同步是一个最基本但又是最重要的环节，科学家们对计算机技术和网络技术投入很多精力，以期待可以找到解决这种问题的好方法，因此逐渐诞生了NTP、PTP等时间同步协议。PTP较NTP相比：首先网络环境拓扑发生变化时，最佳主时钟算法可以实现一定程度的自动重配置；其次PTP具有更高的精度。本文重点工作是开发一个可以在局域网中实现自配置的时钟同步软件，且可以运行在IPv4和IPv6环境下。本文在论文开头介绍了时间同步的一些背景知识和相关理论，从概念上对时间同步有了了解之后；接着引入IEEE1588标准，从它的起源说起，然后介绍了IEEE1588中PTP协议的特点、同步原理，并描述了PTP系统的网络系统结构和设备类型；最后根据标准，开发了一个使用软件时间戳的PTP同步软件。本文第四章详细描述了PTP同步软件设计实现时各个组件的设计细节，包括协议引擎、最佳主时钟算法、软件时间戳、时钟服务器、PTP报文处理流程和NetLayer处理流程六个部分。本文独特之处是在应用层产生软件时间戳，改进时间同步算法的同时并借鉴滤波器技术过滤软件时间戳在通过协议栈和网络时产生的抖动等噪音，从而使得精度更高。最后在局域网中对PTP软件的功能和性能分别进行了测试，最终可以看到最佳主时钟算法可以实现时钟自动重配置过程，并且我们设计的PTP软件精度可达到百微秒级，甚至超过了NTP的毫秒级精度。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2012-07-01）

郭庆[10]（2012）在《基于IEEE1588精确时间协议的分布式PMU系统及其组网同步方案研究》一文中研究指出随着电力系统规模的日益扩大及电压等级的不断提高,能否对电力系统运行状态进行实时有效的监测显得十分重要。基于PMU的WAMS系统需要建立一个全网统一的时间基准以完成对电力系统运行状态的实时监测,而传统的PMU利用GPS时钟信号实现全网相量的同步测量,不仅成本高,而且具有潜在的安全隐患。2002年颁布的IEEE1588精确时间协议(PTP)是一种基于以太网的精确时间同步协议,能够达到亚微秒级时间同步精度,从而为电力系统高精度时钟同步的实现提供了另一种渠道。同时,随着数字化变电站的提出与发展,电子式互感器、合并单元的使用,实现了电气量采集环节的数字化应用,PMU装置结构将发生重大变革。首先,本文分析了课题研究的背景、意义,提出了一种基于IEEE1588的分布式PMU装置,指出其研究意义；其次,介绍了同步相量测量装置以及两种基本同步相量测量算法的原理,指出时间同步对于实现同步相量的精确测量至关重要；接着,叙述了电力系统几种常用的时间同步方法,指出利用IEEE1588协议进行时间同步有很大优势,并全面分析了IEEE1588协议,包括IEEE1588V1版和V2版的区别、PTP设备模型、PTP消息类型以及PTP时间同步原理等；然后,提出一种依托于电子式互感器及合并单元的基于IEEE1588协议的分布式PMU装置,该PMU装置利用IEEE1588协议进行时间同步,不依赖于GPS,并且结构得到简化；最后,提出了几种主站与子站的组网同步方案,研究了在不同组网方案下,主站和子站的时间同步过程,指出利用IEEE1588协议在全网对主站和子站进行时间同步是一种发展趋势。(本文来源于《华北电力大学》期刊2012-03-01）

### 精确时间协议论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前,测控系统多基于分布式的网络技术。在分布式网络测控系统中时钟同步问题是非常重要的,在网络测控系统中存在的全局意义上的精确时钟,可以提高分布式测控系统的同步精度以及性能。IEEE1588v2是面向网络测控系统的时钟同步标准,以PTP为核心。由IEEE协会正式发布,相对于2002年的第一版本IEEE1588v1进行了改进与完善,扩大了应用范围,IEEE1588v2在硬件支持的环境下可以达到纳秒级的同步精度,软件实现下也可以达到微妙级的同步精度。本文针对PTP协议内容进行了详细地分析,分别介绍了NTP协议与PTP协议,且对PTPvl与PTPv2版本的协议进行了比较,阐述了在Linux系统环境下,软件实现PTP协议的方法。针对硬件支持下的硬件时间戳,提出了软件生成时间戳的方式。由于软件时间戳的实现方式相较于硬件时间戳,大大节省了设计成本、且同步精度能达到微妙级,能满足对于同步精度不是非常苛刻的测控系统。其为一种低成本、高精度的解决方案。本文还提出了另一种在Qt这个跨平台环境下实现PTP协议的方法,其同样具有低成本的设计优势,而且其可移植性更好,由于Qt的跨平台优势,在不同系统环境下不用做较大修改,就能满足应用要求。最后文章对PTP协议给出了各模块的软件实现,搭建了测试环境。对Linux系统和Qt环境下进行了该协议的实现,并对结果进行了测试。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 精确时间协议论文参考文献

[1].庞策,张亚生,申曲.精确时间同步协议在空间无线信道下的适应性研究[J].计算机测量与控制.2018

[2].陈翔.精确时间同步协议的软件模型研究[D].昆明理工大学.2016

[3].岳中涛,胡立生.IEEE1588精确时间同步协议和累积频率补偿方法研究[J].化工自动化及仪表.2016

[4].贺春,陈光华,张道农.IEEEStd1588-2008精确时间同步协议行业规范在电力系统的应用研究[J].电力系统保护与控制.2015

[5].楚鹰军,雷明亮.精确时间同步协议在智能电网的应用配置[J].现代传输.2014

[6].叶玲.无线传感器网络环境下基于卡尔曼滤波器的精确时间同步协议研究[D].西南大学.2013

[7].葛宝珊,李旭杰,张鑫,刘锋.精确时间协议PTP研究[C].第六届全国信号和智能信息处理与应用学术会议论文集.2012

[8].葛宝珊,张争明,李旭杰,郭超,齐靓.精确时间协议PTP研究[C].第25届全国振动与噪声高技术及应用会议论文选集.2012

[9].王伟东.精确时间协议的软件设计与实现[D].哈尔滨工业大学.2012

[10].郭庆.基于IEEE1588精确时间协议的分布式PMU系统及其组网同步方案研究[D].华北电力大学.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f7943f7f95f9272a5d2a4d6b.html