# 房屋建筑工程施工中地基处理技术的应用王明军

雅安蜀天建设有限公司，四川雅安625000

摘要：经济的快速发展，加速了我国基础设施建设的步伐，房屋建筑工程的数量和规模都不断增大，房屋建筑的荷载也在不同程度的提高，对地基的稳固性和合理性提出了更高的要求。因此，研发和优化地基处理技术，是提高房屋建筑质量和延长使用寿命的前提。

关键词：房屋建筑；工程施工；地基处理技术；应用

1导言

现如今，城市化建设发展的步伐在逐步加快，每一个城镇里面可供使用的土地越来越少，而城市居住人口逐年攀升。针对目前的情况，国家对建筑行业提出了更高的建筑标准，运用较少的土地为人民群众建设更多的楼房住宅，充分发挥土地效益是目前我国对建筑行业要求的标准，所以，高层建筑成为了建筑行业的主要选择类型。但是，从整体上来讲，高层建筑比低层建筑困难了许多，高层建筑对地基的承载能力和施工人员的施工技术水平以及施工质量要求更高，尤其是地基处理的施工要求。

2房屋建筑施工中地基处理技术的相关介绍

2.1房屋建筑施工中地基处理的内涵

城市化的不断发展占用了城市里面的大部分土地，找到一块合适的土地用于房屋建造对于建筑人员来说是一件非常困难的事情。地基处理的方法在这种环境下就显的及其重要了，选择一块合适的土地并结合合适的地基处理方法对地基进行加固，并提高地基承载能力，这样才能有效提高房屋的建造质量。所谓房屋建筑地基处理，其实是指合理运用地基处理技术，以此来有效提升地基的承载能力。现如今，小城市也像大城市一样纷纷建起了高楼大厦，高达十几层，二十几层甚至更高，施工的工程质量与地基选取的好坏有着直接的关系，关乎着居民的生命安全。

2.2地基的主要特征

2.2.1严重性

在整个房屋建筑施工过程中，如果地基处理的不够牢固，那么将会对以后的居民或者施工人员带来非常大的危害，重者将会夺去居民的生命。

2.2.2复杂性

地基所跨的经纬度比较大，在加上地质条件的限制，不同区域的地质存在着比较明显的差异。

2.2.3困难性

地基处理是一项在地下进行施工的工作，作业环境复杂，因此对施工技术人员有着较高的要求，在进行房屋建筑施工作业前，要对地基进行合理的处理。

3房屋建筑工程施工中地基处理技术的重要性

3.1有利于提升土体强度

房屋建筑的稳定性、坚固性和抗剪性等均，与地基处理的强度有着较大关系。地基牢固房屋建筑就会表现出较强的稳固性和整体性，能够很好的承载地上建筑。在建筑领域，地基强度主要用土体强度来表达，主体强度的直接作用力是剪切力。剪切力与土地强度成正相关。剪切力大，土体强度就高，地基就稳固。纺织地基的承载力较差，建筑自重就己经超负荷，房屋建筑发生沉降、倾斜丶断裂、偏离的几率则大大提升。因此，建筑地基的处理，要做好实地勘察，并根据施工要求，进行科学合理的处理，保证土体强度。

3.2有利于降低土体压缩性

土体强度低时，土层容易受力而产生压缩下沉，导致建筑物沉降问题的发生，严重影响建筑物的质量。当遇到阴雨连绵的天气时，土壤颗粒间隙充满水分颗粒融化而导致土体收缩，房屋建筑的況降问题更为突出，如不及时处理，将会产生建筑物断裂、倾斜等问题。因此，地基处理技术需要，根据不同的不同土层特点进行优化和加固，保证涂层具有，加强的均匀性和坚固性，提高地基的土层强度，使整个建筑能够承受较强的剪切力，达到房屋建筑整体的可靠性，稳定性和安全性。

3.3有利于降低土体流动性

房屋建筑前，需要进行地基处理，才能保证房屋的稳定性和质量。而地基处理就会破坏原地层结构和应力，使地层周围产生物理性质及化学性质变化，严重时产生地基沉降问题产生。为了有效防止这种沉降现象，需要对地基中的地层进行加固处理，降低土体的流动性，通过加桩、支护等使地基周围的土处于稳定状态，从而保证房屋建筑的稳固性，延长房屋的使用寿命。

4进行房屋建筑工程时地基处理的主要目的

4.1对压缩特性进行改善

通过实施必要措施，一定程度上提高地基的土压缩模量，以改善地基的沉降现象。

4.2改善剪切特性

决定土压力稳定性的因素是地基土抗剪强度，进行施工时，有必要改善剪切特性，通过提升地基土抗剪强度从而达到降低土压力的目标。

4.3改进动力特性

饱和的松散粉细砂是地层中的物质，如果发生地震，液化现象就会伴随着产生，通过加强地基土动力特征进行抗震力的提高，借助这种方式减少地基土出现液化现象的概率。

4.4对透水特性进行提升

对地基进行施工时，常常会遇到地下水，因为其具有不断运动的特征，导致地基会出现不同程度的问题，针对于这种状况，施工过程中须借助一定方法为地基土创造出不透水的表层。

4.5改善特殊土质的不良地基

所谓不良地基指的就是黄土的膨胀性与湿陷性，进行施工时，要通过对应的方法对黄土膨胀性与湿陷性进行科学合理的处理，由此对基地的施工环境进行有效地改善。

5房屋建筑工程施工中地基处理技术的应用

5.1桩基技术

桩基技术可以有效承受房屋自重荷载，地基顶部受力可转移至底部，从而使力量得到分解、降低和消除，保证顶房屋建筑的稳定性和安全性。在实际应用桩基技术时，由于碎石桩承受荷载能力较小，一般采用优化的桩基处理方法来提高荷载能力。如在碎石中添加适当的水泥粉和煤粉。此外，碎石桩能够有效消除土层的消溶、流动以及表面积水等引发的沉降问题，应用改良后的碎石桩能够更好地控制沉降，发挥桩基的优势作用。

5.2强夯法

加夯法是在碎石桩的基础上进行处理的。其过程是先应用碎石桩，使土层水能够排出。然后将选择强夯区域及强夯点，以便于控制强夯。利用外力冲击碎石桩，使碎石桩被击散嵌入地基周围的土层中，从而提高地基的密度和硬度，有效提高地基的承载力和稳定性，保证房屋建筑的质量和可靠性。强夯法应用时，也不是越强越有力好，而需要根据地基及土层的特性等进行科学计算和分析，制定最佳的力度和强夯深度。一般采用先强后弱的办法来提高地基的强度和稳固性。

5.3粉煤灰吹填技术

地基处理过程中，遇到水分较高的区域，可以采用粉煤灰吹填技术。因为粉煤灰呈粉沫状，而且对于水分的吸引能力很强，应用后可以将水泥中水分快速吸收而加速水泥的固化，使建筑周期大大缩短，从而节省工程造价。在应用中，要充分将粉煤灰分散均匀，从而使土层性质得到合理的改善，从而加强碎石桩的地基稳固性。此外，在应用粉煤灰吹填时，还需要配合应用喷粉桩，降低地基上部扭曲几率，使土体强度增加，提高建筑物的稳定性和安全性。

5.4DDC灰土挤密技术

地理处理中还有DDC灰土挤密技术，即在地基内钻深孔，用钻机将灰土夯入深孔中，使地基提高稳定性。应用时可以分层处理，保证每层夯实强固。每次成桩时，都要不断冲击基桩，使桩与周围的土紧密成一体，构成复合型地基。该技术主要以湿地应用较多，灰土可迅速吸收水分而固化周围土质，能够有效防止地基扭曲变形，提高地基的荷载能力。但在黄土层效果一般，因此需要实地考察检测才能应用。

6结束语

总之，在施工环节中，地基处理尤为重要，其稳定性直接影响到建筑房屋的寿命，所以要认真处理该环节的每项工作。施工人员要认真勘察地基现场，分析土层结构，从而选择合理的处理措施，夯实基础，提升承载力，避免因地基原因给施工带来不便。运用地基处理技术不仅可以减少施工成本，还能确保建筑的稳固性和安全性，从而提高施工质量。

参考文献

[1]王小垒.软土地基处理技术在建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰，2018（27）：16–17.

[2]郑圳强.房屋建筑施工中地基处理技术的发展趋势探析[J].福建建材，2017（11）：60–61，47.

[3]陈利焕.地基处理技术在房屋建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰，2017（21）：32–33.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f80b1be5c2591294c3423951.html