# 定时计数论文-黄仕林

导读:本文包含了定时计数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:FPGA,PLC,定时,计数

### 定时计数论文文献综述

黄仕林[1]（2015）在《基于FPGA的PLC动态并行执行的定时和计数控制模块设计》一文中研究指出定时器、计数器和高速计数器是PLC用户程序设计中常用的软元件,本课题运用FPGA并行执行的特点,针对ARM+FPGA架构的PLC系统,分析PLC对定时器、计数器和高速计数器的功能需求,设计了可以动态并行执行的定时和计数控制模块的体系结构。该定时和计数控制模块能够并行地实现PLC定时、计数和高速计数的功能,同时定时器控制模块和计数器控制模块是可重构的,可以根据具体工程应用来更改其内部的定时器或计数器的总数,实现对FPGA资源的灵活配置。课题研究主要取得了以下成果:(1)完成了中央控制器与定时和计数控制模块的读写时序及通信协议的设计。根据控制需求以指令的形式设计了通信数据格式。(2)完成了定时器控制模块的设计,该模块由端口读写控制器,定时器地址映射存储器,定时存储器,1KHz脉冲生成器,定时器指令执行器,定时控制器,定时结果上传控制器7个功能模块组成,能以1ms作为基本定时单位,初始化后自主地进行定时计数操作。采用地址映射存储器顺序存储被PLC用户程序使用了的定时器的编号,只对被使用的定时器进行定时操作,提高了PLC的定时计数处理的效率。(3)完成了计数器控制模块的设计,该模块由端口读写控制器,计数器地址映射存储器,计数器指令执行器,计数当前值存储器4个功能模块组成,能根据指令判断计数器驱动的通断电状态,从而进行计数操作。采用地址映射存储器顺序存储被PLC用户程序使用了的计数器编号,在进行局部复位时只对被使用的计数器进行操作,提高了局部复位指令的执行速度。(4)完成了高速计数器控制模块的设计,该模块由端口读写控制器,高速计数器地址映射寄存器,高速计数器控制器,高速计数器指令执行器,高速计数器上传控制器,脉冲输入选择控制器6个功能模块组成,能在被初始化后,按照设计的规则,自主分配脉冲输入端口及设定工作模式并对计数脉冲进行计数操作。采用地址映射存储器顺序存储被PLC用户程序使用了的高速计数器编号,解决了高速计数器单元较少而计数器编号较多的矛盾。(5)经过时序仿真测试和板级调试验证可知,定时和计数控制模块能实现其功能,其中定时器控制模块定时误差不大于0.1ms;计数器控制模块同时使用235个计数器时,计数频率最大为4.88KHz;高速计数器控制模块工作模式为一相输入时最大计数频率为16.66MHz,工作模式为二相输入时最大计数频率为8.33MHz。(本文来源于《广西科技大学》期刊2015-05-23）

王忠友[2]（2012）在《基于Proteus和Intel8086的定时/计数芯片8253A的仿真》一文中研究指出文中介绍了利用Proteus软件仿真平台展现Intel8086CPU控制外围器件定时/计数芯片8253A的控制过程,并对该芯片的叁种工作方式进行验证。结果表明该仿真与理论描述一致,很适合于微机接口技术教学之用。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2012年31期）

吴荣燕,赵修良,黄顺[3]（2011）在《基于FPGA单路定标器定时计数系统设计》一文中研究指出提出了一种基于可编程逻辑器件FPGA的单路定标器定时计数系统的设计方案。重点对定时与计数显示部分进行分析和论述,在功能上实现了设计的要求。此设计方案可以作为现在大学核物理实验中传统定标器控制核心部分的改进方案,在系统集成度、速度、抗干扰上相比原来使用51单片机作为控制核心有很大的优势。(本文来源于《广西轻工业》期刊2011年08期）

张俊梅,李锦清,刘芷宁,石磊[4]（2010）在《基于VHDL的生产线定时计数系统设计》一文中研究指出定时计数系统在自动化生产线中有着广泛的用途。本文采用VHDL硬件描述语言,运用自顶向下的设计思想设计了生产线中定时计数系统。文中给出了系统硬件连接图、总体逻辑结构图并进行了逻辑仿真。结果表明,该定时计数系统设计功能正确,结构简单、控制精确。(本文来源于《微计算机信息》期刊2010年35期）

苏晓萌,黄中玉[5]（2009）在《PLC定时计数功能在住宅小区自动控制中的应用研究》一文中研究指出以某住宅小区的自动控制为例,利用叁菱PLC的定时计数功能组成电子时钟,按预先设定的时段定时启动各控制程序,完成相应的控制功能,取得了很好的效果,对其它自动控制也有一定的借鉴作用。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2009年07期）

言杰,刘荣,李澄,蒋励,鹿心鑫[6]（2009）在《基于LabVIEW的自动定时计数系统研究》一文中研究指出本文利用LabVIEW虚拟仪器开发平台,基于GPIB总线的仪器控制和数据传输接口,对ORTEC 974计数器/计时器进行了虚拟仪器的开发和研究。与原有仪器相比,LabVIEW编写的虚拟仪器扩展了仪器的定时计数功能,将仪器的定时精度从0.1秒通过软件定时的方法提高到0.03秒,实现了对仪器的远程控制和定时计数的自动记录,并将测量时间、计数等实验结果自动保存,便于数据的后续分析和处理。(本文来源于《第七届全国核仪器及其应用学术会议暨全国第五届核反应堆用核仪器学术会议论文集》期刊2009-07-20）

董雪琴[7]（2007）在《定时/计数初值求取公式的修正》一文中研究指出本文推导了定时/计数初值求取公式,指出利用求补公式计算定时/计数初值的错误。(本文来源于《武汉船舶职业技术学院学报》期刊2007年06期）

姜华,燕凤灵[8]（2007）在《8253定时/计数器方式3计数过程的实验研究》一文中研究指出对于我系选用教材和部分参考资料关于8253定时/计数器在方式3的计数过程中表述中所存在的矛盾之处,基于武汉众友电子科技有限公司的接口实验台,提出了一个探究8253计数过程的实验方案。通过分析实验结果,指出了正确的计数过程。(本文来源于《楚雄师范学院学报》期刊2007年09期）

李玉声[9]（2006）在《机加零件自动包装计数定时装置的设计》一文中研究指出本文介绍了用PTC8253-5实现机加零件自动包装计数定时的设计,给出了硬件电路和软件程序。(本文来源于《现代机械》期刊2006年01期）

赵修良,赵艳辉,邹其洪[10]（2005）在《PCI-TM12A定时/计数卡在多时空通道中子通量密度数据采集系统中的应用》一文中研究指出采用PCI-TM12A定时/计数卡实现一个多通道的多路定标系统(多时空通道中子通量密度数据采集系统),在8~16空间位置点上同时测量记录中子通量密度水平随时间变化的情况。介绍了PCI-TM12A定时/计数卡的功能和设置以及数据采集软件设计,给出了有关软件流程图。(本文来源于《现代电子技术》期刊2005年13期）

### 定时计数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文中介绍了利用Proteus软件仿真平台展现Intel8086CPU控制外围器件定时/计数芯片8253A的控制过程,并对该芯片的叁种工作方式进行验证。结果表明该仿真与理论描述一致,很适合于微机接口技术教学之用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 定时计数论文参考文献

[1].黄仕林.基于FPGA的PLC动态并行执行的定时和计数控制模块设计[D].广西科技大学.2015

[2].王忠友.基于Proteus和Intel8086的定时/计数芯片8253A的仿真[J].电脑知识与技术.2012

[3].吴荣燕,赵修良,黄顺.基于FPGA单路定标器定时计数系统设计[J].广西轻工业.2011

[4].张俊梅,李锦清,刘芷宁,石磊.基于VHDL的生产线定时计数系统设计[J].微计算机信息.2010

[5].苏晓萌,黄中玉.PLC定时计数功能在住宅小区自动控制中的应用研究[J].工业控制计算机.2009

[6].言杰,刘荣,李澄,蒋励,鹿心鑫.基于LabVIEW的自动定时计数系统研究[C].第七届全国核仪器及其应用学术会议暨全国第五届核反应堆用核仪器学术会议论文集.2009

[7].董雪琴.定时/计数初值求取公式的修正[J].武汉船舶职业技术学院学报.2007

[8].姜华,燕凤灵.8253定时/计数器方式3计数过程的实验研究[J].楚雄师范学院学报.2007

[9].李玉声.机加零件自动包装计数定时装置的设计[J].现代机械.2006

[10].赵修良,赵艳辉,邹其洪.PCI-TM12A定时/计数卡在多时空通道中子通量密度数据采集系统中的应用[J].现代电子技术.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f8297d985e20b2ddc26c2c4b.html