# 落料缓冲床在带式输送机中的应用

季长鸿1王燕2

（1.宁夏大武口选煤机械厂宁夏大武口753001

2.宁夏天地西北煤机公司设计所宁夏大武口753001）

摘要：落料缓冲床应用在带式输送机中，降低了输送带的磨损，延长了输送带的使用寿命。它可有效替代缓冲托辊，防止胶带撕裂及导料槽处散料及粉尘的外溢。

关键词：落料缓冲床；带式输送机；应用

落料缓冲床是用在带式输送机导料槽下方，落料点胶带的下面。它采用摩擦系数小的超高分子工程塑料制成，并通过高弹性的橡胶缓冲体固定在钢支架上（见图１），依靠对输送带的有效支撑及吸收物料对输送带的冲击，降低了输送带的磨损，延长了输送带的使用寿命。它可有效替代缓冲托辊，不伤胶带，缓冲效果良好、稳定，且防止胶带撕裂及导料槽处散料及粉尘的外溢。为广大火电厂、炼钢厂、玻璃厂、水泥厂、矿山及港口码头等的胶带输送机系统提供良好的缓冲环保设备。

１落料缓冲床具有以下优点：

（1）摩擦系数小，缓冲床的耐磨体采用UHMW（超高密度聚乙烯）制成。按ASTMD1894测试方法，其摩擦系数仅为0.07～0.11，主要是材料本身具有自润滑性能。他的摩擦率随着分子量的增大有明显的改进，当粘均分子量达到310×104时，其摩擦率平均值为0.17。同时，UHMW具有超高的抗冲击强度，它是韧性极高的高分子聚合物，按ASTM256测试方法，其冲击强度（J/cm2）≥800。综合以上UHMW优越的机械性能，落料缓冲床通常选用它作为最上层的耐磨体，是它与胶带接触时摩擦系数小，磨损率低，而且在落料点处抗冲击强度高：

（２）缓冲床通过对胶带的有效支撑及吸收物料对胶带的冲击，有效防止胶带撕裂；缓冲床与胶带的接触有效面积较大，中层采用SBR橡胶作为缓冲体（见图２），可以吸收物料对胶带的冲击，而缓冲辊子与胶带只是线接触，无法对胶带进行有效支撑，在物料下落冲击时，容易使胶带撕裂；

（３）缓冲床采用合理的纵向缓冲条结构，可调槽角设计，保证与防溢裙板的配合，有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏，能方便的解决导料槽的密封问题，极大的改善了环境。例如：神华宁煤灵新矿是该集团公司最早的煤矿，井下皮带机与洗煤厂皮带机落料处全部用的是缓冲托辊，井下皮带机托辊容易损坏，物料对胶带冲击大，胶带易跑偏，且容易受磨损、撕裂；而洗煤厂皮带机由于转运点落差较大，落煤冲击力大造成导料槽处挡板、挡皮磨损很快，漏煤漏粉，粉尘问题也更为严重。2004年我公司为神华宁煤羊场湾煤矿主井皮带机配置了一部分缓冲床，投产后使用良好。随后神华宁煤灵新矿将部分皮带机落料点的缓冲托辊改成了缓冲床。实践证明输煤系统高落差点的导料槽落煤点用缓冲床能够降低落料的振动，缓冲床两侧的密封性较好，对消除漏煤漏粉现象，降低粉尘浓度有一定的作用。

（４）无运转部件，无需润滑，维修时只需更换耐磨体，免维护，降低成本；

（５）对缓冲床的安装尺寸采用托辊化设计，改造简便，将停工时间缩短至最小，有效提高生产效率。

２落料缓冲床适合应用的场合：

（1）高落差SHUTE落料缓冲

（2）大小不均的落料缓冲

（3）高密度落料缓冲

（4）落料区密封（防止溢料）改善

３落料缓冲床安装图样体：

通过调整缓冲条前后的托辊，使得在空载条件下，输送带与缓冲条之间的距离约20mm（见图３）。即缓冲床安装尺寸比托辊低，空载时不会摩擦，下料时物料重力向下，输送带有伸缩功能使物料重力转移到床体上，减轻对皮带损伤。

落料缓冲床在宁夏王洼煤矿、神华集团下属各矿、国投新集能源股份有限公司、陕西神木、山西各矿、新疆各矿等井下皮带机及部分电厂项目中应用越来越广泛，且使用效果良好。

作者简介：季长鸿（1977-），安徽泗县人，助理工程师，1999年毕业于中国矿业大学机械制造与设计专业，现从事洗煤厂洗选设备研发工作

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f87df0af039834a4e30c7cbd.html