# 土建工程高支模施工技术探讨

聊城市开发区图腾房地产开发有限公司山东聊城252000

摘要：土建工程高支模施工技术应用技术较为常见，其为土建工程施工提供了强有力的施工技术规范，但是在实际施工过程中，高支模施工技术存在较多的问题，主要涉及到施工前的检查、安装、验收和拆模工艺等。鉴于此，本文通过分析以上高支模施工技术应用过程中存在的问题，提出了对应的解决措施，供相关技术领域人员参考。

关键词：土建工程；高支模；施工技术；问题；措施

0引言

随着我国城市化进程的不断加快，为了容纳更多的人口，各个地区开展了大量的房屋土建工程项目，并且伴随着人们对生活品质的要求不断提高，都迫切需要城市加大建筑工程建筑力度。由于在建筑工程中，高支模施工技术是其中非常关键的建筑施工技术，对保证建筑工程质量、安全起着至关重要的作用。但是，由于我国各方面施工技术发展比较晚，使得我国在实际应用高支模施工技术时仍然具有很多问题。因此，研究房屋土建工程中高支模施工技术具有非常重要的现实意义。

1高支模施工技术在土建工程施工中应用的价值

高支模施工技术作为一种新的施工技术，得到了广泛的应用，成为了建筑施工中不可或缺的重要组成部分。由于其在施工中具有一定的危险性和难度，也因此被列为高危技术行列。高支模施工技术在土建工程施工中的应用价值主要源于以下方面：①高支模施工技术具有较好的承载力和适应性，有效为高层建筑的施工提供了便利和支撑，提高了建筑物的稳定性；②高支模施工技术在土建工程施工中的应用大大降低了建筑材料及资源的损耗，有效保证了施工进度，促进了施工的顺利进行；③高支模施工技术的应用有效改善了土建工程的外形结构，增强了建筑物的强度，让整个建筑施工完成后更加个性、美观，满足了人们对建筑施工的整体要求，促进了建筑行业的可持续发展。但值得注意的是，由于高支模施工技术是一项高危技术，因此，在土建工程施工的应用中，相关单位一定要做好高支模工程施工的设计，认真测量并审查建筑物的高度、建筑与建筑间的跨度以及模板材料的质量、荷载能力，并按照设计规范、施工基本流程及相关的要求进行，以提高施工的规范性，从而提高土建工程施工的水平及建筑的整体质量，将高支模施工技术的应用价值发挥到最大化。

2高支模施工技术的要点及存在问题分析

2.1检查环节

在建筑施工中进行支架安装时，需要具备专业技能强的技术人员组织实施施工任务，并注意做好技术交底工作，以确保施工工序衔接有序，同时应该注意认真核查高支模安装是否按照相关规定进行，保证施工过程的安全。高支模设计人员应该认真落实自身工作职责，严格高支模施工安装检查，确保安装施工达到预期效果。同时，应该建立完善的工程监督体系，规范高支模施工流程，提高工作人员的施工技术水平，且安装现场应由高支模安装技术人员进行指挥，如果出现施工问题，应该立刻详细记录并向上级汇报，同时应该制定出详细的问题解决方案，以此来保障高支模施工质量安全。另外，作为现场施工人员在高支模安装过程中，应该不断增强自身的工作责任感，主动进行自我监督并提升安装质量。

2.2模板安装

在应用高支模施工技术时，首要注意就是模板安装环节。当前，施工人员在进行模板安装时，使用最多的就是木质模板，能够方便施工人员进行拼接与安装作业。还应引起施工人员注意的是，在进行模板安装的过程中，还应对模板材质进行综合考虑，应为其预留一定的缝隙，以便确保拼接好的模板在干燥天气或者潮湿天气不会发生变形。

2.3楼面支撑安装

施工人员在进行楼面支撑的安装时，应预先标齐梁与轴线，确定好水平高度后，再进行脚手架的安装与固定。在安装过程中应时刻注重保持脚手架的平齐，并将脚手架两侧锁紧。

2.4外框架柱梁安装

通常情况下，施工人员会将外框架梁柱安装再细分为几个步骤，先进行柱子的浇筑，接下来在对梁板进行浇筑。当外框架柱梁安装到井字梁屋盖时，施工人员应利用排架来为其提供支撑，确保其稳定性。此外，施工人员还应对各层柱梁深处的支撑与脚手架间的拉结进行加固处理，其中应包括柱梁的水平支撑与斜向支撑与脚手架之间能够保持稳固的拉结，使它们能够紧密衔接在一起。完成脚手架、模板等安装工程后，确认其安全性，继而开始进行混凝土浇筑工作。在进行混凝土的浇筑施工时，应按照先中间再两端的顺序，由梁的中间部分开始浇筑，并确保浇筑的均匀性，在完成一部分的浇筑后，应及时进行平铺处理。此外，施工人员还应对振捣施工进行有效控制，避免出现漏振或过振的情况。

2.5高支模验收

在土建工程中，高支模的有关工作都需要派遣专业人员进行，通过专业培训之后具有一定的专业素质以及较强的工作能力，可以为高支模工作提供较为可靠的技术支持，有利于施工的进度与质量。在土建施工工作展开以前，派遣专业技术人员，按照高支模设计安装要求，对高支模设计安装工作进行细致的检查，保证高支模已经达到了相关要求与标准。另一方面，施工单位有必要建立一个完善的监管部门，这样可以有效的保障高支模的安装技术能够达到所需的技术水平。在高支模安装工作中，要严格按照专业人员的施工要求进行有关操作，可以提高发现问题的时效，工作人员依据集中上报上来的问题进行详细认真的讨论分析之后制定出一个完善可行的解决方案，及时高效的排除施工过程中遇到的各种问题，保障了高支模设置工作的质量。

3高支模施工技术质量提升措施

3.1加强技术培训

施工单位领导与施工人员均应认识到技术培训在工程施工中的指导与保障性作用，加强技术培训，依照施工进度，科学编制技术培训计划，有序开展培训。首先，一定要重视技能培训，可邀请阅历丰富、专业水平高、综合技能强的技术人员，面向施工单位内部的全体施工人员开展技能培训，系统讲解专业知识，还可借助实训与笔试来检验培训效果，让技术人员明确自身不足，及时改进。

3.2全面准备

在着手高支模施工前，施工人员应认真检查施工材料。搭架材料的装设情况以及其余用具是前期检查工作的关键。安装高支模之前，既要严格检验所需材料与器具，还应选派高水平、经验丰富的人员来检查，全面考虑施工环节可能出现的所有问题，有效剖析。工程设计人员还应虚心接受专家和资深人士给出的意见，结合实际情况与具体问题，适当调整，经由综合分析来设计出质量过关、切实可行的施工方案，确保工程施工的正常开展。

3.3依照高支模施工标准规范开展各项工作

安装高支模时，首先从建筑底部着手，具体流程为:固定架底、安装梁板与侧模板、围绕梁底模板实施架顶安装操作、安装脚手架、专设楼板模板、捆绑钢筋、浇筑混凝土、常规养护。在上述安装流程中，我们应格外注意支顶基础部位的回填土与钢管，其中对于回填土应采用逐层压实处理，合理选择钢管，规范构建支撑体系。构建支撑体系时应时刻保持谨慎，禁止出现松动，否则会降低支架的牢固性和平稳性。待完成高支模的安装工序后，应选派经验丰富、专业知识扎实的人员负责检查工作，仔细检查支架，同时，核实高支模内部构件之间的紧密性。待检验达标，并顺利使用后，在拆卸高支模时，应从主体部位着手，以此来实现循环使用。另外，拆卸时一定要参照浇筑时间来确定，若不能准确判断，则可委托资深人士开展专业测量与综合分析，最终获得准确的拆卸时间。

4结束语

高支模施工技术既是建筑施工中不可或缺的重要组成部分，又是一项高危的技术。要想充分应用高支模施工技术，将高支模施工技术的作用发挥到最大化，就必须优化施工流程，严格按照相关要求及步骤进行施工，把握好其施工中的每一个环节，从而确保万无一失，提高整体的施工水平及质量。

参考文献

[1]温云海.土建工程施工中的高支模施工技术分析[J].科技创新与应用,2015(23):250-250.

[2]韩智辉,牛淑红.高支模施工技术在高层建筑施工中的实例应用[J].建筑与预算,2015(5):43-45.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f88f2f90438fe6a1c1b818c9.html