# 房建工程框架剪力墙结构工程的施工分析梁贺敏

身份证号码：41112319871201xxxx河南省郑州市450000

摘要：当前阶段，房建工程剪力墙结构的施工技术应用，已经难以跟上材料以及设备使用市场环境的发展进程。这种情况，使得剪力墙结构的抗震效果好、刚度大的优势难以发挥出来，进而在一定程度上阻碍了建筑行业的快速稳定发展。为更好的适应所处环境的多元化建设，房建工程剪力墙结构施工人员要结合工程项目的实际情况，明确技术应用问题局限的基础上，采用最具效用的施工方法进行优化控制。如此，房建工程的剪力墙结构，就能以高稳定性状态满足用户工程建设的质量需求，进而推动建筑行业快速稳定发展。

关键词：房建工程；剪力墙结构；施工技术

1剪力墙结构内涵及意义

1.1剪力墙结构基本内涵

在实际工程建设中，剪力墙结构主要是用来抵抗水平载荷作用力的，具有很好的防震性能。其一般是由钢筋混凝土做成的，具有很好的稳定作用。剪力墙结构根据作用地方不同可以分为平面剪力墙和筒体剪力墙两种，其中平面剪力墙结构主要是应用在混凝土框架和升板结构中，具有较好的抗倒塌能力。筒体剪力墙结构主要是在高层建筑中见到的，相对水平剪力墙来说，筒体剪力墙结构具有更强的抗倒塌能力。因此，剪力墙结构具有较好的抗震性能。

1.2剪力墙结构意义

房建工程中的剪力墙结构具有抗震性强且刚度大的特点，其能够使工程项目施工的整体效果充分发挥出来。然而，在当前建筑行业的发展趋势下，房建工程结构的多样性，使得做好剪力墙结构施工技术的控制工作十分必要。为此，工程建设人员应在明确剪力墙结构施工作用特征的情况下，着手进行施工技术的优化控制。如此，房建工程施工采用的剪力墙施工技术才能起到事半功倍的效果。故，相关建设人员应将施工技术的应用要点作为重要研究课题，以使该结构形式能够高效适用于当前阶段的建筑行业。

2框架剪力墙结构的主要特征分析

2.1结构刚度特征

通过对众多房屋建筑工程剪力墙刚度特点的分析结果来看，一旦基底的弯矩达到了总体弯矩的两成左右的时候，就会严重影响框架的刚度，如果在这种情况下进行施工，首先要做的就是合理设计抗震等级。

2.2结构抗震特征

框架剪力墙结构的主体就是框架，所以，其能够承受较强的抗震性，并且如今的建筑文件中也明确规定了这方面的要求，框架剪力墙结构抗震等级的确定必须根据建筑总体的使用状况以及自身的用途，因此，就需要在施工过程中将剪力墙与框架之间的刚度比例进行合理的以及科学的设计，从而确保符合抗震性的规定要求。

2.3结构受力特征

框架剪力墙的组成部分相对简单，一般都是由剪力墙以及框架两部分构成，与以往的建筑结构形式相比存在明显的差异，建筑底部楼层剪力墙的位移相对较小，形变特征随着框架弯曲的形变而不断发生变化，能够承受绝大多数的水平力。上部结构的位移量相对较大，同时有向外侧移的趋势，然而因为框架能够内收外放，所以，框架剪力墙也会随着剪切方向的变化而不断发生变化，不但要能够承受剪力墙结构拉回过程中产生的附加水平力，而且需要承受外部荷载作用施加水平力。所以能够把框架剪力墙结构看作是单独和地面相互垂直的悬梁臂，层间形变的主要特征是下小上大。

3房建工程剪力墙结构施工技术要点分析

3.1钢筋工程施工技术

钢筋作为建筑工程常用的材料之一，对于工程结构的稳定性具有重要影响，因此在进行剪力墙结构设计中，要多加的注意这方面工程建设。在实际建设过程中，工程部门应该对钢筋材料质量进行严格的审查和控制，要保证钢筋质量符合工程建设的要求。同时对于钢筋的规格、型号等进行相应检查，避免出现材料规格、型号不对的情况。在对钢筋工程结构进行设计和搭接时，设计人员要严格按照设计图纸标准进行设计，保证各种工程尺寸的合理性。在这过程中，设计施工人员还需进行严格的检查，对工程梁、柱之间接头箍筋进行仔细的审查，避免出现箍筋遗漏的现象。最后所有工作都完成以后，施工设计人员才能进行楼板负筋捆绑工作，并且在工作完成后，要避免出现人员踩踏情况发生，以免造成负筋脱落情况。

3.2模板工程施工技术

剪力墙结构中具体的施工建设以及模板工程的设计尤其需要注意的是建筑内外侧的模板设计工作，并且还必须加强对模板的加固与稳定，对漏浆进行放置的时候，一定要稳步进行，注意事项如下所述：（1）模板工程施工技术的主要应用一定要考虑到内外模板使用方面的区别以及长度之间的差异。不仅如此，尽可能将模板贴近墙面放置，从而推动施工工序的顺利进行。为了确保墙体免受外力的碰撞，施工单位必须在模板与墙体之间填充一定数量的海绵进行保护，在对模板进行浇筑的时候，也必须确保模板的清洁。（2）为了有效处理内侧模板在进行模板浇筑的时候位置发生偏移的问题，必须在内侧模板所处的位置加设短钢筋头，这样不但能够促进整个浇筑工程的顺利实施，而且可以有效增加内侧模板的稳定性。（3）对墙模板进行安装的过程中，由于墙体的整体安装效果会遭受模板浇筑的影响，因此，操作人员必须要具备极强的专业技术，在实际施工的时候，不但要确保钢筋与墙模之间的距离足够远，而且要保证吊装的精确性，保证整个墙体的没美观性。

3.3剪力墙混凝土工程施工技术

3.3.1合理的调配混凝土。在浇筑混凝土的过程中，为了确保浇筑的最终质量，就必须提前对各项原材料进行合理的搭配，必须确保所使用的浇筑材料的配制比例都符合实际施工的要求，尤其是对外加剂掺入的比例，如果这个环节出现了严重的安全隐患，就会严重阻碍了接下来工序的顺利开展。

3.3.2在保证全部原材料的掺入比例符合规定的要求之后，需要确定详细的浇筑顺序，先浇筑那些等级较高的柱头混凝土，之后以此为基础，对其余梁板混凝土进行浇筑。在对大截面梁进行浇筑的过程中，往往使用的浇筑顺序是逐层浇筑，这样可以有效的确保浇筑的完整性以及严密性。施工单位在浇筑混凝土的过程中，必须全面清理模板中剩余的垃圾，这样可以显著增加施工的质量。与此同时，施工单位还必须时刻注意混凝土的凝固过程中，通过洒水的方式降低混凝土表面的温度，这样可以提高混凝土养护工作的质量。待混凝土完全凝固成型之后，须严格的控制其温度，如果温度过高或者过低就会导致其产生热胀冷缩的状况，从而出现大量的气孔，引发混凝土裂缝的问题，所以，控制温度是必不可少的一道工序。

3.3.3后期的养护。在浇筑混凝土工作完成之后，最重要的工作就是对其进行后期养护与管理，确保其湿润性，定期对其洒水，同时确保其湿润的程度与时间，这样就能够最大程度上减少混凝土浇筑成型之后出现裂缝的现象，保证施工的质量。

结束语

综上所述，房建工程剪力墙结构的施工技术是用来实现其抗震、受力以及刚度设计使用目标的关键。为满足建筑用户对房屋建筑工程舒适度以及安全稳定性的需求，相关建设人员应在明确施工设计要求以及工程实际情况的基础上，采用与之对应的施工技术内容，以控制剪力墙结构节点、支撑体系以及抗震设施的作用效果。事实证明，房建工程剪力墙结构的支撑体系以及节点连接施工技术难点得到质量保证后，就能在有效实现该类结构建筑物的作用价值。为此，研究人员应不断完善剪力墙结构施工技术的应用有效性，从而使房建工程达到建筑行业对其的发展目标。

参考文献：

[1]雷乃清.房建工程剪力墙结构施工技术要点分析[J].中国新技术新产品，2017，17：77-78.

[2]李侠.房屋建筑工程框架剪力墙结构施工技术要点研究[J].建材与装饰，2016，03：46-47.

[3]徐光友.建筑工程剪力墙结构施工技术要点分析[J].中国建筑金属结构，2017，22：123.

[4]朱建奇.现浇剪力墙结构体系模板工程逆序施工技术浅析[J].施工技术，2017，S1：343-345.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f8fc0d9bd2c2c9db75cd5823.html