# 试论建筑工程中的桩基础检测技术实践与研究

兴化市建设工程质量检测有限公司225700

摘要：近年来，随着经济的不断发展，我国建筑业获得了较大的发展空间。与此同时，建筑工程的质量也受到了越来越多的关注，作为建筑工程中的一个重要部分，桩基的质量对于建筑工程的整体质量有着重要的影响。对桩基质量的检测，就是根据建筑工程施工的实际情况，对桩基质量进行检测，从而为工程进度和质量提供必要的数据支撑。本文简要介绍了常用的几种桩基检测技术，针对桩基低应变检测技术、桩基高应变检测技术、单桩复合地基静载荷检测技术进行了分析，进而提出了桩基检测工作中需要注意的问题，以确保建设工程的质量。

关键词：建筑；桩基础；检测方法；问题

桩基是隐蔽工程，支撑着地面上的构筑物，它是建筑物的基础，其质量优劣直接影响到这些建筑物的安全。桩基检测技术不仅能够对单桩的最大承载能力进行检测和计算，同时也能够对桩身的完整性进行科学的检测，并且获得准确的结果，进而对桩基存在的缺陷进行判断，基于此，桩基检测技术在建筑工程中获得了迅速的发展与普及。

1建筑桩基础检测方法

1.1钻芯法

利用钻芯法来对桩基质量进行检测时，需要利用钻机来对提取检测部位的芯样，并对芯样进行观察及试验分析，从而对桩基施工质量进行确定。在对桩身完整性进行检测时，钻芯法作为最为直接的方法之一，能够对桩基的长度、桩底沉渣厚度、桩端岩土状况等进行检测。在具体操作时，由于地下岩石具有较大的强度，通常要采用金刚石钻头，利用单动双管钻具来钻取芯样。同时还要对芯样进行强度试验，这样才能对桩基施工质量和桩端持力层力学特性进行明确。在对桩基质量进行检测时，钻芯法是最直接的检测方法，而且检测过程中不受场地限制，在对大直径桩检验时具有较好的适用性。通常情况下单桩竖向抗压承载力受设备及现场条件限制无法进行检测时，则需要采用钻芯法来完成检测工作。但在钻芯检测钻孔桩基础强度的过程中取桩心位置点的混凝土作为样本，那么钻孔桩的实际质量难以准确测量出来，而且还会损坏桩基的钢筋。因为一般在桩心放置导管，进而导致桩心位置的混凝土没有其他部位混凝土的质量好，因此，选择测量样本时，选取桩心周围部分的混凝土为最佳。

1.2静载荷试验法

静荷载实验法包括桩基水平方向上和竖向承受能力的测试，可以测试桩基的承载力。静荷载实验法优点在于受力条件与实际中的受力状况相接近，单桩极限承载力更加直观和可靠，这种实验法不能对建筑做破坏性试验，而主要应用于对工程试装的承载力测验，这种试验法的检测具有很高的精确率，可以精确控制它的相对误差。它具有以下优缺点：①能做为动测结果是否准确的判定依据；②单桩极限承载力的直观性和可靠性更加明显；③试验所需的时间会有所延长；④费用大幅增加；⑤现场的环境对其影响较大；⑥使抽检数量具有局限性；⑦深基坑内的作业很难实现。

1.3超声波透射法

超声波透射法作为一项传统的检测技术，在对大直径钻孔灌注桩质量检测中应用较为广泛。声波透射法主要是利用超声波在混凝土中传播的声学参数来确定的，这些参数包括频率和振幅声速，可以根据这些数据来定位建筑物中存在的缺陷。声波在混凝土中的传播及传播速度会受混泥土本身的影响，如果在传播的途中遇到缝隙等异常情况，声波将会绕过这个故障，从而改变了震动的频率及声波的方向和时间，这样我们就能够通过声波确定桩身混凝土的连续性及断层、蜂窝、夹砂等缺陷的大小和位置。其优点是检测结果能够直观的反映桩身缺陷的具体位置及其严重程度等方面的信息，它的缺点是存在一定范围内的测试盲区，对桩身整个断面是否有缺陷不能做出准确判断等。

1.4低应变反射波法

低应变反射波法是在混凝土桩的桩顶施加一定的激振行为，弹性波沿桩身往下传播，在传播过程中若混凝土桩出现一定的质量间题：如裂缝、缺口、破断等，则会产生明显的波阻效应而产生反射波，通过拾取反射波的特性以及监测桩顶加速度和速度响应，便可以判别桩身混凝土的完整性和缺陷存在的性质和位置。低应变反射波法操作简单、效率高，基本不影响工期的开展，且检测费用很低，较广泛用于基桩质量的监测。存在的问题是，对于长度很大的桩，由于弹性波传播过程中的能量消耗以及激发能量的制约，判别的效果很差，此外低应变反射波法也会受到很多因素的影响，如桩身的截面突变、桩端持力层岩性、缺陷反射等，测试结果的准确性相对较差。

1.6高应变反射波法

桩基高应变检测技术是一种简化的分析方法，它通过一系列的假设条件来获得一维波动方程的封闭，从而建立了桩顶波和土阻力之间的一个简单关系，并进一步求得桩顶所测压力值、质点速度值与桩基极限承载力的关系。虽然采用桩基高应变检测技术具有简单易用的优点，但是它也有一定的理论缺陷。而波形拟合通过采用数值试算的方法，能够有效地克服桩基高应变检测技术的这项缺陷。如果不满足就调整假设值进而继续试算，直到计算值能够与实测值相符合，而此时的桩土参数即可作为实际的桩土参数值。

2基桩检测技术应用中注意的问题

在实际的建筑工程桩基施工中，应当根据实际的施工需求，择取较为适宜的技术手段，而后再根据施工区域的实际土质，参照工程中的项目施工需求，选择较为适宜的桩基施工技术。在实际的桩基技术的择取过程中，应当从以下几个方面来进行充分的考虑。

2.1针对不同的桩采用不同的检测方法

随着我国城镇化的不断发展，高层建筑在城市中越来越普遍，长桩也就应用的越来越多，在对长桩检测时，应注意避免低应变反射波法的应用，因为低应变反射波法由于受激励能量的限制，在长桩检测中往往得不到真实有效的信息，无法对整个桩体尤其是桩体的下半部分的质量安全进行准确评价。如果基桩深入到岩土层时，岩土层具有较高的承载力，如果利用低应变反射波法则不能得到有效的检测数据，这是因为低应变波发具有衰减快的特点，在桩端土层阻力作用下测试范围较小，所获取的桩基信息不完整。所以在进行桩基检测时，要注意针对不同的桩基础选择不同的检测方法，以便获得更加客观、真实的信息。

2.2依据技术规范进行检测

桩基础检测工作目前主要的技术规范为《建筑基桩检测技术规范》，里面包括了设计、验收以及各种检测的形式方法，另外，还对数据形式、桩基检测方法、类别划分、评价依据进行了规定，在一定程度上保障了检测技术的规范化、标准化使用，近几年，随着桩基础检测技术的不断发展，该项技术规范也在不断的进步和发展，规定的内容也更加全面，在实际检测中，要注意对技术规范的应用和遵守。

3.结束语

随着桩基检测技术的不断发展，其应用范围也越来越广泛，在高应变检测和低应变检测技术等方面都逐渐的成熟，并且在实际的测量活动中取得了较好的效果。但是在遇到一些特殊的地质条件时，仍然需要结合工程的实际情况，采用不同的检测技术，才能够获得较为准确的检测结果。桩基检测人员应当在日常的工作中注重经验的积累，能够根据经验判断出桩基生产过程中存在的一切缺陷，减少人力和物力的消耗，确保工程进度不受影响，为工程的质量提供保证。

参考文献：

［1］支鲁真．浅谈建筑工程基桩检测［J］．中华居，2012（16）．

［2］王本利．自平衡试验法在重庆地区建筑工程基桩检测中的应用［J］．城市建设理论研究（电子版），2013（24）．

［3］廖泓，黄育行．对建筑工程基桩检测的探讨［J］．中华民居，2012（3）．

［4］谷有法．建筑基桩检测技术要点及事故处理［J］．住宅与房地产，2016（18）．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f97cf6755a8dd2fff605e4cd.html