# 瞬变温度论文-赵东明

导读:本文包含了瞬变温度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:离网型风力发电,瞬态电磁场,瞬态温度场,永磁同步发电机电参数

### 瞬变温度论文文献综述

赵东明[1]（2012）在《永磁风力发电机叁相短路电磁与温度瞬变过程分析》一文中研究指出风能是新能源中发展最迅速，技术条件最成熟的可再生能源之一。离网型风力发电技术作为风能利用中的重要组成部分，其普及应用程度提高了电力覆盖范围，也给除电网以外的供电形式增添了新的元素。本文针对离网型风力发电系统所用的永磁同步发电机，常发生的叁相短路故障做了以下分析与研究工作。首先，对离网型风力发电系统中永磁发电机的运行状态及故障过程进行了分析，对比两种用于确定分数槽绕组电机各相轴线位置的方法，可以解决分数槽双层迭绕式永磁发电机的定、转子轴线如何对极问题。应用基于最小二乘的傅立叶分解程序，对电机内径向气隙磁场进行了分析，经计算得到了电机在空载与负载正常运行时电机内电磁场分布情况，进而应用磁链法分析了嵌入式转子结构永磁同步发电机电机的交、直轴同步电抗。计算了电机在不同转速、不同定子电流情况下同步电抗参数的变化情况。搭建了实验系统，为后续的故障分析奠定了基础。其次，对比计算基于频域法与时域法两种故障电流分析与参数求解方法；分析推导了交、直轴磁势的建立过程，给出了样机的瞬态电抗求解模型，与适合于样机的电流表述的拟合方程；以单元电机为求解域计算了样机的交、直轴瞬态电抗、时间常数、以及短路电流表述模型中的周期分量与非周期分量；分析计算了嵌入式转子结构永磁电机的交、直轴瞬态电抗的大小变化，以及定子电流值对永磁电机交、直轴瞬态参数的影响；考虑了电机在不同转速下的交、直轴瞬态参数和短路电流中的各分量变化情况。最后，由传热学基本理论，以低转速下的叁相突然短路为例，分析了故障状态下，永磁发电机内各结构部件温度的瞬变过程；考虑样机在低转速情况下，叁相突然短路故障的电流波形中各分量的含量对定子热源的影响，以及相关部件的温度变化过程，并对样机计算结果进行实验验证。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2012-06-01）

邱艳宇,卢红标,蔡立艮,张虹[2]（2010）在《压电传感器受爆炸瞬变温度影响的试验研究》一文中研究指出为了研究压电式压力传感器在爆炸冲击波压力测试中受瞬变温度的影响,首先对瞬变温度对压电式压力传感器的影响因素进行了讨论,然后利用CY-YD-205型压电式压力传感器在爆炸试验坑中进行了冲击波压力测试,对该传感器采用无热防护措施、涂抹凡士林热防护和覆盖玻璃纤维布热防护3种措施同时进行对比试验。基于爆炸冲击波压力实测数据的分析,阐述了爆炸产生的热辐射对压电传感器的实际影响,并验证了传统热防护措施的有效性。(本文来源于《爆破》期刊2010年04期）

罗志锋,赵立强,黄炳光,刘平礼,李顺初[3]（2010）在《气井瞬变流动压力、温度耦合模型半解析解》一文中研究指出根据异常高压气井测试特点,建立了一套预测气井井筒压力、温度耦合模型,利用LapLace变换详细推导获得了瞬变流动井筒压力、温度耦合模型在各种情况下的拉氏空间通解,运用Stehfest数值反演技术得到井底压力及温度实空间解。并运用VC++6.0语言,研制了异常高压气井井口压力资料处理软件。该软件已经在新疆、四川等油气田投入使用。矿场使用情况表明:文中提出的理论和方法切实可行,解决了由于温度引起的异常高压特高产气井井口压力动态异常问题,因而,具有重要的理论研究和实际应用价值。(本文来源于《水动力学研究与进展A辑》期刊2010年05期）

黎浩峰,陈文振,张帆,商学利[4]（2010）在《有温度反馈阶跃引入负反应性瞬变的解》一文中研究指出考虑有温度反馈反应堆阶跃引入负反应性过程的变化规律,对点堆中子动力学方程的解进行研究,给出不同的分析模型,分析发现,(1)用于瞬发超临界的分析模型及其结果不能用于引入大的负反应性过程的分析.(2)在相同的初始功率时,先驱核瞬跳近似模型的结果要优于目前比较普遍的中子瞬跳近似模型的结果.(3)无论初始功率与引入负阶跃反应性的大小,温度瞬跳近似模型的结果总是优于先驱核瞬跳近似与中子瞬跳近似模型的结果.故而温度瞬跳近似模型是目前最为准确的解析模型.(本文来源于《物理学报》期刊2010年04期）

陈文振,黎浩峰,张帆,商学利[5]（2008）在《有温度反馈阶跃引入负反应性瞬变的解析解》一文中研究指出点堆中子动力学模型是目前最简单并最有希望实现对瞬变过程作出快速、实时、甚至超时计算与分析的模型,已被许多大型的核电站反应堆热工水力和安全分析软件采用。但要实现点堆中子动力学方程实时、超时计算与分析,即获得解析解还有困难,主要原因是点堆方程组的复杂性与非线性的刚性问题。本文主要考虑有温度反馈反应堆阶跃引入负反应性过程的变化规律。对点堆中子动力学方程的解进行研究,给出不同的分析模型,对原有的和新的求解方法进行了比较分析,确定了能够用于阶跃引入负反应性过程的变化规律分析的模型和方法,给出一些有益的结论。(本文来源于《第十二届反应堆数值计算与粒子输运学术会议论文集》期刊2008-08-01）

陈阳,高芳,张振鹏,王海兴,蔡国飙[6]（2008）在《准一维可压缩瞬变管流的有限体积模型(Ⅱ)管壁温度场的有限体积模型》一文中研究指出在流场模型的基础上,通过对圆柱坐标系下轴对称管道壁面划分的二维有限体积网格,建立了一种计算管壁瞬变传热的有限体积模型,可处理对流换热和辐射换热两种边界情况,可处理具有包覆层或真空夹层结构的变物性管壁传热.温度场模型是流场建模思想的自然延伸,对二者的组合运用即为所发展的可仿真准一维可压缩流管内瞬变流动的有限体积模型,一方面,在流场仿真的体系内发展了传热计算的部分并最终扩展成为统一的流动/传热仿真体系,另一方面,结合阀芯节流模型,从此模型出发可推导出管路系统常见元件的流场和温度场模型.对某发动机试验台液氧贮箱增压系统的建模与仿真表明,提出的模型体系具有很好的适用范围和良好的仿真精度.(本文来源于《航空动力学报》期刊2008年02期）

陈文振,郭立峰,黎浩峰,高明[7]（2005）在《有温度反馈时超瞬发临界瞬变》一文中研究指出对输入大阶跃反应性(ρ0>β)和有温度反馈时的反应堆超瞬发临界变化过程进行研究。求得任意初始功率条件下反应堆反应性与功率的变化规律,并分析、讨论了输入反应性与初始功率大小对瞬发超临界变化过程的影响,给出一些有益的新结果,可为反应堆安全分析和运行管理提供重要的理论依据。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2005年04期）

董丽娜[8]（2005）在《江淮地区夏季降水异常与瞬变波和对流层温度异常的关系》一文中研究指出江淮地区夏季降水异常主要是由于大尺度环流持续异常所造成的。大气环流异常成因可以是动力和热力二类物理过程。 正压流场主要代表动力作用所产生的环流,合成分析和个例分析表明,正压风场异常分布在多雨年有利于鄂霍次克海阻塞形势的维持,在少雨年使鄂霍次克海高压脊减弱;正压风场异常分布与500hPa风场异常分布相似,异常中心位置相同,大小相近,500hPaN,场异常主要为正压分量异常。所以本文利用500hPa Eliassen-Palm通量研究了瞬变波活动与时间平均气流相互作用这一内部动力过程对环流异常的影响,结果表明:江淮地区夏季多雨年瞬变波对平均气流的强迫作用使风场的异常分布有利于鄂霍次克海阻塞形势的维持,冷空气向南输送增强,江淮地区降水偏多;江淮地区夏季少雨年瞬变波对平均气流的强迫作用使风场异常分布,使鄂霍次克海高压脊减弱,冷空气向南输送减弱,江淮地区降水偏少。可见波流相互作用在维持大气环流异常中起着重要作用,瞬变波活动对江淮地区旱涝有很大影响。 斜压流场反映了大气中不均匀加热(主要是海陆热力差异)所驱动的热力环流,本文利用对流层温度异常研究了热力异常对环流异常斜压分量的影响,合成分析表明:江淮地区夏季多雨年对流层温度异常分布使斜压流场异常分布,从而使江淮地区低层辐合,高层辐散,有利于江淮地区夏季降水;江淮地区夏季少雨年对流层温度异常分布使斜压流场异常分布,从而使江淮地区低层辐散,高层辐合,不利于江淮地区夏季降水。 为了进一步研究夏季对流层温度异常与江淮地区夏季降水异常的关系,将江淮地区28站和中国160站夏季降水异常分别与同期欧亚大陆上空对流层温度距平标准化后进行SVD分析,结果表明夏季中纬度东亚周围地区对流层温度距平与116°E以西江淮地区夏季降水正相关;116°E以东江淮地区的夏季降水与同期中纬度东亚及附近海域、伊朗高原对流层温度异常和东北太平洋对流层温度异常之差有关,当海陆温度异常之差为正时,116°E以东江淮地区夏季降水增加;当海陆温度异常之差为负时,116°E以东江淮地区夏季降水减少。 为了了解对流层温度异常分布型对江淮地区夏季降水异常的影响机制,本文定义了对流层温度指数来表示对流层温度异常分布,高、低指数年斜压距平流场合成分析表明,116°E以西江淮地区夏季降水主要受从贝加尔湖到鄂霍次克海以北的西伯利亚东部地区环流异常斜压分量的影响,116°E以东江淮地区夏季降水主要受中纬度东亚地区环流异常斜压分量的影响,对流层温度分布异常引起环流异常斜压分量分布异常,影响116°E以西(东)的江淮地区高、低层的辐合辐散,从而影响116°E以西(东)的江淮地区夏季降水。 可见,江淮地区夏季降水异常不仅与内部动力过程有关,而且与热力异常也有着重要的联系。(本文来源于《南京信息工程大学》期刊2005-05-01）

曾周亮[9]（2004）在《压电振动传感器的瞬变温度响应对测试的影响和解决方法》一文中研究指出讨论压电振动传感器的瞬变温度响应引起振动测试系统的失常 ,分析振动测试中存在的奇异故障现象 ,并找到了解决的办法 ,可进一步提高振动测试系统的可靠性和稳定性 .(本文来源于《邵阳学院学报(自然科学版)》期刊2004年03期）

钱陆均[10]（2004）在《基于嵌入式PC技术的温度瞬变控制系统实现的研究》一文中研究指出随着工业生产的发展，对温度的过程控制要求在不断提高，其控制要求主要表现在控制精度、响应速度、系统稳定性以及适应能力等方面，本文就是对要求温度快速变化的控制系统进行了研究，主要在温度响应速度和控制精度方面做了一些努力，从最后的实验结果来看，得到的控制效果还是比较理想的。 要使被控对象的温度在快速变化的基础上达到较高的控制精度，在实现上是比较困难的，这就为课题研究提出了较高要求。为了实现温度的快速响应以及达到一定的控制精度，论文在系统构成的设计和控制算法的设计方面进行了研究。系统采用了现在用在温控系统中还很少的嵌入式PC技术，并结合具体的控制装置进行了硬件和软件设计，这有利于构建更高性能的智能仪表化控制系统；对被控对象进行了数学建模及温度场的分析，这为温控系统的优化设计提供了帮助；在对被控对象特性分析的基础上进行了控制算法的研究，将基于规则修改的模糊控制方法用于温度控制系统，得到了比较好的控制效果，由此，在温度快速变化的系统中采用模糊控制技术是一个比较好的选择。 论文具体做的工作有：对温度控制系统进行实验装置的设计、被控对象的特性研究、控制算法的研究和设计以及实验的设计、实现和结果分析。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2004-05-01）

### 瞬变温度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究压电式压力传感器在爆炸冲击波压力测试中受瞬变温度的影响,首先对瞬变温度对压电式压力传感器的影响因素进行了讨论,然后利用CY-YD-205型压电式压力传感器在爆炸试验坑中进行了冲击波压力测试,对该传感器采用无热防护措施、涂抹凡士林热防护和覆盖玻璃纤维布热防护3种措施同时进行对比试验。基于爆炸冲击波压力实测数据的分析,阐述了爆炸产生的热辐射对压电传感器的实际影响,并验证了传统热防护措施的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 瞬变温度论文参考文献

[1].赵东明.永磁风力发电机叁相短路电磁与温度瞬变过程分析[D].哈尔滨理工大学.2012

[2].邱艳宇,卢红标,蔡立艮,张虹.压电传感器受爆炸瞬变温度影响的试验研究[J].爆破.2010

[3].罗志锋,赵立强,黄炳光,刘平礼,李顺初.气井瞬变流动压力、温度耦合模型半解析解[J].水动力学研究与进展A辑.2010

[4].黎浩峰,陈文振,张帆,商学利.有温度反馈阶跃引入负反应性瞬变的解[J].物理学报.2010

[5].陈文振,黎浩峰,张帆,商学利.有温度反馈阶跃引入负反应性瞬变的解析解[C].第十二届反应堆数值计算与粒子输运学术会议论文集.2008

[6].陈阳,高芳,张振鹏,王海兴,蔡国飙.准一维可压缩瞬变管流的有限体积模型(Ⅱ)管壁温度场的有限体积模型[J].航空动力学报.2008

[7].陈文振,郭立峰,黎浩峰,高明.有温度反馈时超瞬发临界瞬变[J].原子能科学技术.2005

[8].董丽娜.江淮地区夏季降水异常与瞬变波和对流层温度异常的关系[D].南京信息工程大学.2005

[9].曾周亮.压电振动传感器的瞬变温度响应对测试的影响和解决方法[J].邵阳学院学报(自然科学版).2004

[10].钱陆均.基于嵌入式PC技术的温度瞬变控制系统实现的研究[D].浙江工业大学.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/f9baf03d971945cf5abbac33.html