# 等离子体阴极电子枪论文-李文旭

导读:本文包含了等离子体阴极电子枪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:辉光放电,空心阴极,等离子体,电子枪

### 等离子体阴极电子枪论文文献综述

李文旭[1]（2010）在《空心阴极等离子体电子枪研究》一文中研究指出毫米波、太赫兹波段是微波电真空器件的重要发展方向,当频率超过100 GHz后,由于器件体积小,需要高电流密度的细电子束才能达到足够的输出功率,对阴极电子枪的性能提出很高要求,传统的热阴极难以达到。从目前的研究来看,等离子体电子枪可实现高电流密度,有希望应用于毫米波以及太赫兹器件。等离子体阴极电子枪是以低压惰性气体放电产生的等离子体作为电子源,加速阳极从等离子体边界将电子提取出来并加速形成电子束,具有寿命长、结构简单,易于控制,放电产生的等离子体不直接轰击阴极等优点。本文对等离子体电子枪进行了研究,主要做了以下几方面工作:1对等离子体电子枪的特点以及国内外的研究现状进行了概述,介绍本论文的研究目的、背景及意义。2概述气体放电的基本过程、气体放电等离子体的基本性质和辉光放电特性及一些参数的计算。3概述空心阴极放电的基本理论,给出空心阴极电流的计算方法。用气体放电软件OOPIC数值模拟了空心阴极放电的过程,分析了空心阴极放电中的不同结构对其放电的影响,对空心阴极等离子体电子枪的设计及实验提供理论依据。4完成动态真空实验系统,在该系统上开展了根据空心阴极放电原理设计的等离子体电子枪的实验,成功实现了空心阴极放电,分析了电子束电流与放电电压、气体气压之间的关系。然后改进了电子枪结构,对加入栅极后的等离子体电子枪的进行实验研究。为等离子体电子枪的进一步研究奠定了基础。(本文来源于《电子科技大学》期刊2010-04-01）

李文旭,鄢扬,傅文杰,黎晓云,吴坚强[2]（2010）在《小型空心阴极等离子体电子枪实验》一文中研究指出基于空心阴极效应和低压辉光放电原理,设计了一种小型空心阴极等离子体电子枪并进行了实验研究,在低气压下获得了稳定的空心阴极辉光放电,测量电子枪放电结果表明:在空心阴极中加入灯丝热子可明显降低放电气压;电子束电流的大小随放电电压增大而增大,受气体气压影响较小;在气压2Pa,放电电压10kV,脉宽4μs脉冲下放电,可得到脉宽为2μs,电流为600mA的电子束。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2010年01期）

李文旭,鄢扬,傅文杰,谢辉,吴坚强[3]（2009）在《空心阴极等离子体电子枪的实验研究》一文中研究指出基于空心阴极效应和低压辉光放电原理设计了一种空心阴极等离子体电子枪并进行了实验研究,得到了稳定的电子束输出以及放电电压、加速电压与电子束电流的关系。当充入气体流量C_v=45mL/min时,放电电压为500V;当脉宽为2μs、加速电压为3.5kV时,得到了脉宽为2μs、电流为1.95A的电子束。(本文来源于《“第十四届全国微波能应用学术会议”暨“2009年微波创造美的生活高峰论坛”论文集》期刊2009-11-18）

谢文楷,黎晓云,王彬,蒙林,鄢扬[4]（2006）在《高电流低气压等离子体阴极电子枪设计与实验》一文中研究指出设计了一种新型的高功率低气压等离子体电子枪。基于空心阴极效应和低压辉光放电原理与经验,确定了空心阴极、加速间隙、工作气压范围等。提出关于等离子体阴极电子枪产生高功率、高密度电子束源的整体方案。分别在连续馈气和脉冲馈气条件下进行实验测试,得到放电电流、收集极电流与气压、脉宽及调制器电压的关系。实验获得电子枪的典型放电电流为150~200 A,脉宽60μs;传输电子束达到30~80 A,脉宽60μs。该结果表明该新型等离子体阴极电子枪可以取代材料阴极作为大电流、长脉冲电子束源,特别适用于等离子体加载微波管。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2006年02期）

张永辉,江金生,常安碧[5]（2003）在《空心阴极等离子体电子枪研究》一文中研究指出对空心阴极等离子体电子枪的理论与机理做了较详细的分析 ,介绍了空心阴极放电特性 ,论述了激励电极和调制电极在空心阴极内等离子体形成过程中的作用 ,分析了等离子体中电子和离子的运动及主要参数 ,推导出空心阴极内电场与电流密度的表达式 ,研究了形成稳定电子束流的基本条件 .利用泊松方程、电流连续性方程和运动方程对其进行了数值模拟计算 ,并给出了优化结果 .在此基础上设计出了输出束流脉宽为 1μs、幅值达 2kA的空心阴极等离子体电子枪(本文来源于《物理学报》期刊2003年07期）

谢文楷,黎晓云,蒙林,鄢扬,陈硕[6]（2003）在《等离子体阴极电子枪的实验研究》一文中研究指出填充等离子体高功率微波器件具有独特的性能 .然而等离子体正离子对电子枪的轰击通常会破坏材料阴极表面并降低其电子发射能力 .解决此问题的一种新方案是采用等离子体阴极电子枪 .本文设计制作了等离子体阴极电子枪 ,采用氦气馈气系统和脉冲调制器进行实验研究 ,得到电子枪放电电流与气体压强、调制器电压等的关系 .实验表明 ,等离子体阴极可取代材料阴极作为大电流、长脉冲电子注源 .(本文来源于《电子学报》期刊2003年03期）

张永辉,江金生,常安碧[7]（1999）在《空心阴极等离子体电子枪》一文中研究指出为探索一种新型的强流、长脉冲电子束源,对空心阴极等离子体电子枪进行了理论分析和计算,研究了空心阴极等离子体电子枪的基本结构和物理作用过程,比较了该新型电子枪与传统的场致发射电子枪和热阴极电子枪的优缺点。发现空心阴极等离子体电子枪既克服了热阴极电子枪因受空间电荷限制而输出电流密度较低的缺点,同时也克服了场致发射电子枪由于阴阳极间隙中等离子体闭合而导致短的脉冲宽度的缺点。(本文来源于《中国工程物理研究院科技年报（1999）》期刊1999-06-30）

谢文楷[8]（1996）在《等离子体阴极电子枪及其特性》一文中研究指出研究一种新型的长脉冲空心阴极等离子体电子枪及其特性。论述空心阴极放电机理及理论分析。给出长脉冲空心阴极等离子体电子枪结构与关键技术。该技术可用于发展一类紧凑、实用的ＨＰＭ源。(本文来源于《电子科技大学学报》期刊1996年S1期）

毛德才[9]（1984）在《一种新型的电子枪 中空热阴极放电等离子体电子束装置》一文中研究指出中空热阴极放电等离子体电子束装置(以下简称空心枪),它具有工作真空度低(10~(-3)～10~(-1)托)工作电压低(<100伏),电流大,且易调节、结构简单、操作方便,价格便宜等显着特点,因此,它在真空冶炼,真空热处理以及真空离子镀膜等领域内,获得了广泛的应用。(本文来源于《新技术新工艺》期刊1984年03期）

### 等离子体阴极电子枪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于空心阴极效应和低压辉光放电原理,设计了一种小型空心阴极等离子体电子枪并进行了实验研究,在低气压下获得了稳定的空心阴极辉光放电,测量电子枪放电结果表明:在空心阴极中加入灯丝热子可明显降低放电气压;电子束电流的大小随放电电压增大而增大,受气体气压影响较小;在气压2Pa,放电电压10kV,脉宽4μs脉冲下放电,可得到脉宽为2μs,电流为600mA的电子束。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 等离子体阴极电子枪论文参考文献

[1].李文旭.空心阴极等离子体电子枪研究[D].电子科技大学.2010

[2].李文旭,鄢扬,傅文杰,黎晓云,吴坚强.小型空心阴极等离子体电子枪实验[J].强激光与粒子束.2010

[3].李文旭,鄢扬,傅文杰,谢辉,吴坚强.空心阴极等离子体电子枪的实验研究[C].“第十四届全国微波能应用学术会议”暨“2009年微波创造美的生活高峰论坛”论文集.2009

[4].谢文楷,黎晓云,王彬,蒙林,鄢扬.高电流低气压等离子体阴极电子枪设计与实验[J].强激光与粒子束.2006

[5].张永辉,江金生,常安碧.空心阴极等离子体电子枪研究[J].物理学报.2003

[6].谢文楷,黎晓云,蒙林,鄢扬,陈硕.等离子体阴极电子枪的实验研究[J].电子学报.2003

[7].张永辉,江金生,常安碧.空心阴极等离子体电子枪[C].中国工程物理研究院科技年报（1999）.1999

[8].谢文楷.等离子体阴极电子枪及其特性[J].电子科技大学学报.1996

[9].毛德才.一种新型的电子枪中空热阴极放电等离子体电子束装置[J].新技术新工艺.1984

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fa215f81539f52ed131e9b3f.html