# 基于港口工程临时用电的安全管理研究

天津港航工程有限公司天津300457

摘要：近年来，由于港口工程的不断壮大，港口工程临时用电的安全管理问题引起了人们的广泛关注。虽然我国在此方面取得了一定的成绩，但依然存在一些问题和不足需要改进，在经济突飞猛进的新时期，加强对港口工程临时用电的安全管理分析，对港口工程的发展有着重要意义。

关键词：港口工程；临时用电；安全管理

引言：

目前，由于港口工程临时用电的安全管理再善，引发的火灾、人员触电、设备损坏等事故层出不穷，特别是在水上、水下施工作业过程中，极有可能引发重大生产安全事故，造成重大损失。因此，如何加强临时用电的安全管理，减少用电安全事故的发生，已成为保证港口工程安全管理的重要环节之一。

1港口工程临时用电的安全管理概述

港口工程施工用电最大的特点是“临时”性。施工现场“临时”性，随着工程进展不断变化：作业人员“临时”性，各工种交叉作业，且流动性大：施工设备、机具“临时”性，设备、机具千差力别，且调动频繁；供电设施“临时”性，随着工程的进展，供电设施经常拆装移位，有时还会涉及在水下用电，于是会造成港口工程临时用电的安全管理存在诸多不安全因素。港口施工现场的安全管理中，用电安全是安全管理的重要内容。对于施工中正常用电过程，在施工组织设计和施工管理方案中均有体现，安全管理和防范措施也相对健全。但是对于港口施工现场临时发生的用电现象，考虑到其突然性，在安全管理中容易被忽视，较易留下安全隐患，危害施工安全。因此，我们应对港口施工现场临时用电安全引起足够的重视。应从港口施工现场临时用电存在的安全隐患出发，加大港口施工现场临时用电安全检查力度，制定港口施工现场临时用电安全应急预案，提高用电安全，保证港口施工现场临时用电满足安全要求。

2港口工程临时用电的安全管理研究

2.1结合施工现场实际，认真编制临时用电方案

本着“安全第一”，“预防为主”的安全管理方针，临时用电施工组织设计是保障安全用电的源头，安全用电要从源头抓起。JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范（以下简称“规范”）规定：施工现场临时用电在5台以上或总用电量在50kW及50kW以上者，应编制临时用电施工组织设计。而施工现场临时用电在5台以下或总用电量在50kW及50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。“规范”已明确要求对施工现场的临时用电进行策划，以保证临时用电的使用和管理有章可循。第一，临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。第二，严格遵守“规范”要求的三项技术原则：采用三级配电系统；采用TN-S接零保护系统；采用二级漏电保护系统。第三，施工现场临时用电组织设计应包括下列内容：现场基本概况；确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器；选择导线或电缆；选择电器、设计接地装置，绘制临时用电电气平面图、配电系统接线图；设计防雷装置；确定防护措施；制定安全用电措施和电气防火措施。第四，现场电工必须持证上岗，应严格按照方案要求实施，禁止想当然或凭经验减小线缆线径，否则会对施工现场的临时用电安全及生产产生不良影响。第五，施工现场临时用电应根据施工现场实际进度情况，必须分阶段（可按桩基施工、地下室施工、主体施工、装饰装修施工等）经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

2.2制定各级临时用电管理人员责任制，完善临时用电管理制度

施工现场电工必须经过专业技术培训，通过考核取得特种作业许可证后才可进行操作，杜绝无证电工上岗操作。建立、健全安全生产责任制，严格奖罚措施，把安全用电的好坏与集体和个人的经济效益相挂钩，发现违章现象，责令限期改正，对于不听劝告多次违章，或者造成一定不良后果的行为需要严肃查处。做到临时用电安全管理与激励机制相结合，促进临时用电管理水平不断提高。

2.3严格执行技术标准和规范要求，切实完善安全用电的技术措施

由于港口工程临时用电存在极大的潜在危险源和不确定的危险因素，要采取有效的技术措施进行控制，将危险程度和发生事故的可能性降到最低，杜绝重大事故的发生。做好施工现场各用电设备机具的安装、巡检、维修、拆除等工作，定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行测试，严格执行三级配电、二级保护原则。对施工现场实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电方式，总配电箱、开关箱均加设漏电保护器的二级保护，而且做到分级控制。要严格做好规范的三相五线制，降低用电危险性。

2.4加强临时用电安全知识的培训和安全管理

首先，要加强对施工现场管理人员及现场电工的临时用电安全技术规范知识的学习培训，使他们能熟悉标准，掌握标准，提高对安全用电的重视程度，并能更好地按标准进行作业和管理。第二，建立职工入场安全培训制度，认真对进场施工工人进行三级安全教育，使之了解施工现场临时用电的基本安全知识，明白施工现场临时用电的使用和维护由专业电工负责，不能随意操作，乱拉乱接；对机械使用人员加强安全操作规程的学习，不违章作业。第三，针对施工现场临时用电中常出现的通病问题进行重点学习，分析原因，找出解决办法，并制定对策及改进措施。第四，施工现场应制定事故应急预案并应设兼职急救人员，能对施工现场出现的触电、物体打击、机械伤害、高坠等可能出现的伤害在第一时间进行紧急处理，减轻人员的伤害程度，为抢救赢取宝贵的“黄金”时间，防患未然。第五，建立和完善临时用电管理安全责任制，对临时用电工程应按分部、分期工程进行定期检查。检查时应复查接地电阻值和绝缘电阻值。对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续，保证整改到位，及时消除安全隐患。现场项目部应严格奖罚措施，做到临时用电安全管理与激励机制相结合，促进项目用电管理水平不断提高。第六，临时用电申请人、审批人等，在制订和落实安全技术措施之前必须充分了解用电作业的环境的爆炸性气体释放源和火灾危险物质的物理性质和化学性质，如爆炸极限、引燃温度、闪点、比重等；了解释放源的释放规律和空间分布、现场通风情况等；了解该环境属于何种爆炸危险区域，采取相应的技术措施。

2.5加强水下临时用电管理

配备符合要求的电器设备，水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于1.5m，且不得承受外力。漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。作业前对用电设备、线路铺设情况进行检杏，设置人员时时监控。

结束语：

综上所述，港口工程临时用电点多、面广，潜在安全危险因素多，在临时用电管理中要从临电设计、实施、检查及全过程，做好临时用电的安全技术保障，不断加强安全用电知识的普及、培训，提高人员素质，保证临时用电的资金投入，确保施工现场临时用电安全。

参考文献：

[1]戴忠，赵雪婷，林士明，刘少华，张光亚，侯红丽.基于用电信息采集系统的港口岸电技术[J].科技资讯.2017（21）

[2]霍伟强，付威，徐广林，樊立攀，秦建松，余珂川，杨钧成.港口岸电技术及其推广分析[J].能源与节能.2017（02）

[3]邵明杰，施伟锋.港口岸电系统及其电力变换研究[J].船电技术.2017（10）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fa5982f198b1f25d5bee8b19.html