# 浅谈建筑电气安装施工技术程凌科

浙江华越设计股份有限公司浙江杭州310000

摘要：随着电气工程越来越系统化和综合化，建筑电气行业的施工技术也随之发生变革，节能和安全意识以及防雷思想一直都指导着建筑电气安装施工技术。作为一项综合性的工程，建筑电气安装施工技术当然需要更高的要求，工程师和电气安装技术人员必须不断进步，努力完善电气安装施工技术。

关键词：建筑电气；安装施工；技术分析

一、电气安装施工技术的重要性

在现代的建筑行业中，电气安装施工技术已经成为其不可或缺的一部分，人们对生活水平的要求越来越高，现在，实用性已经是最基本的了，人们要求在实用性的基础上考虑其美观性和舒适性。以便能够满足人们对高质量生活的追求。电气工程施工质量在一定程度上会直接影响建筑物的使用效率和寿命，在当代市场经济快速发展的前景下，建筑安装的施工技术水平和质量的标准也在不断改进和提高。由于这些标准提高了，我们在电气安装时更加需要保证其施工技术的质量，只有严格控制好施工技术才可以建造出安全舒适的居住环境，从而为人们生活带来便利，使得居民的生命财产安全得到最大程度地保障。电气安装工程的主要内容包括：预留管线的安装，配电箱以及防雷设施等方面的工程，在安装施工中，必须要根据设计和相关法规规定和标准来严格进行。

二、建筑电气安装的施工技术

1、配电设备安装工艺

配电箱是接受电能和分配电能的表量，也是电力负荷在现场的直接控制器。要使工程中的动力、照明以及弱电负荷能正常工作，配电箱的工作性能至关重要。工程中配电箱型号复杂、数量多，大部分配电箱还受楼字、消防等弱电专业的控制，箱内原理复杂、设制严格。所有配电箱不打开箱门时的防护等级不小于IP40，打开箱门后的防护等级不小于IP20，以上箱体按现场情况采用上（下）进上（下）出接线方式制作。

2、管路敷设施工工艺

在施工结构的预埋施工中，施工人员首先需要认真熟悉图纸，必须严格按照设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行管路的敷设施工。根据设计图纸的要求，配合上建作好各楼层的暗管敷设施工。在混凝土垫层施工完成24h后，应立即拆除出线口分线盒上用于封堵的塑料盖装置；其次是彻底清除管路线槽内的积水及杂物，并合理的利用热风按系统将线槽内部吹干，使线槽内部清洁干燥。

3、配电箱、柜安装

配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行，墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行，而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前，根据抹灰厚度进行。配电箱、柜安装位置应准确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱盖紧贴墙面，零线经汇流排接，无绞接现象，油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号清晰，接线整齐，并绑扎成束。配电箱、接线箱、分线箱如有引出管而需开孔时，必须使用开孔器，严禁用电、气焊开孔。

4、开关插座的安装

插座、灯具开关、吊扇钩盒预埋时，应符合相关安装图纸要求，在施工定位时，应该严格的施工基本要求：左右、前后盒位允许偏差≤50mm，同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm，开关盒距门框一般为150～200mm。在预埋安装施工过程中，需要根据现浇板的厚度要求，设置吊扇钩用10圆钢先弯一个内径35～40mm的圆圈形式，把圆圈与钢筋缓缓地折成90°角，插入接线盒底的中间位置，然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°角，合理的搭在板筋上焊牢即可。模板拆除施工结束后，需要严格把把吊环折下，圆钢必须进行调垂直处理，位置需要在盒的中心，吊钩与金属盒清理干净，需要进行刷防锈漆防腐处理。

5、防雷接地施工

为了保证建筑电气的使用安全，进行防雷接地工作是必不可少的一项工程，这也是当前人们生产生活的需要。建筑金属构件、金属管道以及干线等都需要进行必要的接地处理，即使拥有绝缘外层的线缆和支架等也需要进行接地，避免绝缘层发生破坏时造成不必要的损失。另外，在建筑物的屋顶可用钢筋设置避雷设施，并与地面进行连接，有效保证建筑物的安全和建筑电气的安全运行，提升建筑设施的防雷性能。在进行防雷接地施工中，要根据施工要求规范进行，例如应使用辅助圆钢作为避雷接地的下线，并且其长度应为直径的六倍，使其符合避雷接地的要求。在进行建筑电气防雷接地施工中，要具体问题具体分析，如建筑物的高度、建筑物之间的距离、温度环境以及防腐处理等，确保建筑物基础接地装置能够发挥有效的作用，保障人民的生命财产安全。

6.设备安装与调试运行

初步装修过程也是建筑设备与电气安装的高峰期，在同时进行多个专业安装的交叉施工时要特别注意他们之间的协调，在安装调试施工期间应对产品进行保护。在电气设备的安装调试后期我们要拿出主人翁的姿态，主动提出问题，主动联系，以共同完成好建设为己任。很好地把时间和空间配合起来，提前做好一切准备工作，组织相关的施工材料和技术人员，确保保质保量按期完成安装工作。

三、提高电气工程施工的质量的措施

1、努力提高专业施工人员的素质

在进行电气施工的时候，不仅仅是经验丰富便能满足需要的，人员的专业素质也是必须可少的。所以在进行电器工程安装的时候应该注意招聘一些专业能力比较强的施工人员，在工程开始前还要对其进行严格的培训，确保其素质能够满足施工的需要，保证电气工程施工的质量。

2、控制材料的质量，确保其能够满足使用的需要

在进行材料选择的时候，必须控制好材料的质量，对采购人员以及相关的监管人员进行合理的管理，实现责任制，确保其采购的材料是合格的。在进行材料合作商选择的时候，可以有意识的选择那些质量比较好并且信誉比较好的供应商，直接在这些商家进货，从而避免一些中间环节，节约大量的资金。在进行材料验货的时候，必须让专业的技术人员检查货物，严格按照要求进行验货，确保材料质量能够达标，并且在验货的时候，还应该做好相应的记录，并且保存好这些记录。

3、做好电气安装工作，处理好相关的问题

（1）在实际施工的时候，必须不定时的抽查相关的管件，看其质量是否合格，有没有质量说明书和合格证，除此之外还应该对观察的性能、厚度以及直径进行抽检，确保其真的符合需要。在进行接线盒和配电箱安装的时候，必须了解其实际的参数，在箱子内部使用一些刚性比较强的物体进行十字支撑，避免箱子出现变形的情况，安装好设备之后，还必须确保接地装置真正的和设备金属外壳连接到了一起。

（2）安装开关或者插座的时候，应该确保墙面是美观和整洁的，拧螺丝的时候必须保证后面的面板已经调整完毕。在同一个建筑中，还应该保证开关插座的高度是移植的，安装的时候，还应该尽量使用同样的产品，并且其接线也应该按照要求进行。

（3）安装相关的防雷和接地装置的时候，应该保证避雷带安装是根据设计要求进行的，材料则应该采取调直以后的镀锌圆钢，若是使用的是一般的圆钢，则应该保证圆钢的截面要大一个等级，在使用的时候还应该需要相关设计者的同意。进行避雷脚定位的时候，应该确保其合理性，布置的时候保证其转角对称，其中的直线段应该等分，长短在一米左右。进行排脚头支架埋设时，还应该保证弹线端头和角头是平齐，并且是直的。

结语

电气施工安装技术和建筑施工技术同时发展与进步，在电气安装施工时不管是施工前还是过程中，我们必须对需要注意和解决的问题进行仔细分析讨论，尽快做出相应的解决方案，同时与其他专业做好协作工作，使电气施工工程的质量进一步得到提升。

参考文献

[1]冯翁田.探析建筑电气安装工程中常见问题及解决方法[J].经营管理者，2012（18）

[2]王兴华.建筑电气安装工程存在的问题与预防[J].中国新技术新产品，2013（02）

[3]李娜.浅谈建筑电气安装中存在的问题及预防措施[J].中国科技信息，2009（16）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fb4972a5ac7a01797d4d03c7.html