# 火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装

（国能蚌埠发电有限责任公司安徽省蚌埠市233000）

摘要：火电厂是电能生产的重要组成部分。随着社会发展进程的不断加快，我国的火电厂也有着更加广阔的发展空间，人民的生活水平在改善的同时对电力的需求也在不断的提升，从而对电厂供电提出了更高的要求。其中火电厂热控系统是火电厂各项工作顺利进行的基本保障，所以说火电厂热控自动化控制系统的安全性以及稳定性是至关重要的。因此，本文我们将围绕火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装为主题来展开分析，通过详细的分析当前我国火电厂热控自动化控制设备的现状来进一步保证其科学的调试以及合理的安装，为我国火电厂热控自动化控制系统的顺利运行奠定坚实的基础。

关键词：火电厂；热控自动化控制设备；科学调试与合理安装

一、针对于火电厂热控自动化控制设备的研究和分析

（一）火电厂热控自动化控制设备的主要价值体现

首先，我们先来详细的了解一下火电厂热控自动化控制设备的主要价值和意义，火电厂额热控自动化设备在设计原理上充分的体现出来了人性化以及专业化，在促使工作顺利进行的同时还在很大程度上保障了工作人员的人身安全以及发电机组合配电网络运行的稳定性。那么我们要明白一个道理就是热控自动化控制设备的科学调试与合理安装与火电厂的顺利运行是有着很大联系的，在电力行业不断发展的背景下，我国的热控自动化控制设备也有着更广阔的发展空间[1]。

（二）火电厂热控自动化控制设备的优化和创新

火电厂热控自动化控制设备和其他的控制、警报系统设备有着本质的不同，热控自动化控制设备的存在意义就是为了在后台向火电厂中的其他应用系统提供保障和维护，从而有效的确保火电厂各项工作的进行以及工作人员的人身安全，因此热控自动化控制设备的运行条件是在控制系统、各种安全技术以及热工保护系统的前提来来运行的。随着社会的发展，在火电厂中热控自动化控制设备已经渐渐的和智能化的数控技术相互融合，进行了有效的优化和创新，在实际的工作当中能够及时的发现设备中出现的故障并且将其控制于比较容易检修的部位，在很大程度行降低了机组核心设备的安全故障所带来的不良影响。

二、针对于火电厂分散控制自动化控制设备科学调试与合理安装的分析

（一）火电厂分散控制自动化控制设备的硬件安装以及系统集成技术的基本要求

（1）火电厂分散控制自动化控制设备的安装和运行环境

在火电厂中热控自动化设备有着高密度的特点，因此在实际的运行环境中有着比较高的要求，在工作中有着高要求的环境可以给火电厂热控自动化设备的稳定运行提供保障。首先，相关工作人员一定要确保土建工程结束设备安装进行，因为热控自动化设备是一种相比较精密仪器设备，在运行中对环境的要求很高，除此之外，也要进行防尘。因此，在土建工程结束设备安装的时候一定要注重周围环境中粉尘的能见度，如果在工作环境中能见度较低就要开展空调来提升能见度，避免在工作中由于能见度较低而导致整个工作流程出现失误发生安全事故。另外，火电厂分散控制自动化控制设备不能够放置在大兴电磁设备的附近，因此电磁设备形成的电磁场会在很大程度上干扰到火电厂分散控制自动化控制设备的顺利运行[2]。

（2）火电厂分散控制自动化控制设备的接地要求

火电厂分散控制自动化控制设备对接地也有着严格的要求，一般情况下为了更好的提供较精准的电压参考点，大部分的火电厂分散控制自动化控制设备就会采用单独形式的接地设计系统，并且再将火电厂主接地网进行有效的连接，从而更好的阻止分散控制自动化控制设备在运行中形成过载电流的现象，也解决了电流不能有效的传导至地面这一难题。单独形式的接地设计系统还能够为信号提供合理的屏蔽连接点，这样就可以合理的把外界信号的干扰屏蔽。因此只有采用单独形式的接地设计系统才能更好的确保火电厂分散控制自动化控制设备的稳定运行[3]。

（二）火电厂分散控制自动化控制设备的科学调试以及技术要求

（1）火电厂分散控制自动化控制设备的受电启动

针对于火电厂内部热控自动化设备调试进行分析，受电启动工作的进行时非常重要的并且相关技术要求也是比较高的，要想更好的完成受电启动工作一定要适当的采用计算机技术来作为支撑并且在进行调试之前要进行受电测试。首先，相关工作人员要对整个设备安装进行充分的检查工作，尤其是要有针对性的检查电缆和盘柜等设备，其次需要对测试绝缘电阻、接地电阻以及电源开关位置等细节性的工作进行充分合理的检查。分散控制系统在受电的过程当中的送电对象为总电源柜，在回路数量比较多的情况下，供电电源一定要对其进行反复有效的切换实验，从而确保实验的合格，最后就可以对其他机柜进行供电工作。受电启动中需要注意的事项是如果在某一个环节中受电出现了失误，就一定要停止供电工作。

（2）火电厂分散控制自动化控制设备的设备维修和防护

火电厂分散控制自动化控制设备的设备维修和防护主要分为以下四点，第一，在对火电厂分散控制自动化控制设备的软件运用时一定要备份。第二，在对火电厂分散控制自动化控制设备软件功能进行试验的过程中一定要保证进行全方位的检查，不能出现任何遗漏的软件检查。第三，对热工保护投退环节的维修与防护一定要将工作票制度作为火电厂的核心制度，并且积极的完善制度，提升制度的合理性和专业性。第四，由于火电厂热控自动化设备的运行自身的质量、实际效果以及各种影响因素的存在，一定要合理的控制设备的运行环境，从而有效的延长设备的使用周期，为热控自动化设备高效的运行奠定坚实的基础[4]。

总结：通过上诉问题的分析，我们意识到火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装对整个火电厂运行的重要性和必要性，只有采取有效的措施来实现其运行的稳定性以及安全性才是提升火电厂生产经营效率的基本保障，需要相关工作人员在进行安装和调试火电厂热控自动化控制设备的时候一定要注重科学性和合理性，从根本上提高火电厂热控自动化控制设备的工作效率和整体质量，从而更好的为实现我国火电厂事业的长远发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]李寒冰.试分析火电厂电气自动化中分散控制系统的运用[J].电脑迷，2016，12.

[2]季磊.探究火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].科技创新与应用,2017(12).

[3]王蕙,孙长生,丁俊宏.2009年浙江省火电厂热控系统故障分析与改进措施[J].电力技术,2010(04).

[4]韩军.火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].科技与创新,2014(22).

作者简介：许旭东（1978-03），男，汉族，安徽省蚌埠市，学历：本科，研究方向：电厂热控自动化

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fb79aef3065b401f3f0de0d8.html