# 浅析岩土工程桩基施工主要问题及对策孙海涛

辽宁省第六地质大队有限责任公司辽宁大连116200

摘要：岩土工程作为现代城镇建设建筑工程的重要项目之一，桩基施工是岩土工程施工环节的基础，桩基施工环节存在问题，会直接影响整个岩土工程的质量，造成整个岩土工程结构的不稳定。现阶段，工程质量是社会整体关注的热点问题。对于岩土工程的建设来讲，只有做好每一步工程的施工，才能确保工程质量。而作为工程基础的桩基，找出目前施工时存在的问题，加以分析做出相应的措施去解决，是确保桩基施工质量的主要方法。

关键词：岩土工程；桩基施工；对策

引言

岩土工程的桩基建设是一项复杂性高、技术性高以及整合性高的工程建设，确保其施工质量的前提在于，对于桩基建设施工的每一环节做好优化完善，发现桩基施工的难点，通过技术、人力资源调整等策略来解决难点，才能保证桩基施工质量。

一、岩土工程桩基施工的主要问题分析

岩土工程中桩基项目的建设，需要从前期勘察、中期建设、后期验收三方面开展。目前，涉及到桩基施工问题的主要存在于前期勘察和中期建设两个环节。

（一）桩基前期勘察存在的主要问题

第一，岩土工程施工前，需要对整个项目的每一细小项目都进行统一精确的勘察。造成桩基项目的勘察存在不足的因素之一在于勘察人员能力不够，对桩基项目建设需要的数据信息勘察不够精确，导致桩基项目建设缺乏前期的有力数据作为支撑，一定程度上影响了桩基施工的质量。

第二，桩基项目的施工需要项目设计和施工有效结合，项目设计需要包含桩基面积、方位、结构等内容，但是，由于设计单位和施工单位缺乏有效直接的沟通，导致项目设计和实际施工存在较大出入，最终影响了桩基项目的施工建设。

第三，桩基项目前期勘察工作所采用的技术和方法，也是影响勘察结果的因素之一。现阶段，部分企业在进行勘察工作时采用的勘察技术方法存在局限性，导致勘察结果不精确，最终也影响了桩基的施工。另外，桩基勘察得出的数据信息，在后期没有得到有效的整合分析、很多无效无用数据的收集等都是影响桩基施工质量的原因。

（二）桩基中期施工环节存在的问题

目前，岩土工程桩基施工主要有钻孔灌注桩、预制桩以及人工挖孔三种方式。在这三种施工方式中，分别存在着不同的施工问题。

第一，根据多个桩基项目施工调查发现，孔壁坍塌是钻孔灌注桩频率出现最高的现象。造成塌孔的原因多种多样，护筒周边存在缝隙，密封性不够，护筒内水位未达到一定标准，钻孔灌注的工作细节处理不到位（速度快、时间长等）、土质疏松等这些情况都是目前钻孔灌注桩出现孔壁坍塌现象的主要原因。另外，在出现孔壁塌陷情况时，没有根据坍塌情况的严重程度采取合适的措施，也是造成塌陷情况更加严重的一个原因。

第二，预制桩作为桩基施工的一个重要施工方式，出现斜桩的现象是其主要问题。而造成斜桩的原因在于预制桩施工的场地土质松软、不够平整；预制桩所使用的机器置放不符合标准，影响钻孔的稳定性；预制桩钻孔施工时地质下方存在一些坚硬的岩石等这些情况都是造成出现斜桩的原因。

第三，桩基项目施工除了上述两种挖孔置桩的方式之外，当桩基施工的场地采用这两种方式有局限性时，需要采用人工挖孔的方式来操作。而人工挖孔出现问题主要在于安全问题、进度阻碍等，造成这些情况的原因主要在于前期勘察工作不到位（如场地地质、水源、环境等数据勘察有问题），人工挖孔没有配置相应的安全措施以及合格的挖孔设备，人工挖孔操作技术不到位（技术不规范、经验不足）。这些现象是现阶段桩基施工人工挖孔中主要存在的情况，这些情况的发生，一定程度上影响了施工的安全性，一旦出现问题，必然会影响工程进度，甚至会影响到施工人员的安全。

二、解决岩土工程桩基施工问题的策略分析

（一）做好桩基项目前期勘察工作

桩基项目前期勘察工作所获取的信息数据是否具有有效性，依赖于勘察人员的工作是否到位。首先，需要加强勘察人员的专业素质培养，确保勘察人员能够运用合适的方式和技术去开展勘察工作；其次，勘察工作人员需要对桩基项目的地质情况、水文情况以及环境因素进行严格的勘察，然后通过勘察数据信息进行整合分析，合理预估施工状态下以及项目完工状态下地质的承载力以及地基可能出现的性能变化，为桩基项目设计提供可靠的依据；最后，勘察工作人员需要做好桩基项目的实地检测工作，做好检验工作。这两项工作完成的如何，直接关系到桩基项目的质量控制工作效果。如果没有实地检测检验岩石的性能情况，没有通过多个数据的对比分析，那么就无法确定数据信息所做出预估分析结果的合理性，无法确保后期桩基项目建设的稳定性和安全性。

（二）桩基项目施工阶段的解决策略

第一，针对孔壁塌陷的情况，桩基施工团队需要根据塌陷的严重程度采取措施解决。如果塌陷程度较为严重，为了避免后续出现更加严重的塌陷问题，或者结构不稳定的情况，施工团队需要重新将钻孔填满，然后再根据检测情况进行钻孔作业；如果孔壁塌陷情况不严重，可以采取加固（缝隙填满碎石）的方式来改善导致塌陷问题出现的原因，然后再进行施工作业。

第二，针对斜桩的情况时，如果在进行预制桩作业时发现斜桩情况时，施工团队需要及时找出出现斜桩的原因，如果因为地质疏松的情况时，需要采取措施去紧实地面；如果是出现障碍物时，需要根据实际情况来调整钻孔设备的操作，通过几次反复钻孔调整钻孔位置来确保钻孔位置的正确性，而且在此过程中不能操之过急，需要有经验有耐心的操作员来进行操作。

第三，对于人工挖孔的施工作业，施工团队需要从多角度来把控施工的严谨性。首先，施工团队务必要做好前期的勘察工作，充分掌握当地的地质、水文情况，分析人工挖孔可能出现问题的地方，通过数据信息和桩基设计部门有效沟通，确保桩基设计方案的合理性；其次，对于需要人工挖孔的场地，施工团队需要进行相关的钻孔实验，这样可以明确埋桩后，桩体周边的土质情况以及承载力情况，确保桩体后续使用的稳定性；第三，对于桩基施工的每一环节进行有效的把控，如施工材料的采购、使用以及储存，要有统一的规范，施工设备的采购、使用和管理也需要有统一的标准，施工团队的施工行为需要有科学统一的操作标准，这样才能确保桩基施工的流程标准化，当出现问题时也可以及时的发现哪一环节出现问题，是设备、材料还是操作的问题，在找出问题发生的原因之后，可以通过调整设备、材料或调整人员进行规范操作的措施来进行施工作业，确保施工作业的稳定进行，避免耽误施工的进度，降低工程施工成本。

三、结束语

综上所述，桩基施工对于岩土工程而言，是确保岩土工程结构稳定和安全的前提。而目前，桩基施工出现问题的原因主要在于勘察和施工两方面，要想确保整个桩基施工环节的质量，就需要做好前期的勘察准备工作与中期的安全施工作业，对于这两大类工作具体出现的问题要具体分析，找出出现不稳定情况的原因，再找出对应的解决措施。桩基施工的工作是具有复杂性和挑战性的工作，涉及到施工的设计人员、施工人员以及验收人员都需要具有专业的素质和技能，明确桩基施工的重要性，严格做好自身职责范围内的工作，才能从整体上提高桩基施工的质量。

参考文献

[1]王健.岩土工程桩基检测技术探讨[J].工程技术研究,2019,4(14):107-108.

[2]刘建祥.岩土工程桩基施工与勘察分析[J].建材与装饰,2019(19):209-210.

[3]徐超,张大伟,张杰.岩土工程桩基检测技术探析[J].现代经济信息,2019(11):422.

[4]叶枝春.岩土工程勘察灰岩地区复杂地质条件对桩基施工的影响及相应措施[J].住宅与房地产,2019(15):201.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fb92d451e02c6c26c3759dc9.html