# 浅谈电力工程输电线路施工工艺黄建华

（润建股份有限公司广西南宁530028）

摘要：各行各业快速发展的同时也消耗了较大的能源，要想促进社会的可持续发展，还要加大电力工程输电线路建设。电力系统中输电线路属于重要的一部分内容，要想建设好这一项目就应具有高标准的施工工艺，这也会对电力工程的施工进度以及施工质量产生较大的影响。由此可见，在建设电力工程输电线路前应分析与对比各种施工工艺的优缺点，探索高质量的施工工艺，促进电力工程可持续发展。为此，接下来笔者就电力工程输电线路施工工艺与优化输电线路施工工艺与质量控制策略进行分析，以期能为其他工作人员施工提供参考。

关键词：电力工程；输电线路；施工工艺

输电线路质量也会对整个电力工程产生较大的影响，与电力工程的供电能力有着密切的联系。输电线路在整个电力工程中发挥的是重要的传输作用，同时又是电力工程重要的一个环节[1]。电力行业不断壮大的过程中输电线路施工专业知识也不断提高，加大了施工难度。目前我国输电线路施工仍然存在一定的问题，因此还需要从技术层面深入分析，保证输电线路施工质量，促进其稳定工作。

1.电力工程输电线路施工工艺

输电线线路主要是借助杆塔埋入地下这一技术，保证其安全性的同时也避免受到外界的影响发生坍塌的灾害，还能有效减少变形发生率。这部分的构造是重点，因此其也是整个线路的基础与保障。这个工程包含的项目较多，因此还要高度重视电力工程输电线路施工工艺，降低失误概率，提高工程运行的安全性。

1.1线缆架设施工工艺

线缆架设过程中主要是涉及到两种施工工艺。首先，在建设输电线缆时应于施工现场的相关区域做好准备工作，预防其在正式线缆架设中需要紧急吊运线缆，避免对施工进度产生影响。其次，确定好架设位置。这个过程需要施工人员严格按照输电线路系统的设计图纸进行，避免架设过程中存在不匹配的问题[2]。最后，紧线操作。目前我国针对这项工作也已经建设了多种施工工艺，因此需要严格按照相关要求配重。

而在架设接地线缆时需要于输电塔架周边区域埋入地网，为了能提高地网的运行寿命需要做好地网防腐蚀处理工作，尤其是在含泥土水量高且蓬松区域更要考虑地网的防锈能力。接地线缆与地面接触的部分更容易生锈或被腐蚀，因此在建设接地线路时可于线缆接地出应用沥青封堵，降低线缆与空气或水份的接触面积。

1.2设备安装与调试

电力工程输电线路施工结束后技术人员可于输电线路经过安装专门标志，保证人们的生命财产安全不受任何损害。与此同时，输电线路投入使用前期技术人员应做好高压检验工作，结合实际情况应用科学的检测方法，找出其中存在的问题并采取针对性的处理措施，确保每项检查指标都能与国家的规范与标准相符合，提高输电线路运行的稳定性。此外，正式投入使用输电线路后电力管理部门应定期维护输电线路[3]。若因为环境因素导致输电线路受损，造成巨大的社会经济损失，维护人员应做好记录并采取相应的措施，保证在最短的时间内恢复电力传输，降低不必要的损失。

1.3悬浮抱杆组立铁塔

悬浮抱杆组立铁塔主要包含五点：第一，吊装曲臂。这主要指的是以吊装的方式安装输电线路杆塔中的曲臂，在确定吊装方法时应保证吊装方式能结合实际情况，考虑抱杆的整体承载能力、场地条件等，选择合理的吊装方案。第二，吊装塔腿。在确定塔腿的吊装工艺时应结合场地根开、条件以及材料的长度等，全面分析这些因素后选择合适的吊装方式，其中常见的就是单根吊装与分开板立两种[4]。第三，吊装横担。酒杯型铁塔若存在抱杆承受力度不足但其条件比较充足的问题，则可以考虑应用分段或分片的方式吊装。在安装猫头型的铁塔时应于安装前考虑抱杆整体承受能力、线路方向铁杆前后侧场地平整程度科学选择。第四，抱杆提升。在此工作之前需要组装好铁塔，之后将其提高到一定高度，之后利用螺栓固定抱杆，之后进行抱杆提升工作。输电线路铁塔大部分的材料都比较重，因此提升抱杆还需要应用两套普通滑车或一套平衡滑车实现。第五，抱杆组立。这主要是应用于倒落式的人字型抱杆，起到组立整个抱杆的作用。这样的施工方案低于地形条件，要求也比较高，因此若安装过程中出现地形条件不满足要求的情况下也不能应用常规的抱杆组立，因此可以考虑应用形状更小的人字式抱杆，组立过程中也可以将其固定于抱杆上半部分，在一定程度后可应用倒装提升的方式继续组立，以这样的方式反复组立，直到满足要求。

1.4供电配电设施于塔架施工工艺

就目前我国输电线路系统来看，还需要同期完成建设通信系统的工作，通信系统主要包含两个系统建设工作。一个是无线通信系统，另一个是有线通信系统。在建设无线通信系统时需要在相关的区域安装无线信号发射装置，但为了保证这项系统能于输电线路建成之后正常且稳定的工作，施工过程中还需要专业技术人员监督安装的全过程，并于安装后做好验收工作。有线通信系统主要是架设通信线路工作，目前该通信系统也广泛应用光线通信，因此施工过程中药做好深埋处理工作，避免干扰信号的干扰[5]。

此外，在建设输电线路时还有重要的一个建设内容就是建设塔架。施工过程中应结合塔架高度处理周边环境，一旦发现树木高度影响输电系统稳定时可以合理处理这些树木；合建设塔架本身，输电线路的塔架主要有两种形式，都需要严格按照建设标准建设。最后，验收塔架，主要是检查塔架强度，保证输电系统稳定运行。

2.优化输电线路施工工艺与质量控制策略

2.1提高管理人员的综合素质

要想提高工程施工关联的整体水平，还要提高技术人员、经营管理人员以及劳务人员的整体素质，因此可以充分利用国内外工程建设实践锻炼机会，坚持“走出去”与“引进来”相结合的方式提高工程管理队伍整体素质[6]。应将施工管理应贯穿于工程施工的整个过程之中，现场管理人员严格按照各项规范进行，保证整个电力工程的质量。施工管理人员应主动学习先进知识，熟练掌握相关知识并严格按照相关要求执行。

2.2主动引进先进施工工艺与质量控制技术

科学技术不断发展的同时我国建筑行业的施工工艺也得到了快速发展。在电力工程输电线路施工过程中，施工单位应主动引进先进的质量控制标准与先进的施工技术，应用先进的管理软件提高施工团队的整体管理水平，合理分配施工原材料、施工人员、施工费用等，优化资源配置，保证资源利用率最优，减少工程费用投资，获得更多的经济与社会效益。

结束语

综上，电力工程输电线路施工也会直接影响工程的整体质量，因此线路施工过程中应强化管理，避免因为各种问题影响工程的质量，尤其是在质量控制与施工技术管理两个方面，如此才能为后续的施工做铺垫。与此同时，在当前背景下电力工程输电线路建设项目的施工工艺仍然有待优化与创新，电力工程施工人员应主动探索施工新技术，为电力工程输电线路施工提供良好的借鉴作用，促进其可持续发展。

参考文献：

[1]曹晓艳.电力工程输电线路施工工艺的分析[J].科学技术创新，2018（30）：190-191.

[2]穆勇，易资兴.电力工程输电线路施工工艺的分析[J].南方农机，2018（1）：167-167.

[3]李凡，管涛，干承源.电力工程输电线路施工工艺的分析[J].中国战略新兴产业，2018，176（44）：222.

[4]林元.浅谈电力工程输电线路施工技术[J].企业技术开发，2014，33（2）：102-103.

[5]唐云.电力工程输电线路施工技术及质量控制[J].低碳世界，2017（23）：106-107.

[6]周佳.浅谈电力工程输电线路施工技术[J].环球市场，2016（21）：133-133.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fbb9626aa3c1bcbbbcd3d9e1.html