# 锡尾矿论文-杨志全,杨文才,张宗国,刘晓红,杨溢

导读:本文包含了锡尾矿论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:锡尾矿,底基层材料,效果指标,预测模型

### 锡尾矿论文文献综述

杨志全,杨文才,张宗国,刘晓红,杨溢[1]（2019）在《锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料的试验与效果指标预测模型研究》一文中研究指出为提高锡尾矿的综合利用范围并将其变废为宝,消除因其堆积而产生的安全隐患。以实践工程调查结果与《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0804—2009为基础,采用试验研究与数值分析相结合的方法开展了锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料试验与效果指标预测模型研究。研究结果表明:(1)锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料满足目前使用的规范要求;因此证明其在技术上可行,可取代部分石灰和水泥,节约经济成本;(2)构建了锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料的28 d无侧限抗压强度与密度等效果指标的四种预测模型,即线性模型、指数模型、幂函数模型与对数函数模型,从概率论与数学统计及验证试验结果差异分析等两个层面综合考虑,确定了锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料的28 d无侧限抗压强度Rc与密度ρ的最优预测模型分别为指数模型与线性模型。因此,它们可分别作为锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料在实践运用中的28 d无侧限抗压强度Rc与密度ρ等效果指标的理论预测计算基础。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年08期）

胡杨甲,赵志强,罗思岗,周兵仔,刘建远[2]（2019）在《从玻利维亚某锡尾矿中综合回收银、锡的选矿新工艺研究》一文中研究指出采用预处理除杂—银浮选—重浮联合选锡的选矿新工艺处理玻利维亚某锡尾矿。选银过程中采用高效捕收剂BK305,最终获得了银品位4 500 g/t、银回收率73. 63%的银精矿。选银脱硫尾矿采用粗粒重选、细粒浮选—重选联合的选锡工艺流程,获得了锡品位48. 37%、锡回收率52. 38%的锡精矿,实现了尾矿中有价金属的综合回收。(本文来源于《有色金属(选矿部分)》期刊2019年01期）

周弘文,张建建[3]（2018）在《缅甸某锡尾矿重选试验研究》一文中研究指出缅甸某锡重选厂细泥锡尾矿中,含有较多的微细粒级锡石,该矿样37~19μm粒级锡品位最高,为0. 78%,回收价值较大。通过连续工业生产试验,在给矿平均锡品位为0. 38%时,经悬振选矿机选别后可得到平均品位为4. 26%的锡精矿,锡精矿产率2. 75%,锡金属作业回收率为42. 50%,锡精矿富集比在10倍以上,取得了很好的选别效果。(本文来源于《湖南有色金属》期刊2018年06期）

符海桃,莫峰,兰希雄[4]（2018）在《锡尾矿综合利用研究进展》一文中研究指出锡在经济发展中占有重要地位,近年来各界对于锡的需求量不断扩大。然而,随着锡矿贫、细、杂化及资源的不断开采利用,锡矿资源逐年减少,因此对锡尾矿资源再利用的研究成为国内外专家关注的重点。本文简述了我国锡尾矿资源的现状及特点,系统地介绍了锡尾矿资源有价成分回收工艺的现状与进展,同时介绍了锡尾矿的其他用途。最后针对当前所面临的资源紧缺的局面,对今后锡尾矿的资源化利用提出了一点建议。(本文来源于《世界有色金属》期刊2018年06期）

吴师金,陈军,黄六老[5]（2017）在《江西大余某钨锡尾矿云母、长石和石英分离研究》一文中研究指出针对江西大余某钨锡多金属矿非金属矿物含量高的特点,以其选矿厂钨锡尾矿为研究对象,试验以硫酸作调整剂,十二胺作捕收剂浮选云母;浮云母尾矿以氢氟酸为调整剂,十二胺为捕收剂浮选长石,浮选长石尾矿即为石英精矿,实现了云母、长石、石英的分离。开路试验获得的云母精矿中Al_2O_3含量为21.54%,SiO_2含量为57.62%,K_2O含量为7.69%,产率为31.17%;长石精矿K_2O+Na_2O品位为13.02%,产率为12.44%,石英精矿SiO_2品位为99.31%,产率为37.60%。云母、长石、石英精矿品质均达到了建材原料使用标准,实现了资源的综合利用。(本文来源于《现代矿业》期刊2017年11期）

吴福初,刘子帅[6]（2016）在《从广西某钨锡尾矿中回收长石与石英》一文中研究指出针对广西某钨锡多金属矿非金属矿物含量高的特点,以其选厂钨锡尾矿为研究对象,试验采用磁选脱除暗色物质、机械脱泥,以硫酸作调整剂、十二胺作捕收剂浮选云母;再以硫酸作调整剂、十八胺+SDS阴阳离子混合捕收剂浮选长石,实现长石与石英无氟浮选分离工艺。全流程闭路试验获得长石精矿K2O+Na2O品位12.19%、K2O回收率70.15%、Na2O回收率73.24%;石英精矿SiO2品位98.14%。云母、长石、石英均达到建材原料使用标准。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2016年07期）

易贤荣[7]（2016）在《钨锡尾矿资源回收工艺装备及产业化应用》一文中研究指出针对目前钨、锡尾矿资源"贫、细、杂"的特点,为最大限度地回收其中的有价元素,开发研制了一套尾矿资源回收工艺装备,主要包括:尾矿分级、铺布溜槽收矿、圆锥面富集、浮槽精选。生产实践证明,该工艺装备在钨锡尾矿资源回收方面相较于传统重选工艺装备具有投资省、运行稳定、维护简单、生产成本低,选矿富集比高、回收效果好等优点,并得到广泛应用,实现了钨锡尾矿资源的高效回收与利用。(本文来源于《世界有色金属》期刊2016年04期）

刘杰,张淑敏,韩跃新[8]（2015）在《从某铜锡尾矿中浮选回收钾长石》一文中研究指出某选厂铜锡浮选尾矿-0.074 mm粒级含量占55%,K2O品位为4.50%,主要以钾长石的形式存在。为回收利用其中的钾长石,进行浮选试验研究。采用稀硫酸调节矿浆p H值、HF为钾长石活化剂、油胺为捕收剂,在条件试验确定的最佳工艺参数下,经1粗2精1扫浮选闭路试验,最终可获得产率为24.68%、K2O品位为8.53%、回收率为46.20%的钾长石精矿,产品满足陶瓷工业对钾长石产品质量的技术要求。试验结果为选铜尾矿二次资源的综合利用提供了技术依据。(本文来源于《现代矿业》期刊2015年12期）

郭健,李铭刚,董媛,徐伟,李艳[9]（2015）在《锡尾矿真菌的次生代谢产物研究》一文中研究指出采用正相硅胶柱色谱、凝胶柱色谱、高效液相色谱等方法对一株来自锡尾矿的真菌的发酵产物进行分离,共获得14个化合物,依据理化性质及波谱数据分析,分别鉴定为司他弗林(1)、布雷非德菌素E(2)、布雷非德菌素H(3)、布雷非德菌素D(4)、(2S,3S)-3,5-二羟基-2-[(Z)-4-(羟甲基)-8-甲基-3,7-二烯-1-基]-2-甲基-3,4,8,9-四氢吡喃并[2,3-e]异吲哚-7(2H)-酮(5)、5-((1R,2R,5R,6R)-2,5-二羟基-7-氧杂二环[4.1.0]庚烷-2-基)-3-((1S,2S,4aR,6S,8a S)-2,6-二甲基-1,2,4a,5,6,7,8,8a-八氢萘-1-羰基)-4-羟基吡啶-2(1H)-酮(6)、(3s)-6,8-二羟基-3-甲基-3,4-二氢-1H-苯并吡喃-1-酮(7)、腺苷(8)、4-羟基苯甲醛(9)、5-氨基-2-羟基苯乙酸甲酯(10)、尿嘧啶核苷(11)、乙酰司他弗林(12)、尼克酰胺(13)、(S)-7-苯甲基-6-甲基-6,7-二氢苯并[6,7][1,4]二氮杂卓[2,1-b]喹唑啉-5,13-二酮(14)。采用MTT法检测,结果表明化合物5具有一定的抗肿瘤活性,其对HT-29、A-549和MCF-7叁种细胞的ED50分别为21.59、23.45μg/m L和37.36μg/m L。(本文来源于《天然产物研究与开发》期刊2015年12期）

张春芳[10]（2015）在《砂锡尾矿开采利用的实践》一文中研究指出为加强砂锡的尾矿综合利用,根据期六寨砂锡尾矿的开采技术条件,选用露天开采方法进行尾矿回采;对开采中暴露且容易坍塌难以形成台阶的坡面,采取开挖工作面晾晒一周交替回采;对采运设备陷入尾矿问题,采用垫块石或铺设聚乙烯板材措施。选用"旋流器分级预先抛尾、粗砂磁重选别、矿泥重选"流程进行尾矿选别。入选中因含泥高(占50%),颗粒太细(0.04mm),导致过早沉降难以形成适宜的矿浆浓度,而致沟、管堵塞问题,采取加兑20%~25%的砂锡原矿或脉锡氧化矿获得成功,最终产出合格产品—锡富中矿(锡品位4.85%~5.29%,回收率41.49%~42.19%)。(本文来源于《中国矿业》期刊2015年12期）

### 锡尾矿论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用预处理除杂—银浮选—重浮联合选锡的选矿新工艺处理玻利维亚某锡尾矿。选银过程中采用高效捕收剂BK305,最终获得了银品位4 500 g/t、银回收率73. 63%的银精矿。选银脱硫尾矿采用粗粒重选、细粒浮选—重选联合的选锡工艺流程,获得了锡品位48. 37%、锡回收率52. 38%的锡精矿,实现了尾矿中有价金属的综合回收。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锡尾矿论文参考文献

[1].杨志全,杨文才,张宗国,刘晓红,杨溢.锡尾矿用作二级及以下公路路面底基层材料的试验与效果指标预测模型研究[J].硅酸盐通报.2019

[2].胡杨甲,赵志强,罗思岗,周兵仔,刘建远.从玻利维亚某锡尾矿中综合回收银、锡的选矿新工艺研究[J].有色金属(选矿部分).2019

[3].周弘文,张建建.缅甸某锡尾矿重选试验研究[J].湖南有色金属.2018

[4].符海桃,莫峰,兰希雄.锡尾矿综合利用研究进展[J].世界有色金属.2018

[5].吴师金,陈军,黄六老.江西大余某钨锡尾矿云母、长石和石英分离研究[J].现代矿业.2017

[6].吴福初,刘子帅.从广西某钨锡尾矿中回收长石与石英[J].矿业研究与开发.2016

[7].易贤荣.钨锡尾矿资源回收工艺装备及产业化应用[J].世界有色金属.2016

[8].刘杰,张淑敏,韩跃新.从某铜锡尾矿中浮选回收钾长石[J].现代矿业.2015

[9].郭健,李铭刚,董媛,徐伟,李艳.锡尾矿真菌的次生代谢产物研究[J].天然产物研究与开发.2015

[10].张春芳.砂锡尾矿开采利用的实践[J].中国矿业.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fc0577352b94d2182a7762ee.html