# 分集天线论文-黄斌,周延熙

导读:本文包含了分集天线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:通信与信息系统,大容量微波,跨海传输,空间分集

### 分集天线论文文献综述

黄斌,周延熙[1]（2019）在《跨海SDH微波传输反射点及分集天线间距选择设计》一文中研究指出在跨海传输中,大容量微波多径传播相互干涉引起的衰落对微波信号产生严重的影响。对空间分集、频率分集等技术在大容量微波跨海传输中进行论证、分析和应用,提出了采用选址设计、双重空间多组频率混合分集及高低型天线法等多种技术组合的方案,解决了大容量微波长距离跨海传输问题,提高了传输性能。(本文来源于《电力通信技术研究及应用》期刊2019-10-23）

杨洋,刘元安,吴帆[2]（2019）在《一种非对称馈电的小型化高隔离度分集天线》一文中研究指出提出一种基于非对称共面带(ACS)馈电的高隔离度小型化分集天线结构.使用ACS作为天线馈电结构可使天线体积减小约50%.引入地板延伸枝节作为去耦合结构,使天线间端口隔离度大于15 d B,其中最高隔离度达到30 d B.实验结果表明,该分集天线可满足2. 4/5. 2 GHz WLAN和2. 6/3. 5 GHz LTE的通信需求.(本文来源于《北京邮电大学学报》期刊2019年03期）

梅立荣,肖卓,李阳,李志勇,王栋良[3]（2018）在《Ku频段散射角分集天线技术》一文中研究指出在散射通信系统中采用角分集天线,可使原来两副天线才能完成的任务通过一副天线就能实现,减少系统的天线数量、降低成本,同时还可以减小设备体积和重量、增加系统的机动性。研制了一款Ku频段的散射角分集天线,开展了135 km链路的角分集测试试验,得到的角分集相关系数小于0.6,满足进行分集接收的条件,为散射角分集通信设备的研制奠定了技术基础。(本文来源于《无线电通信技术》期刊2018年05期）

胡晋峰[4]（2015）在《基于角度分集天线的馈源研究设计》一文中研究指出角度分集天线是一种抗多径干扰的新型散射通信天线,因其能实现超视距远距离通信、且具有波束窄、信道窄等抗干扰特性,被广泛应用于现代军事通信。但随着散射通信技术的发展,天线的小型化、高机动性成为制约散射通信发展的瓶颈之一。本文针对常见馈源横截面尺寸大无法在小口径抛物面中实现角度分集的问题,根据课题要求主要对基于小口径抛物面的高性能馈源进行研究。论文主要工作内容如下:1.角度分集和抛物面天线的基本理论分析。分别对角度分集理论和反射面天线的几何特性、辐射特性、偏焦特性进行分析。得出了角度分集中双波束夹角关系和馈源间距值,为后续馈源的选取和小口径角度分集天线的设计提供理论依据。2.馈源设计。首先对纵向波纹喇叭馈源和常见介质杆馈源进行对比分析,选取了适用于角度分集天线的馈源类型(介质杆馈源)。然后在对介质杆馈源辐射机理分析的基础上,设计了叁种新型介质馈源(叁段锥削介质杆馈源、曲线型介质杆馈源、介质管馈源)。最后对叁种天线进行详细的对比分析,选择叁段锥削介质杆馈源作为角度分集天线馈源。实验表明:叁段锥削介质杆馈源比常见介质杆馈源副瓣明显降低,并具有旋转对称方向图特性。3.小口径角度分集天线设计。为验证叁段锥削介质杆馈源能否在小口径抛物面中实现角度分集,首先分析并列放置的两介质杆的互耦性和辐射特性。然后对并列介质杆馈源进行实测,并依据实测结果对小口径角度分集天线进行优化设计。最后的实测表明双波束夹角满足角度分集天线的要求,从而证明了叁段锥销介质杆馈源设计的合理性和适用性。4.新型馈源应用于反射阵列天线的研究。针对抛物面高剖面缺陷,引入具有等效抛物面特性的反射阵列天线。深入分析反射阵列天线工作原理、阵元特性、辐射特性。然后根据要求提出一种基于叁段锥削介质杆馈源的宽带反射阵列天线模型。仿真结果表明反射阵列天线主波束垂直阵列面,在19%的带宽内增益变化小于0.5d B,副瓣低于-20d B。(本文来源于《桂林电子科技大学》期刊2015-04-01）

宋丽娟[5]（2014）在《陷波超宽带分集天线的研究与设计》一文中研究指出超宽带(UWB)技术由于其优异的性能,应用非常广泛,它也是目前备受关注的一种新型短距离无线通信技术。但由于受到美国联邦委员会(FCC)规定的低功率指标要求和多径衰落问题的影响,UWB技术的发展受到了限制。空间分集技术可以不牺牲信号频率资源和时间资源,在保证数据传输速率的同时获得较高的分集增益。将UWB技术与空间分集技术相结合,可以有效克服UWB的缺陷,使其实现远距离高速率稳定传输。与此同时,由于FCC开放的商用UWB频段为3.1GHz-10.6GHz,此频段覆盖了现有的多个窄带通信频段,为了避免同频段通信系统间的相互干扰,设计具有陷波功能的超宽带分集天线亟待研究。基于上述背景,本文主要针对陷波超宽带分集天线进行了研究,使用电磁仿真软件Ansys HFSS分析设计并加工制作了一副陷波超宽带角度分集天线和叁副陷波超宽带极化分集天线。陷波超宽带角度分集天线通过在辐射贴片上切割一个圆形槽并在其内嵌入一个Y形枝节和在地板上蚀刻一对勾形槽实现了WiMAX频段和WLAN频段的双陷波特性,并通过在地板上引入一对L形枝节提高了端口间的隔离度。其中两副陷波超宽带极化分集天线均由一个圆形贴片单极子天线和一个U形贴片单极子天线组成,一副陷波超宽带极化分集天线采用和陷波超宽带角度分集天线一样的陷波设计方法使圆形单极子天线获得了WiMAX频段的陷波特性,通过在U形辐射贴片上蚀刻叁个半圆环形槽使U形贴片单极子天线获得了C波段卫星通信频段和X波段卫星通信的上行链路频段的双陷波特性;另一副陷波超宽带极化分集天线通过在圆形贴片上蚀刻一个圆环形槽使圆形单极子天线实现了WiMAX频段的陷波特性,通过在U形贴片单极子天线的辐射贴片上蚀刻一对L形槽和在地板上蚀刻一个U形槽使其实现了C波段卫星通信频段和WLAN频段的双陷波特性。另一副陷波超宽带极化分集天线由两个相同的共面波导馈电的矩形辐射贴片组成,天线通过在地板上蚀刻一对Z形槽实现了在WLAN频段的陷波特性,并通过在地板上引入一个Y形枝节提高了端口间的隔离度。本文设计的四副陷波超宽带分集天线都具有紧凑的尺寸,天线S参数的实测结果与仿真结果具有较好的一致性,各副天线的阻抗带宽基本都覆盖了商用UWB频段,陷波性能良好,端口间隔离度均优于15dB,天线在整个工作频段内(除陷波频段)具有较稳定的增益和较高的辐射效率。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-12-01）

裴玺,陈进,崔玉家,曹悠学,刘瑜[6]（2014）在《具有带阻性能的新型超宽带分集天线》一文中研究指出提出了一种具有陷波特性的超宽带分集天线,该平面天线采用两正交分布的端口分别对直角梯形辐射贴片进行馈电。接地板45°轴线上延伸的短路枝节和刻蚀的等腰叁角形使端口隔离度大幅提高。辐射贴片上分别开有倒钩形槽从而获得无线局域网(WLAN)带阻特性。所设计的天线带宽覆盖了3.1~10.6 GHz,阻带为5~6 GHz。辐射方向图及信道相关系数(ECC)表明该天线能很好地满足分集系统。由于超宽带电波具有极强的穿透性,该天线可应用于室内和地下精确定位系统中。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2014年03期）

刘莹,宋国强,韩明钥,宋迎东[7]（2013）在《散射通信中角分集天线最佳夹角计算方法研究》一文中研究指出针对在散射通信中角分集天线的设计与应用问题,从理论上对角分集馈源采用垂直分布条件下的仰角偏移损耗与天线波束宽度、波束仰角及其他链路参数的关系进行了分析,并对由波束之间的相关性导致的相关损耗进行了仿真,在此基础上提出了一种基于角分集增益最大化的垂直分布波束之间的最佳夹角设计准则。结合具体散射链路特征,给出了角分集天线采用垂直分布波束条件下波束之间的最佳夹角设计实例。(本文来源于《无线电工程》期刊2013年10期）

高自新,徐志平[8]（2013）在《角分集天线参数设计技术研究》一文中研究指出角分集相对于传统的空间分集和频率分集在空间体积和频谱利用率(接收角分集)等方面有着明显的优势。从工程实用角度出发,分析了不同散射通信站型条件下天线口径、偏焦距离、工作频率和通信距离等参数对角分集相关系数的影响,并进行了相应的计算和仿真,提出了角分集天线在设计中的主要参数,能够为散射通信工程设计提供参考。(本文来源于《无线电工程》期刊2013年04期）

邢志民,揣明来,张正哲[9]（2012）在《微波站分集天线存在的问题及解决办法》一文中研究指出本文遵循发现问题、分析问题、解决问题的叁个步骤,详细讨论了如何解决微波天馈线存在的问题。为微波电路维护提供实用的参考借鉴。(本文来源于《广播与电视技术》期刊2012年09期）

陈云[10]（2012）在《高性能超宽带分集天线的设计与研究》一文中研究指出随着现代无线通信技术的迅速发展,如何实现有限空间中的多天线极化分集,成为研制小型高性能无线通信设备中的一大难题。提高阵元的极化纯度、减少互耦和有效降低阵元对安装场合的依赖性是解决该问题的有效途径。因此,高性能超宽带分集天线的研究具有非常重要的意义。本文提出了具有低交叉极化特性的小型超宽带天线的设计思想,以探索提高天线极化纯度的理论和方法,解决极化分集中天线阵元的电磁互耦问题。在超宽带分集天线的设计基础上,设计了具有频谱感知功能的宽-窄带组合天线。论文的主要工作如下:(1)论文首先探讨了超宽带通信和超宽带天线的概念、基本理论和分析方法,并合理解释了其工作机理。(2)在理论研究的基础上,研究有限空间内多个小型超宽带天线的共存问题。设计并分析了超宽带分集天线和宽-窄带组合天线,这两种天线都是分别采用垂直极化和水平极化方式来获取分集增益的,从而获得了高于30dB的隔离度。(3)利用电磁场仿真软件IE3D进行大量的辅助计算,分别制作了超宽带分集天线和宽-窄带组合天线样品各一种,进行了实验测量,考察了这些天线的实际性能。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2012-02-01）

### 分集天线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出一种基于非对称共面带(ACS)馈电的高隔离度小型化分集天线结构.使用ACS作为天线馈电结构可使天线体积减小约50%.引入地板延伸枝节作为去耦合结构,使天线间端口隔离度大于15 d B,其中最高隔离度达到30 d B.实验结果表明,该分集天线可满足2. 4/5. 2 GHz WLAN和2. 6/3. 5 GHz LTE的通信需求.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 分集天线论文参考文献

[1].黄斌,周延熙.跨海SDH微波传输反射点及分集天线间距选择设计[C].电力通信技术研究及应用.2019

[2].杨洋,刘元安,吴帆.一种非对称馈电的小型化高隔离度分集天线[J].北京邮电大学学报.2019

[3].梅立荣,肖卓,李阳,李志勇,王栋良.Ku频段散射角分集天线技术[J].无线电通信技术.2018

[4].胡晋峰.基于角度分集天线的馈源研究设计[D].桂林电子科技大学.2015

[5].宋丽娟.陷波超宽带分集天线的研究与设计[D].西安电子科技大学.2014

[6].裴玺,陈进,崔玉家,曹悠学,刘瑜.具有带阻性能的新型超宽带分集天线[J].电子元件与材料.2014

[7].刘莹,宋国强,韩明钥,宋迎东.散射通信中角分集天线最佳夹角计算方法研究[J].无线电工程.2013

[8].高自新,徐志平.角分集天线参数设计技术研究[J].无线电工程.2013

[9].邢志民,揣明来,张正哲.微波站分集天线存在的问题及解决办法[J].广播与电视技术.2012

[10].陈云.高性能超宽带分集天线的设计与研究[D].南京邮电大学.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fc2ce69bebf42b5def3643d5.html