# 变电检修技术与变电检修流程优化研究张民

（国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司辽宁省铁岭市112000）

摘要：变电检修能够给予电网设备更为高效的维护及安全运行保障。通常变电检修技术与流程十分繁琐，不过由于其工作意义，变电检修技术和流程仍受到业界人士的相关肯定与重视。变电检修技术和流程对电网和线路的安全运营具有相当明显，且直接的影响，因此作为人们生活生产的重要能源——电力，其检修方案和检修技术如今正受到更多人士重视。本文将对现今变电技术做深入讨论，希望能给予更为优质的检修技术和优化其流程，从而提高用户用电安全和质量。

关键词：变电检修技术；变电检修流程；优化

随着我国经济水平的不断提升，人们生活质量的不断日益改善，电力需求量也在不断加大，这在促进电力系统规模不断扩大的同时，也对电力系统的运行安全提出了更高的要求。保障电力系统安全、稳定的运行，一直都是电力部门的工作重点。而确保变电运行质量和效率的主要途径，就是不断加强和完善变电检修工作。

1优化检修流程的意义

1.1提升电力供应能力

优化检修流程正是为了大幅缩短检修时间，从而确保变电厂能够随时保持稳定良好的供电能力。随着社会发展居民对于电能需求提成了更高的需求，因此为确保城市用电更为稳定，必须做好相应电力功能保障工作。优化检修流程正是为了能够当电厂发生故障时，第一时间做好设备检修工作，从而提高供电效率降低电力供应成本。

1.2稳固用电安全

电力使用就像一把双刃剑，一方面提高了人类生活质量，而另一方面电力的应用则存在些许潜在安全威胁。从实际角度出发，部分城市周边地区时常会出现停电现象，这是因为城市供电压力过大而导致部分地区配电线掉闸，或是电路过载发生电线烧毁情况。因此优化检修步骤和检修技术可以有效提高供电能力，确保用电安全。

2变电中的常见问题

2.1变压器故障分析

（1）变压器异常响动，一旦变压器使用当中出现异常响动，就证明变压器存在故障，这时候检修人员要重点对设备引线与三相负载平衡进行查看；（2）变压器负荷超载出现故障，主要是因为变压器承受负荷突然增加导致；（3）变压器开关故障，主要是因为开关接触不良导致，包括地放电、开关触头烧坏；（4）变压器引线出现故障，主要是因为接线柱和引线连接松动导致。

2.2隔离开关问题

隔离开关在电路中的作用即隔离，借助无灭弧的能力，尽管没有负荷电流，也会有合电路与分电路产生。对各类电气进行检修，针对隔离开关出现的问题，常常是因为隔离开关载流在回路上，超过其能承受的负荷，出现过热现象。这种情况多出现在线桩和接线头的位置，由于这些载流有较小的接触面，不能及时将过多的热量散发掉，就会导致热量集聚，出现过热的情况。

2.3互感器故障分析

作为变电系统重要设备的互感器，能够按照预先设定的比例，将高电压的大电流转换为低电压的小电流，从而将电力系统的实际供电需求满足，同时小电流在供电安全方面具备优势。变电系统当中，互感器起到隔离高电压系统的作用，给有关操作人员和设备带来对应的安全保障。互感器设备受潮问题和局部放电损坏问题十分普遍，前者因为设备密封性差造成，后者是因为设备U型卡过紧导致绝缘保护变形导致。

3变电检修技术

3.1设备状态监测

变电站检修涉及诸多方面，且内容相对复杂，检修过程十分麻烦，一般会涉及到可燃气体含量、电气设备状态、电机局部放电等。值得注意的是，不同电力设备结构也会产生差异，工作原理差别更大，如此一来，电气设备监测项目特征也有所不同，但在应用原理上还是具备一致性，电气设备在实际应用中都需利用不同传感器，形成相关信号，开展监测工作。随着科技的发展，变电站电气设备检测装置向智能化、自动化趋势发展，通过数字测量系统的建立来实现信号的检测。

3.2对设备进行相应的故障诊断工作

其实就是利用技术对出现的问题做出相应的分析，从而更好地将问题解决。我们在平时的故障诊断工作当中运用的较为广泛的为比较诊断法和综合诊断法。而在这两种故障诊断方法当中，大家都习惯性地应用综合诊断法。通过对比的方式对设备进行诊断，主要是通过在设备检测过程中得到的数据进行比较分析，从而对该设备做出一个正确的判断。特别是有的时候，所检测到的数据变化较大，此时更需要对该设备进行检修。假如所检测到的结果在正常范围内，就可以证明设备运行状况良好。另外，所谓的综合诊断其实就是对设备的整体情况进行综合研究，利用检测得到的数据以及设备的相关的参数来对设备的总体情况做出相应的研究。

4优化变电检修的流程

4.1完善变电检修制度

完善的制度是各项变电检修工作有效落实的基础保障。伴随着变电系统的不断进步发展，设备数量逐渐增多、系统结构逐渐复杂，给变电检修工作提出了非常高的标准。所以，有关单位要从设备检修的实际需求出发，综合变电检修工作特点，完善传统的变电检修制度，保证变电检修人员检修工作有理可依、有章可循，将检修人员的工作行为进行规范，将变电检修工作效率和质量提高。

4.2网络技术规范工作流程

对工程项目进行良好地控制与计划，就是所谓的网络计划技术。它最基本的原理就是借助网络图，将检修工作的进度，以及各工序间的关系和影响，正确地表达出来，规划工序和工序间的参数和时间，找到其中起着最关键作用的线路，从而对工作有着全面且清晰的了解，对网络进行分析，并做出整体的规划以及日程计划等，使得方案得以优化。在具体的执行计划期间，要充分利用反馈的信息，控制和监督各项行为的进度，尽量缩短检修时间，可以将串联线路的工作，改为平行工作的方式来进行。在网络图上，各个关键性的工作都存在着时间差，而且具体工作的开始和时间的持续上都不容易固定，因此，可以放慢相对不关键的工作速度，将更多的时间和人力投入到关键性的工作上。

4.3优化业务流程再造工序

业务流程再造一般是以流程为基础，促进企业管理工作的合理展开。因业务流程本身具有一定规律性，并以确定形式来制定，从而实现特定结构。每种活动都具有输入与输出，加强对流程的分析能实现流程输入的改变，运用流程分析方法将不必要步骤取消，降低运行成本，提高相关绩效。值得注意的是，业务流程再造是以信息技术为基础，通过网络数据库的运用来构建企业级别网络，促使信息传递速度得到提升，实现信息共享。供电企业业务流程再造需面对营销系统流程，更好地优化设备工作流程。

4.4自动化检修系统故障

电气设备中电压和电能的变换需要应用电气控制系统完成。通过利用变压器将不同级数的电压相联系，从而避免因骤停或超载荷而造成系统运行中断。综合变电站中的自动化技术主要是通过在信息处理和传输上，完全取代人力，从而实现自动调整与控制，并在一定程度上使综合变电站的管理水平和运行水平得到提升。目前，我国许多供电单位应用计算机对电气控制系统进行检修，能够远程操作变电设备，从而减少物力和人力方面的资金投入。

总而言之，作为电力系统重要组成部分的变电系统，保持安全稳定的运行，意义非凡。变电系统故障复杂，检修人员需要增强设备状态监测和设备故障诊断，将变电运行管理力度提高，同时经过科学的流程优化，将检修效率与工作质量有效提高，以促进电力系统的进一步发展。

参考文献：

[1]黄敬侠.如何优化变电检修流程[J].通讯世界，2017，（13）：216-217.

[2]徐丽珍.变电检修流程优化探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（19）：23.

[3]周义.变电检修技术及其注意事项[J].农村电气化，2017，（05）：62.

[4]舒芳华.变电检修流程优化探讨[J].中国高新技术企业，2017，（07）：49-50.

[5]吴章平，陈立功.变电检修技术与变电检修流程优化研究[J].中国高新技术企业，2017，（02）：134-135.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fc33e8ea283bc7a9696ef150.html