# 水工建筑物混凝土施工质量控制研究丁胜华

绍兴市第一水利生态建设有限公司312000

摘要：大面积混凝土是水工建筑物的重要构成部分，其会对水工建筑的质量起到决定性的影响。所以，相关工作人员一定要合理的控制好混凝土施工的质量，这样一来就能够确保水工建筑的整体施工效果。

关键词：混凝土施工；质量控制；措施

混凝土质量的优劣，不但会决定水工建筑物的整体质量，同时还能够合理的控制工程造价。所以若想确保水工建筑物的施工效果，避免施工期间出现问题以及造成成本浪费，那么就要做好对水工建筑物混凝土施工质量控制工作。

一、水工建筑物混凝土质量的影响因素

（一）混凝土强度

在对水工建筑混凝土进行检验期间，对混凝土强度的检验至关重要，通常混凝土的抗压强度越好，则代表混凝土的强度越强。通过相关公式能够了解到，要是高标号与低标号这两种水泥的水灰比一样的话，那么高标号水泥会具有更好的抗压强度。而要是混凝土水灰比偏低，那么就代表混凝土的强度较差。不过，如果在水灰比不变的情况下，则不可以采用增多水泥量的方法来提升混凝土强度，水泥量超出标准范围只会造成混凝土收缩、变形程度的进一步严重。

（二）原材料质量

原材料的质量也会决定混凝土的质量。要是水泥的强度出现变化，那么就会对混凝土强度造成影响。而如果各级的石子超逊径颗粒含量具有变化，则很有可能导致混凝土级配发生变动，并最终破坏混凝土的和易性。而以上这些情况，都是因为原材料质量不达标所导致的。所以想要确保混凝土的整体质量，那么就要做好对原材料的检测工作，让其质量能够满足混凝土施工的标准要求。

二、水工建筑物混凝土施工质量控制的措施

（一）合理的对混凝土进行配制

（1）混凝土施工配合比的换算

通过相关试验了解到，各级骨料当中不具有超逊径颗粒，并能够保持饱和面干的效果。不过在实际施工中发现，各级骨料里具有大量的超逊径颗粒，其含水量高过饱和面干状态。所以在施工期间，一定要根据两者的实际状况，把实验室配合比转化成施工配合比。

（2）混凝土施工配合比的调整

混凝土在通过实验所后所获取的配合比，在和易性方面未必和施工情况相一致，而且会因为施工设备、天气条件、运输方式等情况出现变化，进而造成混凝土坍落度也发生变化。而想要确保混凝土和易性能够满足施工需求，那么就要对混凝土含水量和用水量进行有针对性的调试。

（3）混凝土配合比

只有在混凝土配合比符合施工需求的情况下，才可以确保施工质量。水工素混凝土以及少筋混凝土的坍落度通常在3cm-5cm的范围内；如果钢筋混凝土的配筋率大于1%的话，那么坍落度通常会在7cm-9cm之间；而对箱梁主要使用的是泵送施工，混凝土坍落度通常保持在10cm-14cm之间，初凝时间至少要达到4小时；灌注桩的强度要保持在35Mpa作用，而凝结时间至少要达到10小时，坍落度则要控制在18cm-22cm之间。采用传统的配制方式很难让混凝土满足工程需求，所以一定要采用合理的方式来提高混凝土的性能以及强度。此外，要往混凝土里填入各种外加剂，让混凝土的配合比能够满足施工要求，这样一来就会提升施工的质量。

（二）控制好混凝土的和易性

和易性能够决定混凝土拌合物的流动性、粘聚性。如果混凝土和易性不理想，那么混凝土的振捣效果就达不到规定要求，甚至出现离析的情况，导致严重的质量问题。而混凝土和易性符合要求的话，混凝土就容易振实，并且不会出现离析，这样就会配制出性能良好的混凝土。一般所配制的混凝土不但含水量少，而且坍落度还比较低，所以很有可能形成蜂窝、孔洞，从而导致出现质量问题。通过实际施工发现，混凝土的和易性在达到理想要求后，不但能够振实，同时还能够具备较好的流动性，从而得以确保浇筑效果。而适当的使用减水剂，也可以加强混凝土的和易性。

（三）做好混凝土浇筑振捣施工

想要提高混凝土的施工质量，那么就要确保浇筑振实成型。水工混凝土的浇筑方法包括皮带机入仓、溜槽入仓等。因为施工所处的地质比较复杂、场地偏窄，所以要先掌握好施工的实际状况以及确立浇筑的位置，然后有针对性的选用入仓方法。同时，要采用尺寸合适的浇筑模板，而且支撑要牢靠，并要符合验收要求。而在还没有安装模板的时候，要根据图纸规定来准确的运算模板配件以及支撑件的使用标准，并检测模板质量，在通过检测后将其安设到合理的位置。把胶条贴入在模板接缝处，以避免混凝土在浇筑过程中发生漏浆的情况。另外，确保模板的光滑度符合要求，在使用脱模剂的时候要均匀的撒在模板的表面，而厚度尽量控制在2mm-3mm的范围内。在浇筑准备期，先测验浇筑仓，清理仓面所具有的杂质，并确保仓面钢筋的布设能够满足设计规定。

按照从低到高的顺序来进行混凝土浇筑，而且要通过捣实的方式、结构配筋等情况来控制浇筑厚度。另外，若想避免混凝土在浇筑过程中发生离席情况，那么就要保证混凝自由下落高度低于2cm。浇筑混凝土的时候要具有持续性，如果中断超出规定时间，则必须在结构受力最低的位置预留施工缝。在浇筑施工缝的位置先撒入水泥浆，厚度控制在10mm到15mm之间。而在对大体积混凝土进行浇筑过程中，最好使用下面的方式来控制仓面混凝土的温度：在混凝土浇筑期间做好分层工作，并在基础部位上尽量使用薄层轮浇方式；不要在最热的时候对混凝土进行浇筑；使用台阶法来给大仓面进行浇筑；为了防止仓面混凝土在遭到太阳长时间照射后出现失水的情况，最好使用布来进行覆盖；在仓面还要安装喷雾装置，以控制好环境温度。

（四）提高对混凝土的养护效果

要对各个水工建筑物混凝土施工环节做好质量控制工作，不过要是养护措施不到位的话，那么依然无法确保混凝土的质量。通常在冬天对水工建筑物混凝土进行施工，混凝土养护会从正温降入到负温，此时其浇筑抗压强度就会高出混凝土轻度的40%，而要是浇筑期间所处的环境温度达不到10℃的话，则混凝土强度会超过5MPa。另外还要使用相关的保温材料，例如草袋来控制混凝土材料的干燥度，不过值得注意的是，在采用保温材料的时候，不要马上将其放在刚完成施工的混凝土上，在这之前一定要先放入一层薄膜。

在完成混凝土施工之后，一定要做好相关的养护工作，否则就极有可能发生干缩裂缝的情况。而如果长时间暴露在高温当中，混凝土的水分就会马上被蒸发掉，其面积会遭受内部拉应力制约而造成混凝土产生干缩裂缝。由于干缩裂缝会降低水工建筑物的质量，所以要马上采取养护措施。在完成浇筑后，可利用洒水养护的方式，而要是施工面积大的话，那么最好采用分段养护的方式。通常，混凝土之所以会出现裂缝，主要的原因在于温度的变化，特别是对水工建筑物大坝位置的质量影响较大，所以相关工作者要根据施工特点以及所处的环境情况来对混凝土采取养护，以此提高混凝土的质量。

结束语

混凝土质量的优劣会决定水工建筑物的整体质量，因此一定要对其质量进行合理的控制。而这就要求相关工作者要合理的对混凝土进行配制、控制混凝土的和易性、做好混凝土浇筑振捣施工并提高对混凝土的养护效果，这样一来就能够确保混凝土的质量，并以此提升水工建筑物的整体施工效果。

参考文献：

[1]杨孟康.对水工建筑工程项目施工及支护的思考[J].农业科技与信息，2018（22）：89-90.

[2]黄佳莉.影响水工建筑物耐久性的主要因素及预防对策[J].科技风，2019（15）：114.

[3]余朝琼.分析水工建筑工程的挖掘施工及支护[J].低碳世界，2017（34）：125-126.

[4]孟建礼.浅谈水工建筑工程的挖掘施工及支护[J].中国新技术新产品，2017（18）：94-95.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fc44bf11f9af82df65e87d73.html