# 电气自动化在楼宇智能化控制中的应用分析

关键词：电气自动化；楼宇智能化；控制；应用；分析

1导言

楼宇智能化已经成为了现代建筑的一种发展趋势，而实现楼宇的智能化过程中，电气自动化系统是不可缺少的一个组成部分。电气自动化系统作为现代建筑物自控系统中不可缺少的一个基本环节，对于实现楼宇智能化有着极其重要的作用。本文以下，就有关电气自动化系统在智能楼宇中应用的关键技术进行简单的探讨。

2TN-S系统

在建筑物供配电设计中，接地系统设计占有重要的地位，因为它关系到供电系统的可靠性，安全性。尤其近年来，大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。TN-S系统的特点是，中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外，两线不再有任何的电气连接。中性线N是带电的，而PE线不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。只要象TN-C-S接地系统，采取同样的技术措施，TN-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。如果计算机等电子设备没有特殊的要求时，一般都采用这种接地系统。在智能建筑里，单相用电设备较多，单相负荷比重较大，三相负荷通常是不平衡的，因此在中性线N中带有随机电流。另外，由于大量采用荧光灯照明，其所产生的三次谐波叠加在N线上，加大了N线上的电流量，如果将N线接到设备外壳上，会造成电击或火灾事故。因此智能建筑应设置电子设备的直流接地，交流工作接地，安全保护接地及普通建筑也应具备的防雷保护接地。此外，由于智能建筑内多设有具有防静电要求的程控交换机房，计算机房，消防及火灾报警监控室，以及大量易受电磁波干扰的精密电子仪器设备，所以在智能楼宇的设计和施工中，还应考虑防静电接地和屏蔽接地的要求。

3TN-S系统

TN-C-S系统由两个接地系统组成，第一部分是TN-C系统，第二部分是TN-S系统，分界面在N线与PE线的连接点。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所，进户之前采用TN-C系统，进户处做重复接地，进户后变成TN-S系统。TN-C系统前面已做分析。TN-S系统的特点是：中性线N与保护接地线PE在进户时共同接地后，不能再有任何电气连接。该系统中，中性线N常会带电，保护接地线PE没有电的来源。PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时，始终不会带电，因此TN-S接地系统明显提高了人及物的安全性。

4楼宇电气自动化系统的设计

对现代建筑的设备自动化系统进行设计时，所要遵循的原则就是要充分地发挥建筑电气系统的功能，保证整个建筑的电气设备运行的安全性，使各个部分进行合理的组合，最大限度的节约能源和人力资源。在具体的设计过程中弱电设计主要要做好以下几个方面的设计与协调，包括建筑物的防雷设计、建筑物的接地安全设计、火灾自动报警和联动系统的设计、安全防范系统的设计、综合布线系统的设计、通信网络系统的设计、信息网络系统的设计、建筑设备监控系统的设计、有线电视系统的设计、扩声系统的设计、呼应信号系统的设计和公共显示装置的设计等。建筑电气自动化系统的中央管理统计机要集操纵、报警、表现、打印以及优化于一体。

现代化的智能楼宇建筑，对于接地系统的设计提出了新的要求，如果继续沿用基于现代控制基本理论的集散型统计机控制系统，会导致电子设备由于受到干扰而不能进行正常工作。所以，现代智能建筑在接地系统设计方面，必须包含电子设备直流接地系统、安全保护接地系统、交流工作接地系统和防雷保护接地系统。在进行建筑物的电气自动化系统设计时，一定要严格按照上级批示的文件进行，同时还应该遵循建筑单位的相关设计要求，还要有相关的工艺设备的清单。进行建筑物的电气自动化系统设计施工时一定要按照国家和相关部门的规定、程序和标准进行执行。另外，智能楼宇中都设置有具有防静电要求的程控交换机房、消防和火灾监控室，还有一些不能受到电磁波干扰的电子仪器设备，基于以上这些原因，在智能楼宇的设计时还要设计防静电和防屏蔽接地系统。

5智能楼宇中自动化电气控制系统的应用特点

首先，智能化楼宇中的自动化电气控制系统有效提高了楼宇管理的准确度，帮助人们精准掌握各个设备及和运行系统。特别是在一些大型的智能楼宇之中，自动化电气控制系统的结构较为复杂，容易出现管理盲区，一旦发生故障，将造成较大的损失和负面影响。随着技术的不断提升，现代的智能化楼宇中越来越多的融入了数字化的电气自动化技术，可能将管理命令及时迅速的传达到各个分支系统，并且迅速收集反馈，使整个流程的效率大幅度提高。其次，智能楼宇中的自动化电气控制系统在很大程度上增加了管理的联动性能。使楼宇中照明、暖通、安防、消防等系统整合成为一个综合的系统。使管理资源得到更有效的配置，促进了不同分支系统中的联合互动。再次，智能楼宇中的自动化电气控制系统促进建筑的安全性能提升。电气自动化系统中包含的各类分支系统和大量设备在经过自动化技术的管理几介入之后大幅度的提高了整个体系的安全程度，使各项工作充分发挥职能，有条不紊的进行。通过远程控制，工作人员就可以完成各区域的管理，比起传统的做法，工作人员的人生安全得到了大幅度提高。

6结论

如今，自动化的电气控制系统在智能化办公楼宇之中已经得到了非常广泛的应用。然而实现楼宇智能化的关键在于，对于电气化自动系统的深入了解和准确认知。做好自动化的电气控制系统的设计，是实现楼宇智能化的根本前提，也是提高各部分设备工作效率，使其能够有效运行的重要基础。自动化的技术帮助人们实现了远程操控，在控制中心内即可完成对于整个建筑物的管理。随着科学技术水平的不断提升，越来越多的新技术被融入到了智能楼宇的电气自动化控制系统之中，人工智能与电气自动化为建筑实现智能化提供了有力的技术支持，满足了人民对于建筑物越来越多的需求。自动化的电气控制技术的不断推进和发展对优化楼宇管理资源配置，提高建筑控制管理系统的稳定性都有着积极意义。

参考文献

[1]杨传旭.电气自动化在楼宇智能化中的应用[J].住宅与房地产，2017（17）：252.

[2]沈丹丹.电气自动化在楼宇智能化中的技术应用[J].科技创新导报，2017，14（17）：2-3.

[3]罗杰.浅析电气自动化在楼宇智能化中的应用[J].智能城市，2017，3（01）：255.

[4]符明.电气自动化在楼宇智能化方面的应用[J].价值工程，2015，34（35）：87-88.

[5]梁伯烽.电气自动化在楼宇智能化中的应用[A]..《IT时代周刊》论文专版（第317期）[C].：，2015：3.

[6]高榕.浅析电气自动化在楼宇智能化中的应用[J].黑龙江科技信息，2014（17）：164.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fc5f05a03a71e11d537ee213.html