# 水利工程护坡生态化设计技术研究孙笑娜

1山东恒泰工程集团有限公司山东省滨州市2566002滨州市引黄灌溉管理服务中心山东省滨州市256600

摘要：水利工程项目是我国非常重要的基础设施工程项目类型，其中护坡设计时整个水利工程的重要内容。当今环保理念广泛推行，相应的生态化护坡设计技术随之产生，这一设计理念充分展现出社会对水利工程护坡技术发展的新要求。具体要求我国水利工程护坡设计不但应当增强护坡功能，同时要求在实施护坡设计的同时，充分考量施工建设区内生态及自然景观，通过综合采用多种因素来促使护坡设计与当地人文、自然环境的统一，实现水利护坡生态型特点。为此，本文针对水利工程护坡生态化设计技术进行研究，展开简要论述以供参考。

关键词：水利工程；护坡生态化设计技术；工程设计

引言

水利工程本身是我国经济社会发展的重要设施，如今大多数水利工程均处于一种快速开工建设的状态，而在实际建设当中，通常由于边坡被挖开而由此形成明显的裸露边坡面，这样将无可避免的破坏建设区域内生态植被层，进而由此引发较为严重的水土流失情况。以往传统的水利工程护坡一般都是现浇和预制混凝土及浆砌石块等材料来针对裸露的边坡面实施防护处理，这种防护技术能够在某种程度上有效满足边坡的稳定性需求。因此，在水利工程建设当中，采用刚性材料实施边坡防护将由此引发水利工程副产物污染。因此，这就必须采取全新的生态化护坡技术，以下为此展开讨论：

一、水利工程生态化护坡建设的作用

水利工程开发建设本身属于重要的项目建设类型，其在整体发展当中存在明显的设计不合理情况，由此将直接增加相应的安全隐患，进而影响到水利工程护坡的生态化建设质量水平。

（一）有效缓和水利工程与环境的矛盾

水利工程基础设施建设本身涵盖诸多影响因素，一旦整个过程控制不当，必将由此对整个检核区域范围的土层造成严重破坏，甚至由此损坏生态植被正常生长。长时间下去，遭受损坏的区域必将产生大量裸露或者水土流失的问题。水利工程护坡生态化设计能够极大的消除相关影响因素，充分适应水利工程后续施工要求，由此持续提升护坡技术的运用效果。而一些以植被为主的生态护坡方案则能够有效实现植物间的调节效果，进而在较短时间范围以最快的速度恢复植被，最终达成环境美化的目标。

（二）降低施工成本

水利工程建设本身属于一项长期且复杂化的工程项目类型，因此其设计的形式对工程整体具备一定的影响。这就必须高度重视对水利工程生态化设计，由此才能有效避免技术隐患，乃至产生施工机制不全的情况。水利工程生态化设计较为符合当前水利工程设计的实际要求，能够在充分降低工程成本的同时，缓冲雨水冲刷作用，实现截留与缓冲效果。最主要是采用生态化设计能够在当前施工基础上不断减少和降低对四周环境的损害，进而缓解水流对边坡的侵蚀及冲刷，并且借助植物根系生长规律也将由此起到想要的固定效果。可见水利工程护坡生态设计可极大的减少资金投入，切实实现区域经济发展的目标。

（三）优化周边环境景观性能

水利工程后续施工当中，如果未及时采用全新生态化设计方式，则必然会对水利工程整体施工质量造成影响。在实际护坡建设当中，采用全新生态化护坡技术，制定相应的护坡方案，将将其执行落实，能够持续提升建设区域内的生态性能，进而符合景观建设的要求。所以，水利工程护坡生态建设在整个生态化研究当中也非常重要。

二、水利工程护坡生态化设计技术

（一）土木材料固土技术

水利工程本身具备一定特殊性，采用系统化、科学化的技术能够有效的防治污染问题。一般采用土木材料进行固土施工可实现这一目标。实际的土木材料固土可划分为土工网垫固土种植基、土工单元固土种植基等多种方式，一般不同种植的方式所取得的防护效果也存在明显的差异。其中土工网垫固土整体操作较为复杂，直接对材料提出了较高要求，可直接将多种区域内土体进行有机结合，并最终形成网垫达成固土的作用及效果。其需要在已经完成的边坡基面进行滤水土工布敷设，两个相邻的土工布之间的距离不得低于100mm，并且两端基面深度应当不低于1m。因不同方向拉伸作用较为明显，因此在不同的网点需要做好及时的聚焦操作，以此来明确网垫本身的位置。整体而言，土工材料固土的方式稳定性较强，但是外框作用特殊，遭遇较大洪水时，防护作用不足，因此不适用于防水保护阶段。

（二）植被防护技术

通常选用不同的植被，所能取得的防护效果差异明显，并且植被本身独特的根系也将起到想要的固土效果，其在水土保持方面成效显著，因此采用植被防护技术需要熟悉掌握不同植物的不同习性。像一些根系相对发达的植物，其本身所具备的固土作用非常明显，在实践当中应当充分合理的加以运用，这样才能切实有效的完善周边自然环境。此外，植被本身也可直接用于观赏，这样能够极大的美化人们兴趣。在一些防洪工程当中，植被的作用不可忽视，像一些降水相对较多的区域内，由于生态环境相对潮湿，通常强大雨水冲刷力比较强，很容易影响到整体景观，乃至由此形成深沟，进而直接对地质造成损坏。因此，在进行砌块铺设施工前，应将所需铺设的基面严格依照坡度设计标准来夯实，通常依照10-15m为一段，采用挂线、水平仪等技实施现找平操作。

（三）植被型生态混凝土护坡技术

这一护坡技术的运用范围较为广泛，通常随着水利工程护坡机制的持续完善，在实际生态化建设当中，要求应当科学合理采用生态型混凝土实施护坡。具体要求应当从多种角度出发，充分掌握和熟悉技术体系的实际要求。一般植被型的生态混凝土通常由保水材料、混凝土及缓释肥料组合而成，其自身的透气性较为明显，可保障植被和空气间的交换里。借助表层植被的作用，可有效控制水分蒸发，真正为植被的正常生长提供所需的养料。可见不同护坡技术对水流产生的作用差异明显，其中更多以缓冲作用为主，需充分结合护坡技术的实际要求来持续减少和降低含水量，这样才能有效避免水体控制不稳的情况产生。

三、水利工程生态护坡设计方案

（一）多孔植物设计方案

一般多孔植物生长与混凝土设计形式运用区域差异明显，要求施工人员应当充分结合实际情况来制定出切实可行的防护举措，这样才能保障设计形式的有效合理性。在实际建设区域方面，可采用天然种子与材料，借助植物根系吸收养料和水分实现互为连接，从而达成一套完善的水利工程边坡防护系统，由此将起到稳固的防护作用。而在具体设计方面需兼顾防护机制特殊性，为符合设计要求，需充分结合设计标准不断增强设计形式，最终达成理想设计目标。

（二）植被型护坡方案

这一护坡方案的本身较为复杂，需要充分结合相应负荷结构的要求来实施，通过构件形式的实际要求，以相应的国家规范标准为重要基础，有效计算出生态化设计技术的实际标准内容，这样才能有效发挥出生态设计作用最大化。要求施工人员应当熟练掌握此类设计要求，结合生态设计机制，积极的构建再生水环境，在后续的施工当中，需充分结合方案设计的需求，搭建完善水生态链，将促使江河水自我协调，最终实现净化目标。

四、结语

综上所述，我国水利工程建设事业发展迅速，水利工程生态化设计成为主流，能够切实保障区域环境与边坡保护质量。在实际施工上，要求相关施工人员应当深入考察区域环境特点，结合相应的设计标准要求来做好相应的技术处理工作，这样才能符合边坡防护的实际要求。

参考文献：

[1]张华.水利工程护坡生态化设计技术研究[J].珠江水运，2019（03）：66-67.

[2]何志华.水利工程护坡生态化技术探讨[J].科学技术创新，2018（09）：143-144.

[3]桑成虎.水利工程护坡生态化设计技术浅析[J].建材与装饰，2016（42）：265-266.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fc690203ccee654f81950c94.html