# 试析电厂施工工程中的电气安装技术张溪月

(中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司辽宁沈阳110000)

摘要：电气安装是电厂建设项目中的一项重要内容。电气安装的质量直接关系到发电厂的运行，关系到人员和财产的安全。因此，发电厂要高度重视电气安装质量，加强这方面的监督管理，提升人员素质，保证发电厂的安全运行。文中总结了电气安装施工中的常见问题和施工前的准备工作，并提出了安装建议，希望能为实际施工提供参考。

关键词：电厂；施工工程；电气；安装技术；

1电气安装前的准备工作

为使电气施工工作更加顺利，施工前做足准备工作非常重要。首先，，要引起思想上的重视，相关技术人员将施工质量和安全铭记于心，结合施工中的各方面具体情况，制定科学、合理、可行的施工规划。电气设计中，管理部门和负责人员应在提高人员知识的基础上提出更高的标准和要求。例如，在图纸上应该清楚地标注上一些重要的注意事项。其次，根据当地情况选择适合企业的最理想的施工实施方案。相关人员在正式开工前要认真研究施工内容。对于那些更重要的内容，我们应该仔细检查。如果检查过程中发现内部存在不合理的内容。应采取相应措施予以纠正。最后，管理层应通力合作，保证工作的顺利开展。操作员工要加强自身的专业技能，熟悉工作要求，认真做好准备，相互团结开展工作，以保证电气建设的顺利发展。

2电气安装中的常见问题

2.1高压配电设备安装中的常见问题

在电气安装的实际过程中，有必要确保安装现场整洁有序，以保证施工的顺利发展。更好地管理和保护电气系统，保证电气系统的安全。在高压配电装置安装施工中，最常见的问题是由于运输中的颠簸和安装的遗漏，电盘柜损坏或部件丢失。问题的直接后果是电盘柜不能正常使用。高压配电装置安装中的另一个常见问题是，由于操作不当或异物堵塞问题，抽屉式和手推车式配电柜无法顺利地完成拔出或推入。

2.2在电缆敷设和机柜布线中的常见问题

敷设电缆时，常见的问题是电力电缆和控制电缆不能更准确地分开，但电缆敷设一般是敷设在一起的，也就是高压电缆和信号电缆敷设在同一层中，直接后果是产生相应的安全问题，施工和维修过程中造成电气的危险系数增加。在托盘柜中，会有更多的灰尘堆积，这些灰尘若不能及时处理，会导致连接线接触不良。

2.3在变压器安装中的常见问题

当变压器安装时，也会经常出现许多问题，例如，变压器的清洗不及时，底部就有更多的油迹；为了能够尽早结束安装，室外安装在不合理的时间是进行；采样时油被滤油器过滤到变压器后不能及时检测到，从而导致遗留问题的存在。在安装之前，需要对变压器相关部件进行测试，不承受真空承载能力的附件不能单独处理。在变压器的安装过程中，许多企业不能按此要求进行，导致使用中经常出现故障。

2.4设计制图中的常见问题

在电气施工中，必须严格按照图纸进行施工，图纸质量是电气施工能否顺利进行和电气安全的关键。图纸设计者必须有高度的责任感，以确保施工图纸中没有任何的质量问题。设计图纸问题在施工中的直接表现往往就是，在发电厂的电气设备无法安装或安装完存在隐患，因此设计图纸高质量和规范、严格是非常重要的。

2.5操作人员安装工技术水平低

人员素质是影响电气安装的重要因素。施工人员技术素质高、责任心强、技术能力好的队伍，在很大程度上更能保证施工的安全性和施工质量。然而，事实上，许多安装人员的素质较低，并且技术能力和水平也有一定的局限性，对新的设备性能和新技术不熟悉，许多经验丰富的老员工不能更好地控制，而新员工往往培训有限，经验不足，这就会导致施工质量受到影响。

3实现高质量的电气安装的措施和建议

3.1按设计图纸开展电气安装

在电气安装施工过程中，图纸是施工中的重要参考依据和直接依据。因此，在图纸设计过程中必须做到严谨、慎重。施工方在决定开工前，应对图纸进行详细检查，以确保施工图中无错误或错误。实际施工开始后，施工人员应对图纸内容有清晰的认识，确保不发生理解错误，并严格按照图纸进行。施工过程中发现的设计图纸中出现的问题，施工人员应及时反映给负责人，不能单独处理。

3.2全面提高电气安装人员素质

施工人员的素质直接关系到施工质量和施工进度。因此，有必要打造一支高素质的电气施工队伍。那么如何建设一支高素质的施工队伍呢？我们可以从以下五个方面着手：

3.2.1在招聘施工人员时，必须严格筛选，提高录入要求，从源头上保障了人员素质。

3.2.2对于电气安装工人来说，有必要定期培训他们的专业素质和技能，增强人员的专业意识，提高工人的专业技能水平，以确保建筑工人能更好地应对现代新型建筑环境的挑战。

3.2.3应提高全体成员的安全意识，确保施工中将安全放在首位，严格按照操作规程和作业指导书进行施工，消除安全隐患和危险源。

3.2.4施工人员必须养成良好工作习惯，在施工前仔细检查设备、工具和图纸，有问题及时解决。

3.2.5认真落实现场技术指导和安全监督，从有经验的专业施工技术管理人员到工作成员所有现场人员必须全部到位，并实施签字程序，完善考核制度。

3.3执行线缆穿管道敷设规定

提高管道敷设质量对电气管道敷设，在施工中必须严格按照有关规定进行，精心施工，避免诸如煨弯、凹扁等。穿线时要注意。为了防止堵塞的发生，必须戴好防护帽。并保证在同一管道中不穿过不同的电压线路；对于地线、火线、零线必须严格区分，消除混合现象。

3.4实施电气设备接地保护

3.4.1通过焊接避雷针和地下管线实现它们之间的连接，在适当的位置设置折线卡，并采取合理的保护方案。

3.4.2当需要扁钢平整时，不能直接撞击，而是采用冷弯工艺。

3.4.3用于接地的铜线需要是带有黄绿色标记的专用线。接地设备必须有统一的接地螺母。

3.4.4对于焊工在施工中，除了提高他们的责任心外，还要提高他们的操作技能，确保他们的工作质量更好。

3.4.5对于地面扁钢的使用需要进行认证和筛选，以保证水平垂直的铺设，施工过程中应建立统一的操作方法和操作标准，并应按所指示的安装标准安装接地线。

3.5按标准和规范安装变压器

3.5.1套管安装。变压器使用的套管必须在使用前严格检查，以确保没有表面损坏和无污物附着。通过专业测试，套管没有“内伤”。任何套管都需要满足套管电压等级要求。安装套管时，不能有任何杂物落入变压器中。需要保证电接触。对于套管和导电杆，确保它们之间的紧密密封，变压器中的软连接线的分布不存在误差。

3.5.2储油柜及安全气道的安装。储油柜在试验结束后储油柜要确定干净且无损坏，安装在变压器油箱上。在储油罐内处理剩余油时，可以通过将干燥变压器油喷洒到储油罐中来清洗剩余油。在运输过程中，由于各种原因，容易造成连接管损坏，因此必须仔细检查焊管确保其完整性。

安全空气通道的主要功能是当油箱内的压力升高或变压器内部故障时保护油箱。在油箱上安装安全空气通道之前，首先要清洗内腔，然后将玻璃板和安全网安装在气道上部，然后密封。

结束语：

电气安装的质量不仅关系到电厂的安全稳定运行，而且还关系到实现电厂低能耗和设备的长期使用。因此，做好电气安装工作具有十分重要的意义。随着新设备新不断应用，新的安装技术也将出现，安装人员应在经验的基础上，积极学习新知识，掌握新技巧，并在实践中不断探索，努力提高安装技能，为电气安装工作，为电力行业发展做贡献。

参考文献：

[1]屠庭洁.电厂施工工程中的电气安装技术探究[J].硅谷，2014，（21）.

[2]刘军，董涛，毛林军，等.浅谈建筑工程电气安装与土建施工的技术配合[J].电子制作，2013，（12）.

[3]林良柱.电厂电气设备的安装技术重点难点探讨[J].科技创新与应用，2015，（20）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fd4166e273501fb1678b7221.html