# 黑河金盆水库论文-闫珅,梁婷

导读:本文包含了黑河金盆水库论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:洪峰流量,黑河,金盆,水库安全,防汛抗旱指挥部,行洪安全,米,秒,洪水过程,水文部门,强降雨过程

### 黑河金盆水库论文文献综述

闫珅,梁婷[1]（2019）在《金盆水库开闸泄洪应对黑河洪峰》一文中研究指出本报讯（ 闫珅 实习生 梁婷）受副高外围暖湿气流和冷空气共同影响，8月2日至3日，我市普降小到中雨，周至县、鄠邑区局地大到暴雨。8月3日12：30，黑河陈河水文站洪峰流量达到1220立方米/秒，为2012年以来最大一次来水。黑河遇洪峰 金盆(本文来源于《西安日报》期刊2019-08-04）

高敏超[2]（2018）在《黑河金盆水库防汛安全与洪水期调度研究》一文中研究指出水库的防洪调度,直接关系到大坝安全及下游的防洪安全。因此,无论从防洪要求、水库工程安全还是为了取得更大的效益,都必须做好水库防洪调度。我国北方年降水大部分集中在汛期,而汛期内降水又集中于几场暴雨。为了水库防洪安全,整个汛期库水位降的普遍较低,不敢蓄水,导致许多水库,尤其是北方以供水、灌溉、发电为主的大型年调节水库,汛后无水可蓄。水库防汛调度需要统筹考虑水库防洪与兴利的矛盾,所以随着水库流域水情自动测报系统的建设与运行、气象信息收集与分析手段的改进、流域洪水预报与降雨预报精度的提高,使充分利用洪水资源、让水库调度预案与实时调度思想更加接近,也为人们科学合理解决防洪与兴利矛盾,对水库流域内产生径流规律的了解和预测有了大幅提高,积累了一定经验。汛期优化调度的关键取决于对一场降雨过程形成来水总量、洪峰大小和历史长短的判断,其影响因素有叁方面:一是降雨的强弱度、二是降雨的历时长短、叁是降雨形成的洪峰大小。本文主要是在了解掌握黑河流域水文、工程等技术资料后,对流域内雨情、径流、洪水、兴利调度等因素进行整理,根据黑河流域径流特点和洪水特性,结合水库长期调度管理和洪水实时调控资料,进行以下研究:1.对黑河金盆水库流域平均面雨量与径流量、降雨强度与洪峰等在运行经验的基础上进行分析研究,整理出简捷方便的数学模型公式,用于及时研判水雨量级关系,并经由多年洪水资料带入验证精度是否完全满足水库防洪安全调度要求,并对洪峰的量级到陈河水文站的时间进行分析,推算出时段累计降雨量产生径流总量的关系公式,和24h最大平均面雨量与洪峰大小的关系公式;2.通过计算时段累计降雨量产生径流总量、洪峰前24小时平均最大降雨强度形成洪峰的关系数值,在实际洪水过程中可以快速的制定出方便易行、宏观控制的调度方案,结合水情自动测报系统和上游流域水文信息,为水库迎接较大汛情,提前预泄,减小大流量泄洪对下游河道防洪的压力,通过消减洪峰,实现水库对渭河削峰错峰作用,在防洪调度过程中,尽最大可能发挥城市供水、农业灌溉和发电的经济效益。3.对降雨、径流和洪峰演进等关键因素进行分析,得出暴雨提前预警时间,结合关系公式提前预泄,减小大流量泄洪对下游河道防洪的压力,将大洪水有效削减为中小洪水,对其他同流域单体水库防洪调度有一定的参考借鉴作用。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30）

王晓江[3]（2018）在《黑河金盆水库溶解性有机质来源分析及特性研究》一文中研究指出金盆水库位于西安黑河流域,属单循环峡谷深水分层型水库。由于水体分层造成的底层缺氧和内源污染以及降雨径流外源输入对水库水质产生了显着影响,直接影响饮用水源水质安全。所以本文应用叁维荧光光谱-平行因子分析法,结合紫外可见光吸收光谱技术,对金盆水库水体、间隙水及沿程沉积物溶解性有机质(Dissolved Organic Matter,DOM)的分布特征和来源进行分析,并探讨了沉积物DOM与沉积物中氮的相互关系,重点研究了降雨径流的陆源输入对水库DOM的影响。本文得出的主要结论有以下几方面:(1)利用叁维荧光结合平行因子分析法解析出金盆水库存在类富里酸荧光组分C1、类色氨酸荧光组分C2和类胡敏酸C3荧光组分。通过各项荧光光谱指标(FI、BIX、HIX)的分析,综合得出金盆水库DOM既有内源又有陆源输入双重特征。此特征源于水库地貌特征和水文条件。(2)水库水体DOM特征有显着的时空变化规律。时间上,水库2016年冬季至2017年秋季,水体DOM浓度表现为冬季最大,春季降至最低,夏季有所回升,但保持较低水平,秋季荧光强度增加至较高水平。空间上,垂向水体DOM,秋冬春没有显着差异,夏季出现垂向差异;沿程从上游到主库区,DOM逐渐降低。(3)降雨径流是水库DOM主要来源之一。6月初的强降雨径流水体携带大量颗粒态营养有机物质和泥沙以异重流形式潜入,其流态从河流区的底层潜流向过渡区间层流转变,最终与主库区水体混合,造成主库DOM出现短时高负荷。(4)水库沉积物间隙水和上覆水之间存在显着的DOM浓度梯度,水体扰动、微生物作用等条件,沉积物DOM易释放到水体。沉积物间隙水DOM含量和腐殖化程度随深度增加而逐渐增加。(5)通过吸收指数a_(350、)光谱斜率S_(275-295)、S_(350-400)及光谱斜率比S_R计算分析,表明沉积物提取DOM浓度从上游到主库呈现先减少后增加的趋势,从上游到下游有机颗粒逐渐沉积,并在主库区富集造成的。沉积物中DOM组分含量与沉积物可溶性氮表现出较高的相关性,沉积物中DOM的降解是可溶性氮的主要来源之一。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2018-05-01）

马瑞婷[4]（2017）在《西安市黑河金盆水库入库水量计算》一文中研究指出西安市作为我国西部中心城市,供水安全与经济社会可持续发展密切相关。黑河金盆水库作为西安市主要供水工程,全球变化条件下水库入库水量的变化将直接影响城市供水保证程度。开展黑河金盆水库水源区的径流变化特征分析,在此基础上进行径流序列的修正计算,可为当地政府在西安市供水安全等方面提供参考。根据本文的分析计算,得到如下结论:(1)径流变化特征:运用有序聚类分析法和滑动T检验法得出突变年份为1990年;径流年内分配极不均匀,其中6～10月份,占年径流量的73.8%;运用Kendall秩次检验法,验证了黑峪口径流总体上呈减少趋势,且年、春、夏、冬各径流序列的减小趋势显着,而秋季的径流序列减小趋势不显着;用R/S分析法得出径流序列(年、春、夏、秋、冬)的持续性较强,即未来径流量依然处于减小的状态。(2)降水变化特征:研究区的降水量整体变化趋势不明显;年内分配,降水量非常不均匀,其中6～10月份,占年降水量的75.8%;研究区的降水没有与径流一致的突变点,也不存在明显的递减趋势,故研究区径流递减的主因不是降水。(3)蒸发变化特征:研究区内蒸发总体上呈减小趋势,年、春、夏、秋、冬蒸发系列减小趋势由大到小依次是年、冬、夏、秋、春;蒸发量在年内分配中不均匀,其中6～10月份,占年降水量的53.5%;研究区的蒸发与径流没有相反的变化趋势,故研究区径流递减的主因不是蒸发。(4)地形信息提取:基于Arcgis软件,利用DEM提取研究区的流向矩阵、汇流累积量、河网、汇流长度、自然子流域、地形指数等地形信息。(5)径流修正计算:将研究区划分为6个子流域,研究期径流系列分为突变点前与突变点后系列,利用遗传算法优选参数,验证TOPMODEL模型在研究区的适用性;经模型计算,研究期内金盆水库入库水量的还原/还现修正值分别为5.500亿m3、3.958亿m3。(本文来源于《西安理工大学》期刊2017-06-30）

王亚平,黄廷林,周子振,张海涵,李扬[5]（2016）在《黑河金盆水库表层沉积物中磷的形态和分布特征》一文中研究指出水源水库沉积物生源要素形态显着影响上覆水体水质,为给深水型水源水库水质修复提供科学依据,应用淡水沉积物中磷形态的标准测试程序(SMT),对西安市黑河金盆水库库区和上游入库6个代表性沉积物样的理化特征及磷赋存形态进行研究。结果表明:金盆水库表层沉积物中总磷(TP)含量范围为987~1326 mg·kg~(-1),从上游入库至库区,总磷含量逐渐增加;无机磷(IP)是沉积物中磷的主要成分,占总磷(TP)的比例为62.5%~78.9%;Ca-P是IP的主要组成成分,占IP的比例为72.0%~90.5%。沉积物-水界面存在明显的磷浓度梯度,当氧化还原条件变化时溶解性磷易从间隙水扩散到上覆水中,从而在一定程度上影响金盆水库整体的营养水平。TP与IP变化趋势基本一致,且TP的变化主要由IP决定,IP的增减因Ca-P和Fe/Al-P而改变。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2016年10期）

李立民[6]（2016）在《秦岭输水隧洞施工对黑河金盆水库的影响》一文中研究指出秦岭输水隧洞出口端邻近黑河金盆水库,为缩短洞线长度,减小工程投资,在勘察设计阶段对下穿黑河金盆水库区的地质条件进行认真研究。在对地面大量调查基础上,采用钻探、物探、取样试验等综合勘察手段,运用定性分析与定量计算相结合的评价研究方法,详细分析秦岭输水隧洞通过区的工程地质、水文地质特征及隧洞施工对水库渗漏的影响程度。根据影响分析结果,研究提出相应的防止库水渗漏的隧洞施工建议。经施工实践证明,秦岭输水隧洞洞线方案选择经济合理、对库区及地下水环境的影响小,达到了预期的效果。(本文来源于《隧道建设》期刊2016年04期）

黄向向[7]（2015）在《黑河金盆水库返迁移民成因及对策分析》一文中研究指出新中国成立以来中国水库存在着严重的移民返迁现象。本文以黑河金盆水库移民为例,从政策、自然、社会、心理以及个人等方面阐述了返迁移民形成的原因,并分析了移民返迁在水质、环境、经济、移民心理等四个方面造成的负面影响。进而提出了建立返迁移民管理机构,加强引导和调整移民的心理,提供多样化的安置模式,走"文化移民"的道路等建议。(本文来源于《价值工程》期刊2015年36期）

巨拓[8]（2015）在《黑河金盆水库水质季节性变化特征及扬水曝气水质改善研究》一文中研究指出为了解黑河金盆水库水体的热分层结构、热分层效应、水质季节性变化规律及扬水曝气系统对水质的改善效果,对水温、溶解氧、pH值、叶绿素a、浊度、电导率、氧化还原电位、营养盐、DOC、铁、锰、COD等水质指标进行了为期一年的监测。重点研究了:①黑河金盆水库季节性分层的水质特征;②暴雨径流对水库水质的影响;③扬水曝气系统对黑河金盆水库水质的改善成效。结果表明:(1)黑河金盆水库水体呈单循环混合模式,在3—10月形成自然热分层,水体的热分层导致了相应的水物理、化学的明显分层。在水库自然热分层末期,扬水曝气系统运行使得水库水体提前混合,实现了强制混合与水体自然混合过程的有机衔接,延长了水质持续改善的作用时效。黑河金盆水库为偏碱性水体,叶绿素a、总磷、总氮、氨氮和DOC平均值分别为2.21μg/L、0.022mg/L、1.32mg/L、0.20mg/L、2.93mg/L,热分层期底部溶解氧在0~7.9mg/L之间,平均为2.9mg/L,氮磷质量比在41~100之间,表明黑河金盆水库是一个底部季节性缺氧、高营养盐型水库。(2)暴雨径流主要影响中上层水体水质,径流潜入水库,使得水库溶解氧含量达到8mg/L以上,同时水体浊度大幅升高,总氮、总磷、有机物含量明显增加,其中总氮平均浓度为1.48mg/L,总磷平均浓度为0.04mg/L,CODMn达到5.0mg/L左右,超出晴天径流有机物含量2mg/L左右。持续暴雨使上游水体中携带了大量的营养盐及有机物,增加了水库水体的污染负荷。在暴雨径流的影响下,水库的水体浊度、有机物含量大幅升高,对水厂的安全运行产生了严重的影响。(3)改进后的扬水曝气器对黑河金盆水库水质的改善效果显着。混合充氧作用下,水库热分层结构受到破坏,垂向温差不断缩小,表层水温下降6℃左右,温跃层位置下迁,温差缩小;等温层范围不断缩小,温变层范围不断扩大,且上下水体逐渐趋于均温化,库底季节性厌氧环境得到改善,底泥表层溶解氧浓度维持在9mg/L以上;滞水层溶解氧平均浓度较运行前上升约1.5倍,TP浓度由0.042mg/L降至0.013 mg/L;TN浓度由1.44mg/L降至1.19 mg/L;氨氮浓度由0.45mg/L降至0.23 mg/L;铁含量由0.42mg/L降至0.15mg/L;锰含量低于最低检测限值(0.05mg/L);CODMn含量由5.39mg/L降至4.04 mg/L,叶绿素a含量由5.92μg/L降至1.66μg/L。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2015-06-01）

乔亮,钱会,高盼盼[9]（2015）在《黑河金盆水库入库径流水文特征分析》一文中研究指出以黑河金盆水库为研究对象,以1954~2007年的入库径流数据为数据源,采用游程理论、模比系数变差差积对金盆水库的径流年际特征以及径流年内分布特征进行了研究。结果表明,黑河金盆水库年际径流丰枯变化剧烈,最大年径流量与最小年径流量相差6倍以上;1991年以后,入库径流呈现明显的下降趋势,17年间枯水年占82%以上,未出现连丰年,可以得出金盆水库目前正处于枯水期,易发生少水事件,易发生连枯现象;在年内径流分布方面,径流分布表现出明显的季节特点,65%以上的径流集中于夏季,冬季仅有8%的径流。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2015年05期）

李伯牙[10]（2014）在《西安饮用水源80%来自黑河 金盆水库保护属重中之重》一文中研究指出继兰州、武汉水污染之后，浙江富春江又突发事故，一辆运输四氯乙烷的槽罐车侧翻泄漏，威胁富阳市供水安全。 接连发生的城市饮用水安全事故，导致了当地市民的恐慌，恐慌的人群又纷纷抢购桶装水，引发社会的连锁反应。在当前城镇化加速推进的情况下，随着更多(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2014-05-27）

### 黑河金盆水库论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

水库的防洪调度,直接关系到大坝安全及下游的防洪安全。因此,无论从防洪要求、水库工程安全还是为了取得更大的效益,都必须做好水库防洪调度。我国北方年降水大部分集中在汛期,而汛期内降水又集中于几场暴雨。为了水库防洪安全,整个汛期库水位降的普遍较低,不敢蓄水,导致许多水库,尤其是北方以供水、灌溉、发电为主的大型年调节水库,汛后无水可蓄。水库防汛调度需要统筹考虑水库防洪与兴利的矛盾,所以随着水库流域水情自动测报系统的建设与运行、气象信息收集与分析手段的改进、流域洪水预报与降雨预报精度的提高,使充分利用洪水资源、让水库调度预案与实时调度思想更加接近,也为人们科学合理解决防洪与兴利矛盾,对水库流域内产生径流规律的了解和预测有了大幅提高,积累了一定经验。汛期优化调度的关键取决于对一场降雨过程形成来水总量、洪峰大小和历史长短的判断,其影响因素有叁方面:一是降雨的强弱度、二是降雨的历时长短、叁是降雨形成的洪峰大小。本文主要是在了解掌握黑河流域水文、工程等技术资料后,对流域内雨情、径流、洪水、兴利调度等因素进行整理,根据黑河流域径流特点和洪水特性,结合水库长期调度管理和洪水实时调控资料,进行以下研究:1.对黑河金盆水库流域平均面雨量与径流量、降雨强度与洪峰等在运行经验的基础上进行分析研究,整理出简捷方便的数学模型公式,用于及时研判水雨量级关系,并经由多年洪水资料带入验证精度是否完全满足水库防洪安全调度要求,并对洪峰的量级到陈河水文站的时间进行分析,推算出时段累计降雨量产生径流总量的关系公式,和24h最大平均面雨量与洪峰大小的关系公式;2.通过计算时段累计降雨量产生径流总量、洪峰前24小时平均最大降雨强度形成洪峰的关系数值,在实际洪水过程中可以快速的制定出方便易行、宏观控制的调度方案,结合水情自动测报系统和上游流域水文信息,为水库迎接较大汛情,提前预泄,减小大流量泄洪对下游河道防洪的压力,通过消减洪峰,实现水库对渭河削峰错峰作用,在防洪调度过程中,尽最大可能发挥城市供水、农业灌溉和发电的经济效益。3.对降雨、径流和洪峰演进等关键因素进行分析,得出暴雨提前预警时间,结合关系公式提前预泄,减小大流量泄洪对下游河道防洪的压力,将大洪水有效削减为中小洪水,对其他同流域单体水库防洪调度有一定的参考借鉴作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 黑河金盆水库论文参考文献

[1].闫珅,梁婷.金盆水库开闸泄洪应对黑河洪峰[N].西安日报.2019

[2].高敏超.黑河金盆水库防汛安全与洪水期调度研究[D].西安理工大学.2018

[3].王晓江.黑河金盆水库溶解性有机质来源分析及特性研究[D].西安建筑科技大学.2018

[4].马瑞婷.西安市黑河金盆水库入库水量计算[D].西安理工大学.2017

[5].王亚平,黄廷林,周子振,张海涵,李扬.黑河金盆水库表层沉积物中磷的形态和分布特征[J].农业环境科学学报.2016

[6].李立民.秦岭输水隧洞施工对黑河金盆水库的影响[J].隧道建设.2016

[7].黄向向.黑河金盆水库返迁移民成因及对策分析[J].价值工程.2015

[8].巨拓.黑河金盆水库水质季节性变化特征及扬水曝气水质改善研究[D].西安建筑科技大学.2015

[9].乔亮,钱会,高盼盼.黑河金盆水库入库径流水文特征分析[J].安徽农业科学.2015

[10].李伯牙.西安饮用水源80%来自黑河金盆水库保护属重中之重[N].21世纪经济报道.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fdb5715662ba5617717e8620.html