# 耦合电容器论文-郝进东

导读:本文包含了耦合电容器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变电站,电容器,故障

### 耦合电容器论文文献综述

郝进东[1]（2019）在《一起220 kV耦合电容器突发故障的分析及处理》一文中研究指出1 故障现象某供电公司的一座220 kV变电站,电压等级为220 kV/110 kV/35 kV,容量为180 000 kVA。某日晚,变电站值班人员在对高压设备巡检中,听到220 kV侧的Ⅰ段进线设备附近有间断放电声。通过近距离仔细巡察,发现高压耦合电容器下端放电,并伴有弧光。巡检人员准备跑步到值班室,向上级电力调度汇报情况时,耦合电容下端瞬间起火,220 kVⅠ段进线突然失电,导致220 kV 1号变压器停运。经过3 h 25(本文来源于《电世界》期刊2019年04期）

李必春[2]（2018）在《不拆解直流耦合电容器均压电阻对电容元件测量的影响分析》一文中研究指出在高压耦合电容器的生产过程中,需要测量介损异常的产品每只元件的电容量和tanδ值。为提高测试效率,对带有均压电阻的耦合电容器在不拆解均压电阻情况下如何保证测量准确性的问题进行分析。以该类耦合电容器元件为研究对象,通过建立测量单只元件模型,确定均压电阻对电容量和tanδ测量值的函数关系,分析均压电阻值对tanδ值的影响,并在实际的直流耦合电容器上进行了模拟试验,证明了分析正确性,为测量该类电容器元件的电容量和tanδ值提供依据。(本文来源于《广西电力》期刊2018年04期）

宋守龙[3]（2018）在《耦合电容器元件击穿的分析与判别》一文中研究指出在耦合电容器的生产和运行过程中,经常会面临对元件击穿进行分析判别。通过建立元件击穿模型,阐述了元件击穿时耦合电容器的电容变化率、tanδ增量与元件总数n及击穿点电阻的关系;得出了当有k元件击穿时,电容变化率最大约为k/n,tanδ增量最大不会超过k/(2n)的结论。这些结论有助于分析元件击穿时的参数变化,或根据参数变化对元件是否击穿及击穿严重程度进行判别。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2018年03期）

梁流铭,马丽军,赖靖胤,赵鲁臻,陈烽[4]（2017）在《一起耦合电容器故障的处理》一文中研究指出介绍了一起耦合电容器故障的处理过程,通过红外检测、带电检测、停电试验、解体检查等方法排查故障原因,对开展电气设备状态检修与诊断的技术人员有参考作用。(本文来源于《上海电气技术》期刊2017年03期）

郑美娜,李岩松,刘君,杜儒剑[5]（2016）在《超级电容器的热电化学耦合研究》一文中研究指出首先建立了超级电容器的电化学模型和热模型,并实现了其热电化学的耦合;利用有限元法模拟了超级电容器温度场的分布;分析了不同电流密度、相同环境温度下和相同电流密度、不同环境温度下超级电容器的热行为;仿真结果表明,超级电容器的温度场分布和变化情况与电流密度和环境温度有关,超级电容器在放电过程中,其中心区域温度最高,越靠近表面温度越低;电流密度越大,环境温度越高,超级电容器的温度越高,散热效果越差;最后综合以上研究内容,提出了改进意见。(本文来源于《电源技术》期刊2016年07期）

窦元运,罗民,梁森,张学玲,丁肖怡[6]（2014）在《电泳沉积耦合电化学还原法制备柔性石墨烯自支撑薄膜电极超级电容器(英文)》一文中研究指出通过电泳沉积和电化学还原相耦合的方法制备柔性的石墨烯自支撑薄膜电极。首先,通过电沉积的方法在石墨基底上制备氧化石墨烯薄膜,然后通过对氧化石墨烯薄膜进行电化学还原,得到电容性能优异的石墨烯薄膜电极材料。通过SEM、XRD、FT-IR和电化学测试对石墨烯的表面形貌、结构和电容性能进行表征。结果表明:制备的石墨烯电容性能良好,在1 mol/L的硫酸电解液中,循环伏安扫速为10 mV/s时,比电容为254 F/g;当电流密度为83.3 A/g时,比电容能保持在132 F/g;最大功率密度可达39.1 kW/kg,能量密度为11.8 W·h/kg;充放电循环1000次后,电容能保持97.02%,表明该石墨烯薄膜电极材料具有优异的循环稳定性能。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2014年05期）

吴毅,刘涵,王沾[7]（2014）在《红外测温技术在耦合电容器故障判断中的应用》一文中研究指出电力系统中,应用红外测温技术可以及时发现耦合电容器等电力设备缺陷特别是内部缺陷,从而及时进行分析并采取措施,使设备故障得到及时的消除,避免电力系统事故的发生。(本文来源于《电气开关》期刊2014年01期）

何名川,陈振杰,杨爽[8]（2013）在《大型汽轮发电机定子绕组局放监测系统中环形耦合电容器的设计》一文中研究指出环形耦合电容器作为拾取局部放电信号和工频信号的传感器,它的设计是否合理直接决定了采集得到的局放信号的质量。通过已知数据,在忽略环形电容极板和母线封闭外壳的厚度的情况下,计算出电容极板的电容值。再通过耦合电容的等值电路得到耦合电容输出电压与输入电压之比,然后列出耦合信号输出输入电压的比值表。通过对表中数据进行分析得出所设计的环形耦合电容器是否可以去掉大部分噪声,达到我们对环形耦合电容的设计要求。(本文来源于《电气开关》期刊2013年01期）

李历波,席世友,王贤亮,胡思国[9]（2011）在《电抗耦合与不同期合闸对10kV并联电容器组合闸暂态的影响分析》一文中研究指出重庆市电力公司变电站近年来多次出现10 kV系统并联补偿电容器组合装置合闸过程中断路器(柜)故障事件。笔者从实际安装运行条件对合闸的过渡过程进行深入的理论分析:建立了1个含耦合电感的叁相二阶电路模型,对该电路进行等效解耦和Laplace变换及反变换,分析了电感之间存在不对称耦合电感对叁相电路过渡过程的影响;建立了含对地电容的电路合闸的电路模型,分析叁相断路器合闸的不同期对合闸过渡过程中电流和电压的影响;再利用ATP-EMTP电磁暂态仿真软件,代入实际参数对该模型进行仿真计算:比较不同耦合电感情形下的过渡过程;比较同期和不同期两种情形,得出不同期的间隔时间、电容和电感值等因素是怎样影响过渡过程的;在综合比较各个因素综合影响下的电压和电流变化,提出合闸时断路器故障与过电流和过电压相关的结论。(本文来源于《高压电器》期刊2011年12期）

康鸿飞,肖乾森,周树,何圣伟,席世友[10]（2011）在《串抗耦合对10kV并联电容器组合闸暂态的影响分析》一文中研究指出从串联电抗器的实际安装运行条件出发,建立电路模型,对10kV并联电容器组合闸的过渡过程进行理论分析和仿真计算,提出合闸时断路器故障与过电流和过电压相关的结论。(本文来源于《重庆电力高等专科学校学报》期刊2011年05期）

### 耦合电容器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在高压耦合电容器的生产过程中,需要测量介损异常的产品每只元件的电容量和tanδ值。为提高测试效率,对带有均压电阻的耦合电容器在不拆解均压电阻情况下如何保证测量准确性的问题进行分析。以该类耦合电容器元件为研究对象,通过建立测量单只元件模型,确定均压电阻对电容量和tanδ测量值的函数关系,分析均压电阻值对tanδ值的影响,并在实际的直流耦合电容器上进行了模拟试验,证明了分析正确性,为测量该类电容器元件的电容量和tanδ值提供依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 耦合电容器论文参考文献

[1].郝进东.一起220kV耦合电容器突发故障的分析及处理[J].电世界.2019

[2].李必春.不拆解直流耦合电容器均压电阻对电容元件测量的影响分析[J].广西电力.2018

[3].宋守龙.耦合电容器元件击穿的分析与判别[J].电力电容器与无功补偿.2018

[4].梁流铭,马丽军,赖靖胤,赵鲁臻,陈烽.一起耦合电容器故障的处理[J].上海电气技术.2017

[5].郑美娜,李岩松,刘君,杜儒剑.超级电容器的热电化学耦合研究[J].电源技术.2016

[6].窦元运,罗民,梁森,张学玲,丁肖怡.电泳沉积耦合电化学还原法制备柔性石墨烯自支撑薄膜电极超级电容器(英文)[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2014

[7].吴毅,刘涵,王沾.红外测温技术在耦合电容器故障判断中的应用[J].电气开关.2014

[8].何名川,陈振杰,杨爽.大型汽轮发电机定子绕组局放监测系统中环形耦合电容器的设计[J].电气开关.2013

[9].李历波,席世友,王贤亮,胡思国.电抗耦合与不同期合闸对10kV并联电容器组合闸暂态的影响分析[J].高压电器.2011

[10].康鸿飞,肖乾森,周树,何圣伟,席世友.串抗耦合对10kV并联电容器组合闸暂态的影响分析[J].重庆电力高等专科学校学报.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fdcdf0277a0487c4cb61e54e.html