# 形墩连续刚构论文-张飞,黄福云,王燕

导读:本文包含了形墩连续刚构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:桥梁工程,空间应力,优化设计,光弹性试验

### 形墩连续刚构论文文献综述

张飞,黄福云,王燕[1]（2019）在《V型墩连续刚构桥0号块空间应力分析及优化设计》一文中研究指出V型墩连续刚构桥0号块由于其特殊的结构构造和复杂的边界条件,该区域的空间应力状态复杂,设计中常采用杆系模型对其进行力学分析,误差较大。为此,以某V型墩连续刚构桥0号块为研究对象,对其空间应力和结构优化进行分析。采用光弹性应力法试验和数值分析相结合的方法,建立0号块的实体模型。从叁向正应力和边界切向正应力的角度揭示其在施工最大悬臂阶段和运营阶段的应力分布特征,绘制关键位置的切片边界应力分布曲线。结果表明:试验值和有限元值相吻合,主梁结构以压应力为主,满足全预应力混凝土结构的设计要求;横隔板人孔周边有横桥向的拉应力集中,箱梁顶板和底板与横隔板折线过渡处有顺桥向的压应力集中;V撑与竖墩的固结区是结构的应力危险区域,建议在此区域加强防裂钢筋配置或采用钢纤维混凝土。最后,为了优化V型墩刚构桥的受力特点,提出了增加竖墩高度的优化措施,使其表现出柔性墩特性。随着竖墩高度的增加,V撑各截面的应力梯度递减,截面上应力分布趋于均匀。当其高度大于墩顶梁高的5倍时,V墩各截面的应力梯度小于0.6,受力合理,安全储备大,适应运营阶段由于后期混凝土收缩和徐变、升降温等引起的主梁纵向水平位移的效果更好。(本文来源于《公路交通科技》期刊2019年11期）

袁宏波,王宝阳,邹黎琼[2]（2019）在《某山区高墩连续刚构桥结构设计与分析》一文中研究指出鸡公岭大桥是一座典型的山区高墩大跨连续刚构桥梁。拟定了上下部结构构造和尺寸,并采用常用的有限元程序进行了主桥静力计算和高墩稳定性分析,分析结果表明,结构的承载力、抗裂验算及稳定性验算等均满足相关技术规范要求。(本文来源于《北方交通》期刊2019年10期）

张忠锋,张凯凯,夏梅凯[3]（2019）在《不同入射角下高墩连续刚构桥地震相应分析》一文中研究指出采用Lanczos法对高墩连续刚构桥进行模态分析,并在此基础上将Kobe波分别以0°、15°、30°入射,研究了地震波入射角度对高墩连续刚构桥地震响应的影响。结果表明:高墩连续刚构桥对地震波入射角度的变化极其敏感。随着地震波输入角度的增大,除桥墩轴力小幅减小外,桥墩的内力及墩顶纵向位移均大幅度增加,增幅均在20%以上。在桥梁抗震设计中,地震波入射角度对结构抗震性能的影响应引起设计者的高度重视。(本文来源于《四川建材》期刊2019年10期）

马廷文[4]（2019）在《小宽跨比超高墩连续刚构桥设计中的关键技术》一文中研究指出连续刚构桥有较大的跨越能力及较强的地形适应能力,在公路工程建设中得到了较为广泛的应用。某超高墩特大桥采用(130+235+130)m跨径的连续刚构桥,悬臂浇筑施工,宽跨比仅为1/22.4。文章通过有限元软件模拟了悬臂浇筑到成桥阶段的全部施工过程,对于关键阶段的关键技术参数进行研究,结论对类似工程具有一定的借鉴价值。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年19期）

谈亭[5]（2019）在《V型墩连续刚构桥施工正装分析和阶段变形控制研究》一文中研究指出连续刚构桥主要特点为墩梁固结,既保留了连续梁的优势,又通过墩梁固结节省了支座费用,还通过水平刚度分配改善了水平荷载作用下桥梁受力性能。利用构造中主墩的柔性适应桥梁纵向变形,连续刚构桥通常适用于大跨度高墩桥梁结构。针对V型墩连续刚构桥,本文通过对桥梁正装分析计算结果以及实际施工监控相关数据的分析,模拟V型墩连续刚构桥施工过程,并探讨阶段变形控制办法,从而为现场施工提供指导依据,最终达到设计目标。(本文来源于《人民交通》期刊2019年10期）

唐杨[6]（2019）在《桥墩结构参数对单薄壁墩连续刚构桥地震响应的影响研究》一文中研究指出为了分析桥墩结构参数对单薄壁墩连续刚构桥地震响应的影响,依托重庆市忠县龙潭渡大桥,采用线性时程分析法,通过改变单薄壁墩的截面形式和截面尺寸,研究实心墩和空心墩在截面尺寸变化的情况下对地震响应的影响。研究表明实心桥墩截面积不变的情况下,随着顺桥向截面尺寸的增加,单薄壁墩连续刚构桥的地震响应有所减弱;实心截面桥墩在横桥向截面尺寸不变的情况下随着顺桥向截面尺寸的增加,连续刚构桥的地震响应明显增强;在不改变矩形空心墩截面面积的情况下,矩形空心墩的空心截面尺寸对地震响应的影响不大;矩形空心墩空心截面尺寸的增加可以降低连续刚构桥的地震响应。(本文来源于《国防交通工程与技术》期刊2019年05期）

王凯华,刘志才[7]（2019）在《大跨高墩连续刚构桥墩型选择及稳定性分析》一文中研究指出为掌握大跨高墩连续刚构桥稳定性与桥墩类型之间的关系,基于空间有限元法,采用MIDAS CIVIL建立某大跨高墩连续刚构桥的有限元模型,分析了在自重、汽车等荷载作用下不同桥墩形式对施工阶段、成桥阶段稳定性的影响。分析表明,对于大跨高墩连续刚构桥,增加壁厚、设置系梁、选择抗推刚度大的墩型有利于提高桥梁稳定性,但也会影响受力性能、施工难度、性价比等因素,因此需综合多种因素分析桥墩的稳定性问题。(本文来源于《低温建筑技术》期刊2019年06期）

余宏[8]（2019）在《大跨度矮墩连续刚构铁路桥设计研究》一文中研究指出以引江济淮工程宁西下行线跨江淮运河72+128+72m矮墩连续刚构桥为例,通过分析矮墩连续刚构桥受力特点,研究改善矮墩连续刚构桥受力的措施,介绍矮墩连续刚构桥设计要点,为类似的工程提供参考。(本文来源于《中国标准化》期刊2019年12期）

毛穗丰,刘强,魏凯,王维,唐发明[9]（2019）在《基于IDA分析的深水高墩连续刚构桥地震损伤评价》一文中研究指出为研究深水高墩连续刚构桥的地震易损位置及损伤程度,以某库区深水高墩连续刚构桥为对象,采用塑性铰模型,考虑地震动水效应,建立结构非线性有限元模型。采用频数分析法,选取50条典型强震记录为输入,基于IDA分析,从地震易损性分析的角度去评价深水高墩连续刚构梁桥的抗震性能,对比分析了高水位与无水情况下桥墩和支座的整体易损性曲线、桥墩墩身易损位置及其对应的损伤概率分布情况。结果显示:考虑水体时,桥梁构件损伤概率会显着增大,桥梁主墩的易损位置由墩底附近向墩身上部位置移动;支座处的损伤概率在各相应损伤等级中比桥墩高,且相比于主墩,边墩更容易发生损伤;边墩损伤位置主要集中于墩底附近,而主墩损伤位置位于墩底附近及墩身上部。结果表明,抗震设计时,需重点关注以上边主墩易损伤位置的受力及支座位移情况。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年S1期）

台玉吉,惠迎新,金宝宏[10]（2019）在《斜腿夹角对V形墩连续刚构桥地震响应的影响研究》一文中研究指出为研究斜腿夹角对V形墩连续刚构桥地震响应的影响及合理斜腿夹角角度,以一座典型V形墩预应力混凝土连续刚构桥为研究对象,采用有限元分析方法研究了斜腿夹角θ对桥梁内力及位移的影响,得出了θ对结构地震响应的影响规律和变化曲线。研究结果表明:随着斜腿夹角的增加,在纵向地震力作用下,墩底纵向弯矩逐渐减小,墩顶和主梁墩顶支撑处纵向弯矩逐渐增大;在横向地震力作用下,跨中横向弯矩逐渐减小,墩底横向弯矩逐渐增大,墩顶横向弯矩基本不变;在竖向地震力作用下,墩底和墩顶竖向弯矩逐渐增大,主梁支撑处竖向弯矩逐渐减小;斜腿夹角对纵向或横向地震力作用下结构位移影响不大,对竖向地震力作用下的位移影响较大。在满足静力设计的前提下,当两斜腿夹角为90°时,结构地震响应相对较小,受力合理性最优。研究成果可为该类桥梁的抗震设计与斜腿夹角角度选取提供参考和依据。(本文来源于《世界地震工程》期刊2019年02期）

### 形墩连续刚构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

鸡公岭大桥是一座典型的山区高墩大跨连续刚构桥梁。拟定了上下部结构构造和尺寸,并采用常用的有限元程序进行了主桥静力计算和高墩稳定性分析,分析结果表明,结构的承载力、抗裂验算及稳定性验算等均满足相关技术规范要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 形墩连续刚构论文参考文献

[1].张飞,黄福云,王燕.V型墩连续刚构桥0号块空间应力分析及优化设计[J].公路交通科技.2019

[2].袁宏波,王宝阳,邹黎琼.某山区高墩连续刚构桥结构设计与分析[J].北方交通.2019

[3].张忠锋,张凯凯,夏梅凯.不同入射角下高墩连续刚构桥地震相应分析[J].四川建材.2019

[4].马廷文.小宽跨比超高墩连续刚构桥设计中的关键技术[J].工程技术研究.2019

[5].谈亭.V型墩连续刚构桥施工正装分析和阶段变形控制研究[J].人民交通.2019

[6].唐杨.桥墩结构参数对单薄壁墩连续刚构桥地震响应的影响研究[J].国防交通工程与技术.2019

[7].王凯华,刘志才.大跨高墩连续刚构桥墩型选择及稳定性分析[J].低温建筑技术.2019

[8].余宏.大跨度矮墩连续刚构铁路桥设计研究[J].中国标准化.2019

[9].毛穗丰,刘强,魏凯,王维,唐发明.基于IDA分析的深水高墩连续刚构桥地震损伤评价[J].水利水电技术.2019

[10].台玉吉,惠迎新,金宝宏.斜腿夹角对V形墩连续刚构桥地震响应的影响研究[J].世界地震工程.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/fe125defc0a87a20409ae167.html