# 骨料品种论文-翟超,肖杨

导读:本文包含了骨料品种论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:骨料级配,平板法,环境因素,塑性开裂

### 骨料品种论文文献综述

翟超,肖杨[1]（2019）在《水泥品种、骨料级配与环境因素变化对高性能混凝土塑性开裂的影响》一文中研究指出通过混凝土早期抗裂试验,研究不同水泥品种、骨料级配以及环境因素对混凝土塑性开裂的影响。试验表明,高抗硫水泥配置的混凝土试件比普通硅酸盐水泥配置的试件更容易发生塑性开裂;一级配普通硅酸盐水泥混凝土比二级配更容易发生塑性开裂;在高温、低湿、大风的环境更容易发生塑性开裂。建议在浇筑混凝土面板时应选择合理的时间,避开高温、低湿、大风天气,同时配合覆盖养护,以避免塑性开裂的发生。(本文来源于《水利科技与经济》期刊2019年08期）

苏杰,董芸,杨华全[2]（2019）在《骨料品种对混凝土界面孔结构的影响》一文中研究指出基于压汞测孔方法(MIP),对比研究了灰岩、砂岩、大理岩和花岗岩对混凝土界面孔结构的影响。结果表明,随着龄期的增长,孔径逐步得到细化,无害和少害孔增多,界面结构朝着对耐久性有利的方向发展;水化180 d时,不同骨料与浆体界面的孔隙率由高到低依次是:大理岩>花岗岩>砂岩>灰岩。(本文来源于《混凝土》期刊2019年04期）

苏杰,董芸,杨华全[3]（2019）在《骨料品种对混凝土界面结构及性能的影响》一文中研究指出基于显微硬度(MH)、等离子发射光谱仪(ICP)等各种微细观测试技术,对比研究了灰岩、玄武岩、砂岩、大理岩和花岗岩对混凝土界面结构及性能的影响。结果表明,界面过渡区显微硬度由高到低依次为灰岩>砂岩>花岗岩>玄武岩>大理岩;砂岩和灰岩是各种骨料中活性最强的,骨料不仅吸附大量离子,也释放离子,表明砂岩和灰岩骨料表面发生了化学反应。(本文来源于《混凝土》期刊2019年01期）

杨朋,韩宁旭,龙武剑,张伟豪,冯丽花[4]（2018）在《粗骨料品种对水泥混凝土强度性能的影响研究》一文中研究指出通过使用6种粗骨料拌制水泥混凝土,利用抗压强度试验和方差分析,考察了粗骨料品种对水泥强度效应和灰强比的影响、粗骨料品种对水泥用量差值(最大与最小)影响的约值,以及水泥在混凝土中所发挥的强度效应,从而得出粗骨料品种对水泥在混凝土中发挥强度总效应的影响顺序,为优选材料提供数据支持。(本文来源于《广东建材》期刊2018年09期）

张春苗,刘云霄,王倩,王滕,宁云峰[5]（2018）在《浆骨比及骨料品种对超细水泥灌浆料流变性能的影响》一文中研究指出分别选取铁尾矿砂和石英砂为骨料,配制成不同浆骨比超细水泥灌浆料。以浆体对骨料的填充包裹理论为计算依据,采用R/S流变仪分析了骨料品种及浆骨比对灌浆料粘度、触变性及其经时变化方面流变性能的影响。结果表明:随着富余系数的增大,两种骨料配制的灌浆料均表现出粘度及触变性降低,变化幅度逐渐减小的趋势。当铁尾矿砂富余系数达到1.6,石英砂灌浆料富余系数达到1.8时,粘度和触变性变化率明显减小,曲线出现拐点;富余系数达到2.0时,粘度和触变性趋于稳定;相同富余系数的铁尾矿砂灌浆料和石英砂灌浆料对比,两者的流变特性较为接近;20 min经时流变特性,石英砂灌浆料略优于铁尾矿砂灌浆料。二者流变性能较为接近,用铁尾矿砂替代石英砂配制灌浆料对浆体的流变性能不会产生明显不良影响。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年07期）

张子琴,杨华全,董云[6]（2018）在《骨料品种对水工混凝土变形特性的影响》一文中研究指出通过试验,研究不同骨料混凝土的变形特性,包括不同骨料对混凝土弹性模量、极限拉伸值以及对砂浆、混凝土干缩的影响,并通过平板法和TST开裂试验,定量分析不同骨料混凝土的早期开裂敏感特性。结果表明,在同水胶比条件下,不同品种骨料的混凝土试件后期弹性模量大小顺序均为:灰岩>玄武岩>大理岩≈花岗岩>砂岩;不同品种骨料混凝土试件28 d龄期以后极限拉伸值从高到低依次为砂岩>灰岩>大理岩>玄武岩≈花岗岩;不同品种骨料的水泥砂浆与混凝土试件干缩率大小依次为:砂岩>玄武岩≈花岗岩≈大理岩>灰岩;从早期抗裂性能以及长期收缩结果来看,灰岩骨料混凝土和大理岩混凝土的抗裂抗收缩性能优于其他类型混凝土。(本文来源于《混凝土》期刊2018年06期）

张子琴[7]（2018）在《骨料品种对水工混凝土力学性能的影响及混凝土数值模拟》一文中研究指出骨料是混凝土的重要组成部分,不同的骨料特性对水工混凝土性能的影响尤其显着和重要,本文综合研究了水电工程中常用的几种骨料对混凝土力学性能、变形特性的及骨料-水泥浆体界面过渡区孔结构特征影响。此外,混凝土材料宏观层次的表现由低尺度上的材料构造和特性所控制,以往对混凝土的研究,大部分是将混凝土看作均质材料,利用有限元方法分析,并预先设定了混凝土中裂纹扩展的方向。本文利用颗粒流软件PFC对混凝土进行了数值模拟,分析了细观参数对混凝土宏观性能的影响。主要结论如下:(1)使用不同品种骨料的混凝土力学性能、变形特性存在差异。不同品种骨料的混凝土试件后期抗压强度大小顺序均为:花岗岩骨料混凝土≈玄武岩骨料混凝土>灰岩骨料混凝土>大理岩骨料混凝土>砂岩骨料混凝土。这是由于骨料的强度影响着混凝土的强度,骨料的压缩指标、单轴抗压强度越高,其对应的混凝土的强度也相对较高。在同水胶比条件下,不同品种骨料的混凝土试件后期弹性模量大小顺序均为:灰岩骨料混凝土>玄武岩骨料混凝土>大理岩骨料混凝土≈花岗岩骨料混凝土>砂岩骨料混凝土。从早期抗裂性能以及长期收缩结果来看,灰岩骨料混凝土和大理岩混凝土的抗裂抗收缩性能优于其他类型混凝土。(2)不同骨料-水泥浆体界面过渡区孔结构特征。水化180d时,各样品中最可几孔径的分布主要集中在(5~50)nm,不同骨料与浆体界面的孔隙率由高到低次序依次是:玄武岩骨料混凝土>大理岩骨料混凝土>花岗岩骨料混凝土>砂岩骨料混凝土>灰岩骨料混凝土。(3)混凝土细观参数与宏观性能。颗粒摩擦系数和平行粘结强度与峰值强度呈正相关,颗粒摩擦系数和平行粘结强度越大,混凝土峰值强度也越大。并且随着平行粘结强度增大,试件单轴抗压强度增长明显。平行粘结法向刚度与切向刚度比值和峰值强度呈负相关,平行粘结法向刚度与切向刚度比值越大,混凝土峰值强度越小。(本文来源于《长江科学院》期刊2018-06-01）

孟涛,李双喜,常建军,杨晓东[8]（2018）在《骨料品种对抵抗推移质泥沙颗粒磨蚀的混凝土性能影响》一文中研究指出选用不同品种的骨料配制混凝土,通过室内和现场抗冲磨试验,研究骨料种类对混凝土抗冲磨性的影响。通过研究发现:(1)使用铁矿砂石配制的混凝土抗压强度和抗冲磨性均高于天然骨料配制的混凝土;(2)赤铁矿制成的粗细骨料配制的混凝土抗压强度和抗冲磨性优于褐铁矿制成的粗细骨料配制的混凝土;(3)粗骨料强度越高,配制的混凝土抗冲磨性能越高,究其原因是凸起的粗骨料保护了混凝土砂浆层,避免了推移质泥沙颗粒继续切割混凝土,从而减缓了混凝土的继续磨蚀。(本文来源于《水利水电技术》期刊2018年S1期）

苏祖平,叶小吁,陈露一,欧阳华林[9]（2014）在《粗骨料品种对C55耐久混凝土性能的影响》一文中研究指出黄韩侯铁路上的桥梁设计为后张法预应力混凝土T形简支梁,主梁在制梁场预制,要求混凝土强度等级为C55,56d混凝土的电通量≤1 000C。考虑碎石的技术指标、运距和成本因素,选取了黑云母花岗闪长岩碎石和结晶灰岩碎石2种粗骨料。为优选出满足要求的碎石,配制满足工程要求的混凝土,采用这2种粗骨料配制C55混凝土,对混凝土的拌合物工作性、力学性能及抗氯离子渗透性能等进行试验,并采用光学显微镜对2种粗骨料的微观结构进行了分析。结果表明:使用黑云母花岗闪长岩碎石配制的C55耐久混凝土的弹性模量及电通量不能满足铁路规范要求,而使用结晶灰岩碎石配制的C55耐久混凝土的弹性模量及电通量均能满足铁路规范要求。(本文来源于《世界桥梁》期刊2014年04期）

石妍,彭尚仕,董芸,严建军,杨华全[10]（2013）在《骨料品种对等强度水工混凝土的性能影响研究》一文中研究指出为研究骨料品种对等强度水工混凝土的性能影响,选取3个不同骨料品种及大坝工程配合比,进行水工混凝土力学、变形及热物理性能试验。研究表明:混凝土强度等级一致时,不同骨料品种的混凝土变形及热物理性质不同———灰岩混凝土的抗拉强度最大、干缩较低、热物理性能好,且灰岩骨料本身强度适中、易于加工、骨料粒形好、吸水率低,是人工骨料中的首选;白云岩也较理想,但玄武岩混凝土弹性模量高、变形大、热物理性能不佳,不利于大坝混凝土的体积稳定性。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2013年11期）

### 骨料品种论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于压汞测孔方法(MIP),对比研究了灰岩、砂岩、大理岩和花岗岩对混凝土界面孔结构的影响。结果表明,随着龄期的增长,孔径逐步得到细化,无害和少害孔增多,界面结构朝着对耐久性有利的方向发展;水化180 d时,不同骨料与浆体界面的孔隙率由高到低依次是:大理岩>花岗岩>砂岩>灰岩。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 骨料品种论文参考文献

[1].翟超,肖杨.水泥品种、骨料级配与环境因素变化对高性能混凝土塑性开裂的影响[J].水利科技与经济.2019

[2].苏杰,董芸,杨华全.骨料品种对混凝土界面孔结构的影响[J].混凝土.2019

[3].苏杰,董芸,杨华全.骨料品种对混凝土界面结构及性能的影响[J].混凝土.2019

[4].杨朋,韩宁旭,龙武剑,张伟豪,冯丽花.粗骨料品种对水泥混凝土强度性能的影响研究[J].广东建材.2018

[5].张春苗,刘云霄,王倩,王滕,宁云峰.浆骨比及骨料品种对超细水泥灌浆料流变性能的影响[J].硅酸盐通报.2018

[6].张子琴,杨华全,董云.骨料品种对水工混凝土变形特性的影响[J].混凝土.2018

[7].张子琴.骨料品种对水工混凝土力学性能的影响及混凝土数值模拟[D].长江科学院.2018

[8].孟涛,李双喜,常建军,杨晓东.骨料品种对抵抗推移质泥沙颗粒磨蚀的混凝土性能影响[J].水利水电技术.2018

[9].苏祖平,叶小吁,陈露一,欧阳华林.粗骨料品种对C55耐久混凝土性能的影响[J].世界桥梁.2014

[10].石妍,彭尚仕,董芸,严建军,杨华全.骨料品种对等强度水工混凝土的性能影响研究[J].长江科学院院报.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ff219f0416ac185e678de625.html