# 锆表面论文-鞠红民,陈伟东,闫淑芳,刘婷,马文

导读:本文包含了锆表面论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:氢化锆,溶胶-凝胶法,氧化锆,阻氢膜层

### 锆表面论文文献综述

鞠红民,陈伟东,闫淑芳,刘婷,马文[1]（2019）在《溶胶pH值对氢化锆表面阻氢膜层性能的影响》一文中研究指出目的采用溶胶-凝胶法在氢化锆表面制备氧化锆阻氢膜层,探究溶胶p H值对阻氢膜层性能的影响。方法以正丙醇锆为前驱体,通过滴加盐酸分别得到p H值为1、3、5、7、9的溶胶。利用扫描电子显微镜(SEM)、激光共聚焦显微镜(CLSM)和X射线衍射仪(XRD),分析了氧化锆膜层的截面形貌、表面形貌和物相组成,并利用真空脱氢实验测试了膜层的阻氢性能。结果溶胶p H值影响溶胶的涂覆性能,致使氢化锆基体表面所得膜层的连续性、均匀性及厚度存在差异。溶胶pH值的变化对形成膜层的物相组成没有显着影响,所得膜层由单斜相氧化锆(m-ZrO2)和四方相氧化锆(t-ZrO_2)组成。当p H值在1～9范围内时,随着溶胶pH的增加,膜层中t-ZrO_2的体积分数和PRF值均呈现出先升高后降低的变化趋势,t-ZrO_2的体积分数介于13.16%～46.84%之间,膜层的PRF值介于10.13～19.46之间。结论溶胶pH值影响溶胶的涂覆性能,进而影响膜层质量、膜层中各物相的含量以及膜层的阻氢效果。当溶胶p H值为3时,溶胶涂覆性能良好,所得氧化锆膜层均匀、连续,膜层较厚且致密,膜层中t-ZrO_2的体积分数最大,为46.84%,同时膜层的氢渗透降低因子(PRF值,Permeation Reduction Factor)达到最大值19.46。(本文来源于《表面技术》期刊2019年03期）

夏玉宏,徐飞,陈蕾,周雄文,曹扬[2]（2019）在《氧化锆表面不同处理方式对锆瓷与饰瓷结合强度的影响》一文中研究指出目的:探讨不同方式处理对氧化锆陶瓷与饰瓷结合强度的影响。方法:制作40个氧化锆瓷块、10个镍铬合金片,并按照表面处理方法分为5组,即喷砂组(A组)、结合瓷组(B组)、热酸蚀组(C组)、氧化锆空白对照组(D组)、镍铬烤瓷对照组(E组)。5组试件处理完成后,采用粉浆涂塑法烧结大小为4 mm×4 mm×2 mm的饰瓷。通过万能试验机对所有试件进行剪切强度测试,每组随机抽取一个样本在电子显微镜下进行界面破坏形貌分析。结果:剪切强度结果显示:与D组相比,A组和B组剪切强度差异均无统计学意义(均P>0.05),且二者均显着小于E组(均P<0.05);C组剪切强度值显着高于D组、A组和B组(均P<0.05),但与E组相比差异无统计学意义(P>0.05)。结论:喷砂及烧结的结合瓷层对于增强锆瓷与饰瓷的结合强度无显着作用,热酸蚀可以显着增强锆瓷与饰瓷的结合强度。(本文来源于《中南大学学报(医学版)》期刊2019年01期）

孙扬,杨斐,周倩蓉,孙健,毕玮[3]（2018）在《氧化锆表面微沟槽结构对骨界面应力分布的影响及机制的初步探讨》一文中研究指出目的:对氧化锆材料表面进行微沟槽处理,与传统方式比较,研究微沟槽结构的表面特性及对周围骨应力的影响,探讨其潜在的机制,为种植体形态的优化设计提供理论支持。材料方法:利用先进的飞秒激光技术制备氧化锆陶瓷表面,沟槽宽度为30μm,沟脊的宽度为70μm,以传统表面处理方法抛光,喷砂及酸蚀表面作为对照组,分析材料表面的亲水性及粗糙度。建立有限元模型,分析种植扭力对骨界面应力的分布。将骨髓间充质干细胞(BMMSCs)分别接种于材料的四种表面,扫描电镜下观察细胞的生长状况。采用高通量测序对四种表面细胞进行测序,找出差异基因,采用单因素方差分析比较各组统计学差异。结果:1.各组表面处理后电镜下观察,沟槽组可见规律的沟槽结构,与对照组相比,可见更小的纳米级的微小孔隙。亲水性接触角检测结果显示(n=3):微沟槽组接触角为(43.62°±2.52)显着低于其它3组(P<0.01);表面粗糙度检测结果示(n=3):微沟槽组粗糙度为(164.52±10.12)nm显着低于其它3组(P<0.01);有限元分析微沟槽组种植体对颈部骨应力显着减小(P<0.01);高通量测序分析四种处理方式的表面细胞,发现YAP,TAZ,DLX5等基因与Hippo,MAPK等信号通路存在差异显着。结论:氧化锆表面微沟槽结构可有效减小骨界面应力分布,并调节BMMSCs相关的基因和通路的表达,影响骨界面应力分布。(本文来源于《中华口腔医学会第九次全科口腔医学学术会议论文汇编》期刊2018-08-30）

田月明,郑东翔,张祖太,丁宁[4]（2018）在《氧化锆表面原位生成多晶粒结构对锆瓷结合的影响》一文中研究指出目的:氧化锆陶瓷在口腔领域的应用越加广泛,以氧化锆为基底的烤瓷冠可获得较好的遮色性能和美学性能。然而氧化锆内冠与饰面瓷间的结合强度不足会导致崩瓷,本研究旨在探究氧化锆表面原位合成氧化锆晶粒结构对其与饰面瓷粘接强度的影响。材料与方法:制备边长1 0mm厚1.5mm的钇稳定四方氧化锆(Y-TZP,(本文来源于《第十二次全国口腔修复学学术会议论文汇编》期刊2018-07-22）

耿艳花[5]（2018）在《氢化锆表面溶胶凝胶法制备Zr-Al复合氧化物涂层的性能研究》一文中研究指出氢化锆作为高效的固体慢化剂具有高的氢含量、低的中子捕获截面、负的温度反应性等特点,是理想的空间反应堆中子慢化材料。但在高温服役条件下氢化锆慢化剂容易失氢,导致氢化锆的慢化效率降低,使用寿命缩短。为了确保慢化剂的正常工作,在氢化锆表面制备阻氢涂层是防止氢析出的有效方法。因此,氢化锆慢化剂表面阻氢涂层材料及其制备技术的研究备受关注。开发性能优异的阻氢涂层,对于氢化锆慢化剂的成功应用和空间核反应堆的结构设计均具有重要意义。本文以无机锆盐和异丙醇铝为前驱体,采用溶胶-凝胶技术在氢化锆表面制备了Zr-Al复合氧化物阻氢涂层。研究了Al_2O_3/ZrO_2摩尔分数比、无机锆盐前驱体种类以及前驱体浓度对Zr-Al复合氧化物涂层性能的影响。借助于X射线衍射仪(XRD)、共聚焦显微镜(CLMS)、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和真空脱氢试验等分析测试手段对Zr-Al复合氧化物涂层的结构、形貌、厚度以及阻氢性能进行分析和表征。研究取得的主要结果如下:Zr-Al复合氧化物涂层与基体的结合力、涂层厚度和涂层的阻氢性能均随着Al_2O_3/ZrO_2摩尔分数比值的减小呈现出先增大后减小的变化趋势。Zr-Al复合氧化物涂层的结合力在35.69~49.55 N之间,涂层的厚度在6.5~19.2μm之间,涂层的氢渗透降低因子(PRF值)在6.7~15.9之间。当Al_2O_3/ZrO_2摩尔分数比介于1:1~1:3之间时,复合凝胶以无定形结构存在;当Al_2O_3/ZrO_2摩尔分数比为1:4和1:5时,复合凝胶由无定形氧化锆向C-ZrO_2转变。Al_2O_3/ZrO_2摩尔分数比为1:4时,在氢化锆表面所得的Zr-Al复合氧化物涂层较为均匀、连续、致密,涂层厚度为19.2μm,涂层与基体结合力最高,为49.55 N,涂层的PRF值达到最大15.9。在Al_2O_3/ZrO_2摩尔分数比为1:4的条件下,采用氧氯化锆、硝酸氧锆和硝酸锆为锆源前驱体,异丙醇铝为铝源,制备了Zr-Al复合氧化物涂层。结果表明,以硝酸锆为前驱体的复合溶胶稳定性较差,难以在氢化锆表面形成连续完整的复合涂层。以硝酸氧锆为前驱体的复合涂层致密性较差。以氧氯化锆为前驱体所得的复合溶胶稳定较好,在氢化锆表面形成的复合氧化物涂层平整光滑,连续致密;以氧氯化锆为前驱体所得的Zr-Al复合涂层与基体的结合力和PRF值显着高于以硝酸锆和硝酸氧锆为前驱体的复合涂层。无机锆盐种类对复合凝胶的相结构没有显着影响,复合凝胶由无定形氧化锆向C-ZrO_2转变。当异丙醇铝前驱体浓度在0.2~0.8mol/L范围内时,Zr-Al复合氧化物涂层的PRF值随着前驱体浓度的增大呈现出先增大后减小的变化趋势。复合氧化物涂层的厚度在5.6~19.2μm之间,涂层的PRF值在4.1~15.9之间,复合凝胶由无定形氧化锆向C-ZrO_2转变。当异丙醇铝浓度<0.2 mol/L时,不利于涂层的形成,而当异丙醇铝浓度>0.6 mol/L时,涂层致密性降低。适宜的异丙醇铝浓度为0.4 mol/L,Zr-Al复合氧化物涂层的厚度达到最大值19.2μm,PRF值达到最大为15.9,复合涂层与基体结合良好。(本文来源于《内蒙古工业大学》期刊2018-06-01）

周茜雯,曾豪,张嘉昕,付雄,刘恭奇[6]（2018）在《不同的氧化锆表面处理方法对氧化锆与饰面瓷结合强度的影响》一文中研究指出目的不同处理方法对氧化锆与饰面瓷结合强度的影响。方法将氧化锆瓷块胚体烧结制成制件90个。数字随机分为叁组,各30个制件。喷砂组在烧结前进行喷砂处理;处理剂组先喷砂处理,再烧结结合衬底瓷;对照组金相砂纸抛光处理。检测叁组制件结合界面的剪切强度,以及电镜观察特点。结果进行LSD法多重比较,叁组患者差异有显着性统计学意义(P<0.01)。处理组剪切强度优于单独喷砂组及对照组,单独喷砂组优于对照组。叁组患者电镜扫描,其表面均有不同程度的沟、槽、嵴,以对照组制件最为明显;对于结合面的观察,唯有对照组制件结合面无明显相互镶嵌融合表现,另外两组制件均表现为嵌合明显,结合无间隙。结论氧化锆胚体烧结前喷砂处理,以及结合衬底瓷的应用能提高基底冠与饰面瓷的结合强度,有利于提高全瓷修复体的持久粘接力,保证修复的成功。(本文来源于《世界最新医学信息文摘》期刊2018年30期）

吴明,陈洋,闫国庆,彭家庆,孙玉璞[7]（2018）在《氢化锆表面KH570/A171改性硅溶胶膜层结构及性能》一文中研究指出以硅酸乙酯(TEOS)、γ-(甲基丙烯酰氧)丙基叁甲氧基硅烷(硅烷偶联剂KH570)和乙烯基叁甲氧基硅烷(硅烷偶联剂A171)等为主要原料制备硅烷偶联剂KH570/A171改性硅溶胶,进而采用浸渍提拉法在氢化锆表面制备溶胶膜层。红外光谱(FTIR)分析显示,硅烷偶联剂能有效参与溶胶共聚反应。透射电镜(TEM)分析表明,硅烷偶联剂的逐一加入有利于胶粒粒径细化,提高和维持胶粒之间亲和能力。扫描电镜(SEM)分析显示,使用硅烷偶联剂KH570和A171改性的有机硅溶胶,可在氢化锆表面制备干燥后无裂纹溶胶膜层,烧结溶胶膜层存在微裂纹而无明显崩落;溶胶膜层表面元素分布均匀,烧结后存在碳残余。真空热放氢实验表明,在氢化锆表面制备的烧结硅溶胶膜层,起到了阻氢渗透的作用。600℃二氧化碳气氛中,烧结硅溶胶膜层具备阻碍氧渗透能力,对氢化锆基体有抗高温氧化作用。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2018年02期）

侯小青,侯玉东,孙鑫,孙龙[8]（2018）在《氧化锆表面紫外线处理对成骨细胞生物学行为的影响》一文中研究指出目的:探讨不同粗糙度氧化锆表面经紫外线处理,对小鼠胚胎成骨细胞前体细胞(MC3T3-E1)生物学行为的影响。方法:将氧化锆试件先行抛光和喷砂,处理组用15 W[波长(250±20)nm]灭菌灯对试件照射48 h,分为光滑对照组(S组)、光滑处理组(S-UV组)、粗糙对照组(R组)和粗糙处理组(R-UV组)4组(n=3),将MC3T3-E1细胞分别培养于试件表面。MTT法检测接种3、5 d细胞增殖率,3、7 d时检测细胞分泌碱性磷酸酶(ALP)的活性;茜素红染色培养21 d细胞,检测钙结节形成情况;RT-PCR法检测培养7、14 d骨相关蛋白骨钙素(OCN)、护骨素(OPG)mRNA的表达。结果:紫外线处理组比对照组更利于MC3T3-E1细胞的增殖与矿化,R-UV组与其他组差异明显(P<0.05),7 d组的ALP活性高于3 d组(P<0.05),7 d时R-UV组ALP活性均高于S组和S-UV组(P<0.05),粗糙组间无明显差异。RT-PCR显示,R-UV组OCN及OPG mRNA的表达明显上调(P<0.05)。结论:氧化锆表面经紫外线处理后可促进成骨细胞在其表面增殖、矿化,上调OCN、OPG mRNA的表达。(本文来源于《实用口腔医学杂志》期刊2018年01期）

闫国庆,陈洋,彭家庆,吴明,张建东[9]（2017）在《氢化锆表面多元复合膜层制备和研究》一文中研究指出采用尿素高温分解产生的氧化性气氛在氢化锆表面制备多元复合膜层。利用XRD、SEM、EDS、XPS、AES等分析测试手段对氢化锆表面膜层的相结构、截面形貌、元素成分及价态进行性能表征。物相分析结果表明膜层主要有氧化锆相和Zr N相,且氧化锆相由单斜相(m-ZrO_2)和四方相(t-ZrO_2)组成。扫描电镜形貌分析表明原位生长氧化物膜层致密,膜层与氢化锆基体结合紧密。俄歇电子能谱结果表明膜层由C、N、O、Zr元素组成,并具有明显的分层现象,膜层由外向内分为富(C/N)层及富O层,随膜层表面溅射时间增加,O、Zr元素相对含量明显增加,C、N元素相对含量明显降低。X射线光电子能谱分析表明多元复合膜层存在Zr-O、Zr-C、Zr-N-O、Zr-N、O-H等键。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2017年12期）

谢鹏,敖小刚,陈文川[10]（2017）在《低温等离子刷处理对氧化锆表面粘接性能的影响》一文中研究指出目的:探究牙科低温等离子刷处理对氧化锆表面粘接性能的影响,以期提高氧化锆表面的粘接性能。方法:CAD/CAM切削32个12×12×4mm的标准氧化锆瓷块并烧结,统一用600目金刚砂纸打磨后随机分为4组(n=8):对照组,除金钢砂纸打磨外无任何处理;喷砂组,用110um大小的Al2O3颗粒在0.5MPa压力下对氧化锆瓷块表面均匀喷砂15s;低温等离子刷处理组,低温等离子刷距离氧化锆瓷块表面4mm处,处理1min;喷砂联合低温等离子刷处理组。每组处理后分别置于水接触角测试仪上测量试(本文来源于《第十一次全国口腔修复学学术会议论文汇编》期刊2017-10-22）

### 锆表面论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:探讨不同方式处理对氧化锆陶瓷与饰瓷结合强度的影响。方法:制作40个氧化锆瓷块、10个镍铬合金片,并按照表面处理方法分为5组,即喷砂组(A组)、结合瓷组(B组)、热酸蚀组(C组)、氧化锆空白对照组(D组)、镍铬烤瓷对照组(E组)。5组试件处理完成后,采用粉浆涂塑法烧结大小为4 mm×4 mm×2 mm的饰瓷。通过万能试验机对所有试件进行剪切强度测试,每组随机抽取一个样本在电子显微镜下进行界面破坏形貌分析。结果:剪切强度结果显示:与D组相比,A组和B组剪切强度差异均无统计学意义(均P>0.05),且二者均显着小于E组(均P<0.05);C组剪切强度值显着高于D组、A组和B组(均P<0.05),但与E组相比差异无统计学意义(P>0.05)。结论:喷砂及烧结的结合瓷层对于增强锆瓷与饰瓷的结合强度无显着作用,热酸蚀可以显着增强锆瓷与饰瓷的结合强度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锆表面论文参考文献

[1].鞠红民,陈伟东,闫淑芳,刘婷,马文.溶胶pH值对氢化锆表面阻氢膜层性能的影响[J].表面技术.2019

[2].夏玉宏,徐飞,陈蕾,周雄文,曹扬.氧化锆表面不同处理方式对锆瓷与饰瓷结合强度的影响[J].中南大学学报(医学版).2019

[3].孙扬,杨斐,周倩蓉,孙健,毕玮.氧化锆表面微沟槽结构对骨界面应力分布的影响及机制的初步探讨[C].中华口腔医学会第九次全科口腔医学学术会议论文汇编.2018

[4].田月明,郑东翔,张祖太,丁宁.氧化锆表面原位生成多晶粒结构对锆瓷结合的影响[C].第十二次全国口腔修复学学术会议论文汇编.2018

[5].耿艳花.氢化锆表面溶胶凝胶法制备Zr-Al复合氧化物涂层的性能研究[D].内蒙古工业大学.2018

[6].周茜雯,曾豪,张嘉昕,付雄,刘恭奇.不同的氧化锆表面处理方法对氧化锆与饰面瓷结合强度的影响[J].世界最新医学信息文摘.2018

[7].吴明,陈洋,闫国庆,彭家庆,孙玉璞.氢化锆表面KH570/A171改性硅溶胶膜层结构及性能[J].稀有金属材料与工程.2018

[8].侯小青,侯玉东,孙鑫,孙龙.氧化锆表面紫外线处理对成骨细胞生物学行为的影响[J].实用口腔医学杂志.2018

[9].闫国庆,陈洋,彭家庆,吴明,张建东.氢化锆表面多元复合膜层制备和研究[J].稀有金属材料与工程.2017

[10].谢鹏,敖小刚,陈文川.低温等离子刷处理对氧化锆表面粘接性能的影响[C].第十一次全国口腔修复学学术会议论文汇编.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ff78bcb29cb7b433e74ac633.html