# 设备磨损论文-查金忠

导读:本文包含了设备磨损论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:一层,刀头,中国激光,激光技术,盾构,中科,领域前沿,髋关节手术,轧机,地铁五号线

### 设备磨损论文文献综述

查金忠[1]（2019）在《“长一层”材料，磨损设备修复如初》一文中研究指出地铁五号线、六号线、四号线二期、一号线北延、二号线西延……今年，南京多条地铁同时开建，少不了挖隧道的大型盾构机忙活。盾构机全靠巨大的刀头切削岩石、开辟隧道，刀头磨损很快。以前刀头磨坏了只能换一个，一次就要几万元。而现在，一间南京公司采用“激光3D打印”的(本文来源于《南京日报》期刊2019-09-27）

张涛,侯东红,马建中[2]（2019）在《电力牵引设备牵引绳拉力及其对牵引轮磨损的影响分析》一文中研究指出针对电力架线用牵引机实际施工过程中牵引轮及牵引绳磨损问题,运用数学推导及力学理论对牵引绳卷绕过程进行研究,得到了牵引绳中拉力的衰减规律。分析了牵引轮轮槽与牵引绳之间的滑动机理,并计算得到其相对滑移量与相对滑移速度,提出了以轮槽所受压力与相对滑移速度的乘积作为磨损的表征量,对牵引轮各轮槽的磨损情况进行了分析。计算结果为牵引轮的优化设计和牵引绳进一步定量分析提供了理论依据,并对电力架线用张力机的设计和应用具有一定的工程指导意义。(本文来源于《电力与能源》期刊2019年04期）

席海潮[3]（2019）在《选矿厂设备磨损原因及维护要点分析》一文中研究指出选矿是矿山企业的重要组成部分,其作用是利用特殊工艺流程对原矿进行加工,从而获得品位相对较高的精矿。因此选矿厂中的设备经常会受到周围复杂环境的影响,极易出现不同程度的磨损,当设备磨损严重时会造成选矿效率降低,还可能会造成严重的事故。通过对选矿厂的设备磨损原因进行探究,并对设备维护的要点进行分析,增加选矿设备的利用率及安全性,在提高生产效率的同时减少事故的发生。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年12期）

袁继平[4]（2019）在《石油钻探设备磨损原因分析与维护措施》一文中研究指出石油钻探设备在使用中容易出现磨损现象,需要做好维护措施,才能及时解决问题,保证石油钻探设备运行的高效、稳定与安全。这样企业生产效率才能实现提升,实现了生产成本的降低,也有力保证了工程质量。分析了石油钻探设备磨损的原因,提出了具体可行的维护措施。(本文来源于《云南化工》期刊2019年05期）

樊宗盛[5]（2019）在《选矿设备磨损和维护需要注意事项分析》一文中研究指出我国国土面积广阔,各种自然、矿产资源非常丰富。近年来,中国经济处于飞速发展时代,各行各业生产规模不断扩大,对于矿产资源的开采力度也不断加大。选矿设备使用在采矿工业中是必不可少的,由于采矿作业中严峻的施工环境,选矿设备在实际作业中必然会受到磨损,致使设备无法正常工作,影响采矿工作的顺利开展。因此,加强对选矿设备的维护工作,减少其磨损带来的影响尤为重要。本文通过分析造成选矿设备磨损的主要原因,提出选矿设备维护工作中需要注意的事项。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年06期）

付贵,吴安成,李克天[6]（2019）在《耐磨机械设备用耐磨钢磨料磨损性能的研究》一文中研究指出分别以石英砂和煤矸石为磨料,对中锰钢、Mn13钢和HD400钢等叁种耐磨钢进行了不同硬度磨料的磨料磨损实验,并对磨损后试样的表面形貌进行观察。研究了不同耐磨钢的磨损机理与耐磨性能。结果表明:当磨料为石英砂等硬度较高的颗粒时,叁种耐磨钢中HD400钢耐磨性最差,中锰钢耐磨性最好。当磨料为煤矸石等硬度较低的颗粒时,叁种耐磨钢中Mn13钢耐磨性最差,HD400钢耐磨性最好。当磨料为石英砂时,叁种耐磨钢表面的磨损机理均为磨料磨损,中锰钢和Mn13钢的表面破坏机理为微凿削和挤压变形,HD400表面破坏机理为微凿削。当磨料为煤矸石时,叁种耐磨钢表面磨损机理为磨粒磨损,表面破坏机理为犁沟。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年08期）

杨江虎[7]（2019）在《混砂设备中螺旋输送机螺旋体的磨损研究》一文中研究指出螺旋输送机由于结构简单、操作灵活便捷等优点,在压裂施工的颗粒物料输送中发挥着重要作用,螺旋体是螺旋输送机的关键部件,在输送物料的过程中与物料颗粒发生摩擦和碰撞。本文以螺旋体作为研究对象,利用磨损理论为依据,以离散元分析软件EDEM为辅助分析工具,以螺旋体的最大磨损深度和平均磨损深度为评价磨损的指标体系,分析了物料颗粒在输送过程中对螺旋体的磨损情况,研究了在输送过程中主要影响因素(转速、填充率、螺距和倾斜角)对螺旋体的磨损影响规律。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2019年04期）

张静波[8]（2019）在《探究煤矿机电设备降低零件磨损的途径与润滑措施》一文中研究指出最近几年,中国经济高速发展,国家对于环保的呼声越来越高,煤炭行业如今并不被外界看好。再加上煤炭开采所使用的煤矿机电设备大多应用在危险系数高的场所,出现故障的机率较大。本篇论文根据煤矿工作实际,针对煤矿设备零件磨损的现象,结合工程原理,着重介绍了磨损的根本原因并提出了合理化建议。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年10期）

栗腾飞[9]（2019）在《煤矿机械设备磨损与抗磨措施研究》一文中研究指出本篇文章主要对煤矿机械设备磨损的原因进行思考分析,根据其实际情况提出抗磨措施,它可以提高工作的效率,减少企业的经济损失。通过对煤矿机械设备磨损情况的研究,根据不同机械的工作特点和磨损规律可以采取最佳的抗磨损措施,这可以在保障煤矿工作顺利开展的基础上创造出更大化的经济效益。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年06期）

徐吉岭,李含立[10]（2018）在《配煤掺烧对输煤设备的磨损和维护的影响及应对措施》一文中研究指出配煤掺烧涉及到卸煤、上煤、煤场存储、计质、计量等各个系统,配煤掺烧的过程对每个系统都有不同程度的影响,随着电力市场及煤炭市场的变化,公司经营压力的增加,为控制燃料成本,公司逐渐加大掺烧煤泥等劣质煤种的力度,伴随着配煤掺烧的能力和水平的提高,配煤掺烧对输煤设备的磨损和维护的影响问题也在凸显,通过分析这些不利影响因素,寻求应对措施,解决配煤掺烧和设备维护方面的矛盾,提高公司综合效益。(本文来源于《科技创新导报》期刊2018年36期）

### 设备磨损论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对电力架线用牵引机实际施工过程中牵引轮及牵引绳磨损问题,运用数学推导及力学理论对牵引绳卷绕过程进行研究,得到了牵引绳中拉力的衰减规律。分析了牵引轮轮槽与牵引绳之间的滑动机理,并计算得到其相对滑移量与相对滑移速度,提出了以轮槽所受压力与相对滑移速度的乘积作为磨损的表征量,对牵引轮各轮槽的磨损情况进行了分析。计算结果为牵引轮的优化设计和牵引绳进一步定量分析提供了理论依据,并对电力架线用张力机的设计和应用具有一定的工程指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 设备磨损论文参考文献

[1].查金忠.“长一层”材料，磨损设备修复如初[N].南京日报.2019

[2].张涛,侯东红,马建中.电力牵引设备牵引绳拉力及其对牵引轮磨损的影响分析[J].电力与能源.2019

[3].席海潮.选矿厂设备磨损原因及维护要点分析[J].世界有色金属.2019

[4].袁继平.石油钻探设备磨损原因分析与维护措施[J].云南化工.2019

[5].樊宗盛.选矿设备磨损和维护需要注意事项分析[J].世界有色金属.2019

[6].付贵,吴安成,李克天.耐磨机械设备用耐磨钢磨料磨损性能的研究[J].热加工工艺.2019

[7].杨江虎.混砂设备中螺旋输送机螺旋体的磨损研究[J].石油和化工设备.2019

[8].张静波.探究煤矿机电设备降低零件磨损的途径与润滑措施[J].山东工业技术.2019

[9].栗腾飞.煤矿机械设备磨损与抗磨措施研究[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[10].徐吉岭,李含立.配煤掺烧对输煤设备的磨损和维护的影响及应对措施[J].科技创新导报.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ff8309775d2468f43b8e35a6.html