# 中频全数字解调器论文-张钰磊,姜生瑞

导读:本文包含了中频全数字解调器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:QPSK,解调,FPGA

### 中频全数字解调器论文文献综述

张钰磊,姜生瑞[1]（2012）在《QPSK中频全数字解调器的研究与FPGA实现》一文中研究指出基于QPSK调制方式的高效率、低误码率、频谱性能好等特点,本文采用可编程逻辑器件CycloneⅡEP2C70F896C6N成功地实现了QPSK全数字解调的电路的设计。分别在MATLAB软件和Quartus Ⅱ9.0软件中进行了解调器中的核心模块的设计和仿真,同时在各个模块仿真成功的情况下,对整体电路进行了仿真。输入端的信号都为20MHz的中频已调信号,最后准确解调出基带信号。通过比较Quartus II仿真结果和MATLAB仿真结果,解调出来的结果是一致的,这也说明了所设计的解调模块是正确的。在信噪比为10dB时,误码率达到10-3,显然电路的设计能够达到要求的性能指标。(本文来源于《电子测试》期刊2012年11期）

隋德良[2]（2010）在《QPSK中频全数字解调器的设计与FPGA实现》一文中研究指出随着数字信号处理技术和大规模集成电路的飞速发展以及软件无线电技术的广泛应用,中频全数字解调技术得到了进一步的发展,在无线通信中得到了广泛应用。论文简要介绍了QPSK数字调制的基本原理,对QPSK中频全数字解调器的原理和FPGA实现进行了深入的研究。本文使用基于快速傅里叶变换(FFT)的频偏估计算法对中频载波进行大频偏校正,并对该算法进行了理论分析和性能仿真验证了它的可行性。对全数字Costas环载波相位跟踪和基于Gardner算法的反馈插值码元同步算法进行了理论分析和性能仿真,通过计算机仿真得到了载波和位同步算法的信噪比损失。在Altera公司quartusⅡ8.1开发环境下,完成了中频全数字解调器的FPGA实现,并对数字下变频、载波同步、位同步等解调器的核心模块设计进行了详细的分析和说明,给出了实现框图和仿真波形。同时在本设计中应用了Altera公司的NiosⅡ软核处理器技术,用于载波的大频偏校正和解调器各个部分的监测和控制。最后给出了QPSK中频全数字解调器关键性能指标的测试方法和测试结果,测试结果表明本设计达到了预期的性能指标要求。目前QPSK中频全数字解调器的设计和FPGA实现项目已经顺利通过验收。(本文来源于《南京理工大学》期刊2010-05-01）

沈晓菲[3]（2008）在《风云二号中频全数字解调器关键技术研究》一文中研究指出本文首先说明了本课题的研究背景与来源,并且简要介绍了数字下变频和定时同步技术的发展现状。随后在风云二号气象卫星中频全数字解调器总体结构方案的基础上,对数字下变频和定时同步部分进行了重点研究。在数字下变频部分的分析中,着重讨论了采样频率的选取,并综合多种因素确定了适合本文的采样频率。然后根据降速率信号处理的要求,给出了本文所使用的抽取方案以及具体的半带滤波器设计。定时同步方面,介绍和分析了整体模块设计中各部分的原理和功能。在环路滤波器设计中,研究了在Simulink平台上求取环路滤波器参数的步骤,并结合karam锁定算法给出了一种环路带宽的切换方法。最后,本文给出了QPSK解调系统的性能仿真以及数字下变频和定时同步部分的FPGA实现。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2008-01-01）

### 中频全数字解调器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着数字信号处理技术和大规模集成电路的飞速发展以及软件无线电技术的广泛应用,中频全数字解调技术得到了进一步的发展,在无线通信中得到了广泛应用。论文简要介绍了QPSK数字调制的基本原理,对QPSK中频全数字解调器的原理和FPGA实现进行了深入的研究。本文使用基于快速傅里叶变换(FFT)的频偏估计算法对中频载波进行大频偏校正,并对该算法进行了理论分析和性能仿真验证了它的可行性。对全数字Costas环载波相位跟踪和基于Gardner算法的反馈插值码元同步算法进行了理论分析和性能仿真,通过计算机仿真得到了载波和位同步算法的信噪比损失。在Altera公司quartusⅡ8.1开发环境下,完成了中频全数字解调器的FPGA实现,并对数字下变频、载波同步、位同步等解调器的核心模块设计进行了详细的分析和说明,给出了实现框图和仿真波形。同时在本设计中应用了Altera公司的NiosⅡ软核处理器技术,用于载波的大频偏校正和解调器各个部分的监测和控制。最后给出了QPSK中频全数字解调器关键性能指标的测试方法和测试结果,测试结果表明本设计达到了预期的性能指标要求。目前QPSK中频全数字解调器的设计和FPGA实现项目已经顺利通过验收。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中频全数字解调器论文参考文献

[1].张钰磊,姜生瑞.QPSK中频全数字解调器的研究与FPGA实现[J].电子测试.2012

[2].隋德良.QPSK中频全数字解调器的设计与FPGA实现[D].南京理工大学.2010

[3].沈晓菲.风云二号中频全数字解调器关键技术研究[D].西安电子科技大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ffc258fd3b34fed3026d0225.html